# Приложение N 1

к Постановлению

администрации

городского поселения

"Город Таруса"

от 23 августа 2011 г. N 217-П

УСЛОВИЯ

ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СЕТЬ И НА ОЧИСТНЫЕ

СООРУЖЕНИЯ Г. ТАРУСЫ

## 1. УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В КАНАЛИЗАЦИЮ Г. ТАРУСЫ

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду слова "Настоящие Условия", а не "Настоящие Правила".

Настоящие Правила определяют условия приема сточных вод в канализационную сеть г. Тарусы.

Правила разработаны ЗАО "РВКН", г. Москва.

### ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают требования к приему сточных вод в городской коллектор и на очистные сооружения города и направлены на обеспечение охраны водоемов от загрязнения сточными водами, повышение эффективности работы канализационных сетей и сооружений и безопасности их эксплуатации, обеспечение установленных для ООО "Калужский областной водоканал" нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

2. Правила разработаны в соответствии с:

- Водным кодексом Российской Федерации от 16.11.1995 N 167-ФЗ;

- Правилами охраны поверхностных вод;

- Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167;

- Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, утверждены приказом Госстроя России от 06.04.2001 N 75, Москва, 2001 год.

Системы коммунальной канализации ООО "Калужский областной водоканал", являющиеся важными объектами жизнеобеспечения города, предназначены для приема от населения сточных вод и их очистки. Сброс абонентами в систему канализации ООО "Калужский областной водоканал" производственных сточных вод может быть разрешен при наличии технической возможности этой системы и установления для абонентов нормативов сточных вод.

Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации населенных пунктов, базируется на следующих основополагающих принципах:

- необходимость соблюдения на выпуске после очистных сооружений величин допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, утвержденных Московско-Окским бассейновым водным управлением, в реку Оку;

- учет фактических параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях;

- учет фактического качества бытового стока абонентов, в собственности или в управлении которых находится жилищный фонд;

- для прочих абонентов;

- определение единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации, дифференцированно;

- учет требований к защите сетей и сооружений системы канализации исходя из требований к регламенту их эксплуатации, предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, а также обеспечение технологического режима очистки.

Абонент обеспечивает соблюдение нормативов водоотведения (сброса) в сточных водах, сбрасываемых в систему коммунальной канализации города. Обязательства абонента об их соблюдении закрепляются в заключенных договорах абонента с ООО "Калужский областной водоканал".

### Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТОЧНЫМ ВОДАМ,

СБРАСЫВАЕМЫМ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ТАРУСЫ

1. В систему канализации г. Тарусы принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены до требований и нормативов, удовлетворяющих Правилам охраны поверхностных вод.

2. Сточные воды, сбрасываемые в горколлектор, должны соответствовать требованиям по ДК и массе сброса, разработанным для каждого конкретного предприятия.

3. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации г. Тарусы.

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, нарушения технологического режима очистки), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ запрещается сброс в системы канализации Тарусы:

3.1. Веществ, способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.).

3.2. Веществ, оказывающих разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.).

3.3. Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.), и других взрывоопасных и токсичных смесей, а также горючих примесей, токсичных и растворенных газообразных веществ (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

3.4. Веществ в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей.

3.5. Биологически жестких поверхостно-активных веществ (ПАВ).

3.6. Особо опасных веществ, в том числе опасных бактериальных веществ, вирулентных и патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний.

3.7. Веществ, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и (или) городских очистных сооружениях.

3.8. Веществ в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов.

3.9. Радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляются в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.

3.10. Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз.

3.11. Сточных вод с активной реакцией среды pH менее 2 или более 12.

СБРОС ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЕЩЕСТВ СЧИТАЕТСЯ НЕРАЗРЕШЕННЫМ.

4. В системе водоотведения абонентов не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов. Например, сточных вод, содержащих соли кальция и магния и щелочных растворов, соду и кислые воды, сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи, хлор, фенол и др.

5. Сброс сточных вод в городскую канализацию должен осуществляться через самостоятельный выпуск с контрольным колодцем. Контрольные колодцы должны быть оборудованы соответствующими приспособлениями для отбора проб. Контрольный канализационный колодец - колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента или последний колодец из канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему коммунальной канализации (пост. N 398, см. п. 2.12).

### Раздел 2. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД

В КАНАЛИЗАЦИЮ

1. ООО "Калужский областной водоканал" осуществляет постоянный контроль за количеством и составом сточных вод, сбрасываемых в городскую систему канализации. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод устанавливается ООО "Калужский областной водоканал" для каждого абонента индивидуально, но не реже одного раза в квартал. Точки отбора проб устанавливаются ООО "Калужский областной водоканал" по согласованию с абонентами.

2. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, зарегистрированных эксплуатационной службой ООО "Калужский областной водоканал";

- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.

3. Обо всех количественных и качественных изменениях состава сточных вод, залповых сбросов, проведения аварийно-восстановительных работ абоненты должны информировать экологическую службу ООО "Калужский областной водоканал". В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) ООО "Калужский областной водоканал" проводит при необходимости внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.

4. Абоненты обязаны обеспечить проведение представителями ООО "Калужский областной водоканал" контроля за сбросом сточных вод в любое время суток, включая предоставление необходимых документов, приборов, устройств, эксплуатационного персонала и т.п.

5. При необеспечении абонентом допуска работников ООО "Калужский областной водоканал" к контрольным колодцам расчет платы производится как за неразрешенный сброс по предыдущим анализам до следующего отбора проб по графику.

6. При наличии у абонента нескольких выпусков норматив сброса загрязняющих веществ устанавливается по каждому выпуску отдельно (в случае, если характер сточных вод данных выпусков существенно различается).

### Раздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ

УСЛОВИЙ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СЕТЬ

И НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ Г. ТАРУСЫ

1. Абоненты несут ответственность за нарушения требований условий, повлекшие за собой аварии или несчастные случаи, возникшие на сооружениях канализации в связи со сбросом запрещенных реагентов и других веществ и материалов, используемых в технологическом процессе абонентов, а также не регламентируемых настоящими условиями. Ответственность абонентов и должностных лиц в этом случае определяется в соответствии с действующим законодательством по материалам ООО "Калужский областной водоканал".

2. ООО "Калужский областной водоканал" имеет право предъявлять претензии и иски в установленном порядке к абонентам о возмещении ущерба, нанесенного системе канализации г. Тарусы.

3. ООО "Калужский областной водоканал" имеет право предъявлять претензии и иски в установленном порядке к абонентам о возмещении ущерба, нанесенного очистным сооружениям г. Тарусы.

4. В случае предъявления иска со стороны контролирующих организаций к ООО "Калужский областной водоканал" последний предъявляет регрессный иск конкретным абонентам, допустившим сброс сточных вод в нарушение требований, установленных условиями, и приведшим к загрязнению водоема и почвы.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Калужской области от 15.06.2004 N 180 имеет название "Об утверждении Положения о порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Калужской области".

5. Расчет платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации ведется в соответствии с постановлением Правительства Калужской области "О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов".

## 2. РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМУ

ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

### 2.1. Определение нормативов допустимых концентраций

загрязняющих веществ в сточных водах городского стока,

поступающего на ОСБО

Расчет допустимых концентраций и массы загрязняющих веществ, поступающих на очистные сооружения, производится в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, утвержденными приказом Госстроя России от 06.04.2001 N 75, Москва, 2001.

Сгсвр - расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения канализации, исходя из условий обеспечения нормативного качества сточных вод на сбросе в водный объект, мг/л (т.е. показателей, утвержденных в составе НДС) ("Методические рекомендации ...", стр. 11, формула 4):

Сст x 100

Сгсвр = ---------,

100 - Э

где Сст - нормативная величина концентрации загрязняющего вещества, утвержденная в составе НДС на выпуске сточных вод в водный объект (мг/л);

Э - эффективность очистки (задержания) загрязняющего вещества, удаляемого на очистных сооружениях биологической очистки (%). Принимается по данным приложения 3.

Полученная величина Сгсвр не должна превышать концентрацию, допустимую для биологической очистки Сб.оч.

1. Азот нитратов - не нормируется.

2. Сульфаты - Сгсвр = Сст = 100,0 мг/л, т.к. Э = 0, сульфаты на городских очистных сооружениях канализации не удаляются.

3. Хлориды - Сгсвр = Сст = 300 мг/л, т.к. Э = 0, хлориды на городских очистных сооружениях канализации не удаляются.

4. Азот аммонийных солей, фосфаты:

для нормального протекания биологических процессов на очистных сооружениях должно выполняться следующее требование СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения: на каждые 100 мг/л БПКполн. смеси бытовых и производственных сточных вод требуется минимальное содержание азота аммонийных солей - 5 мг/л и 1 мг/л фосфора, т.е. на 259,0 мг/л БПКполн. / 223,3 БПК5 (по проекту) должно приходиться 12,95 мг/л азота аммонийных солей и 2,59 мг/л фосфора (или 7,77 мг/л фосфатов).

5. Азот нитритов - не нормируется.

6. СПАВ - Э = 65%, Сст = 0,1 мг/л; Сб.оч. = 20 мг/л.

0,1 x 100

Сгсвр = ---------- = 0,29 мг/л.

100 - 65

7. Железо - Э = 65%, Сст = 0,1 мг/л; Сб.оч. = 5 мг/л.

0,1 x 100

Сгсвр = ---------- = 0,29 мг/л.

100 - 65

8. Медь - Э = 65%, Сст = 0,001 мг/л; Сб.оч. = 0,5 мг/л.

0,001 x 100

Сгсвр = ----------- = 0,0029 мг/л.

100 - 65

9. Цинк - Э = 60%, Сст = 0,01 мг/л; Сб.оч. = 1,0 мг/л.

0,01 x 100

Сгсвр = ---------- = 0,025 мг/л.

100 - 60

10. Фториды - Э = 15%, Сст = 0,36 мг/л; Сб.оч. = 0.

0,36 x 100

Сгсвр = ---------- = 0,42 мг/л.

100 - 15

11. Нефтепродукты - Э = 70%, Сст = 0,05 мг/л; Сб.оч. = 15 мг/л.

0,05 x 100

Сгсвр = ---------- = 0,17 мг/л.

100 - 70

12. БПКполн.:

величину Сгсвр принимаем равной проектному значению концентрации на входе на очистные сооружения канализации, Сгсв = 259,0 мг/л.

13. Содержание взвешенных веществ:

Сгсвр принимаем равной фактическому значению концентрации взвешенных веществ на входе на очистные сооружения канализации, Сгсвр = 253,5 мг/л.

Результаты расчетов Сгсвр сведены в таблицу N 1.

#### Таблица N 1

| N п/п | Показатели качества сточных вод | Сст, мг/л | Э, % | Сгсвр, мг/л | Сб.оч., мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Азот нитратов | 9,0 | Не нормируется |
| 2 | Сульфаты | 100,0 | 0 | 100,0 | - |
| 3 | Хлориды | 300,0 | 0 | 300,0 | - |
| 4 | Азот аммонийных солей | 0,4 | - | 18,44 | - |
| 5 | Фосфаты по Р | 0,2 | - | 3,69 | - |
| 6 | Азот нитритов | 0,02 | Не нормируется |
| 7 | СПАВ | 0,1 | 65 | 0,29 | 20,0 |
| 8 | Железо | 0,1 | 65 | 0,29 | 5,0 |
| 9 | Медь | 0,001 | 65 | 0,0029 | 0,5 |
| 10 | Цинк | 0,01 | 60 | 0,025 | 1,0 |
| 11 | Фториды | 0,36 | 15 | 0,42 | - |
| 12 | Нефтепродукты | 0,05 | 70 | 0,17 | 15,0 |
| 13 | БПКполн./БПК5 | 3,0/2,0 | - | 259,0/223,3 | 259/223,3 |
| 14 | Взвешенные вещества | 4,85 | - | 253,5 | 253,5 |

### 2.2. Определение нормативов допустимых концентраций

загрязняющих веществ в сточных водах абонентов,

поступающих в городскую канализационную сеть

Согласно Методическим рекомендациям по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов допустимые концентрации вредных веществ в сточных водах абонентов определялись с учетом степени разбавления этих стоков сточными водами абонентов жилищного фонда города, а также с учетом содержания некоторых компонентов в бытовом стоке.

Расчет нормативов загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации, производится следующим образом:

- в первом приближении за ДК загрязняющего вещества для сточных вод абонентов жилищного фонда (ДКжил) принимается фактическая усредненная концентрация загрязняющего вещества в составе бытового стока сточных вод абонентов жилищного фонда, или ДКжил = Сжил ("Методические рекомендации...", формула 1), где:

Сжил - усредненная фактическая концентрация загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда (мг/л). Устанавливается на основании усредненных данных измерений качественного состава и свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации населенного пункта от абонентов жилищного фонда.

При отсутствии данных измерений качества состава бытового стока усредненные данные по концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах абонентов жилищного фонда могут быть приняты по приведенным в приложении 6 ("Методические рекомендации...").

Основной расчетной формулой для определения нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов (ДКпр) является:

ДКпр = Спсв = Q / Qпр x (Сгсвр - Сжил) + Сжил, мг/л,

где

ДКпр = min (Спсв, Ссеть),

Спсв - расчетная величина допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах, отводимых прочими абонентами в систему канализации (мг/л);

Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения - 1486,0 тыс. куб. м/год (принимается по утвержденному расходу, принятому в проекте НДС);

Qпр - годовой расход сточных вод прочих абонентов - 735,4 тыс. куб. м/год;

Сжил - усредненная концентрация загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда (мг/л);

Сгсвр - расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества в городском стоке, поступающего на очистные сооружения (мг/л).

Фактические концентрации бытового стока Сжил по БПК5, взвешенным веществам предоставлены аккредитованной лабораторией ООО "Калужский областной водоканал".

Значения Сжил для нефтепродуктов, азота аммонийных солей, хлоридов, СПАВ, сульфатов, железа, фосфатов (по P) приняты на основании усредненных характеристик качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда, приведенных в приложении 6 Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов.

БПКполн.:

Сгсвр = 259,0 мг/л; Сжил = 180,0 мг/л.

Принимаем допустимую концентрацию по БПКполн. в сточных водах промпредприятий Спсв равным Сгсвр, т.е. Спсв = 259,0 мг/л.

БПК5 = БПКполн. / 1,16 = 259,0 / 1,16 = 223,3 мг/л.

Взвешенные вещества:

Сгсвр = 253,5 мг/л; Сжил = 110,0 мг/л.

Принимаем допустимую концентрацию по взвешенным веществам в сточных водах промпредприятий Спсв равным Сгсвр, т.е. Спсв = 253,5 мг/л.

Сульфаты:

Сгсвр = 100,0 мг/л; Сжил = 40,0 мг/л.

Спсв = 1486,0 / 735,4 x (100,0 - 40,0) + 40,0 = 161,2 мг/л, что значительно превышает Сгсвр.

Принимаем Спсв = Сгсвр = 100,0 мг/л.

Хлориды:

Сгсвр = 300,0 мг/л; Сжил = 45,0 мг/л.

Спсв = 1486,0 / 735,4 x (300,0 - 45,0) + 45,0 = 560,1 мг/л, что значительно превышает Сгсвр.

Принимаем Спсв = Сгсвр = 300,0 мг/л.

Фосфаты по (Р):

Сгсвр = 3,69 мг/л; Сжил = 0,66 мг/л.

Спсв = 1486,0 / 735,4 x (3,69 - 0,66) + 0,66 = 6,78 мг/л, что значительно превышает Сгсвр.

Принимаем Спсв = Сгсвр = 3,69 мг/л.

Азот аммонийных солей:

Сгсвр = 18,44 мг/л; Сжил = 18,0 мг/л.

Спсв = 1486,0 / 735,4 x (18,44 - 18,0) + 18,0= 18,89 мг/л.

Принимаем Спсв = Сгсвр = 18,44 мг/л.

СПАВ:

Сгсвр = 0,29 мг/л; Сжил = 2,5 мг/л.

Спсв = 1486,0 / 735,4 x (0,29 - 2,5) + 2,5 = отриц. величина.

Принимаем Спсв = Сгсвр = 0,29 мг/л.

Железо:

Сгсвр = 0,29 мг/л; Сжил = 2,2 мг/л.

Спсв = 1486,0 / 735,4 x (0,29 - 2,2) + 2,2= отриц. величина.

Принимаем Спсв = Сгсвр = 0,29 мг/л.

Медь:

Сгсвр = 0,0029 мг/л; Сжил = 0,02 мг/л.

Спсв = 1486,0 / 735,4 x (0,0029 - 0,02) + 0,02 = отриц. величина.

Принимаем Спсв = Сгсвр = 0,0029 мг/л.

Цинк:

Сгсвр = 0,025 мг/л; Сжил = 0,1 мг/л.

Спсв = 1486,0 / 735,4 x (0,025 - 0,1) + 0,1 = отриц. величина.

Принимаем Спсв = Сгсв = 0,025 мг/л.

Фториды:

Сгсвр = 0,42 мг/л; Сжил = 0,08 мг/л. Спсв = 1486,0 / 735,4 x (0,42 - 0,08) + 0,08 = 0,77 мг/л.

Принимаем Спсв = Сгсвр = 0,42 мг/л.

Нефтепродукты:

Сгсвр = 0,17 мг/л; Сжил = 1,0.

Спсв = 1486,0 / 735,4 x (0,17 - 1,0) + 1,0 = отриц. величина.

Принимаем Спсв = Сгсвр = 0,17 мг/л.

### УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТОВ Г. ТАРУСЫ

#### ОАО "Тарусский молочный завод"

Q = 16142 куб. м/год.

| N п/п | Показатели качества сточных вод | Спсв, мг/л | Пдс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Азот нитратов | 0,97 | 0,016 |
| 2 | Сульфаты | 100,0 | 1,61 |
| 3 | Хлориды | 300,0 | 4,84 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 18,44 | 0,3 |
| 5 | Фосфаты (по Р) | 3,69 | 0,06 |
| 6 | Азот нитритов | 0,09 | 0,0015 |
| 7 | СПАВ | 0,29 | 0,005 |
| 8 | Железо | 0,29 | 0,005 |
| 9 | Медь | 0,0029 | 0,00005 |
| 10 | Цинк | 0,025 | 0,0004 |
| 11 | Фториды | 0,42 | 0,007 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,17 | 0,003 |
| 13 | БПКполн./БПК5 | 259,0/223,3 | 4,18/3,6 |
| 14 | Взвешенные вещества | 253,5 | 4,09 |

Примечание: Спсв по азоту нитритов, азоту нитратов установлена по фактической концентрации загрязняющих веществ в сточной воде предприятия.

Сброс веществ, не указанных в таблице, запрещен.

#### ООО "Тарусский гончар"

Q = 1540 куб. м/год.

| N п/п | Показатели качества сточных вод | Спсв, мг/л | ПДС, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Азот нитратов | 1,56 | 0,002 |
| 2 | Сульфаты | 100,0 | 0,15 |
| 3 | Хлориды | 300,0 | 0,46 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 18,44 | 0,03 |
| 5 | Фосфаты (по Р) | 3,69 | 0,006 |
| 6 | Азот нитритов | 0,08 | 0,0001 |
| 7 | СПАВ | 0,29 | 0,0004 |
| 8 | Железо | 0,29 | 0,0004 |
| 9 | Медь | 0,0029 | 0,000004 |
| 10 | Цинк | 0,025 | 0,00004 |
| 11 | Фториды | 0,42 | 0,0006 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,17 | 0,0003 |
| 13 | БПКполн./БПК5 | 259,0/223,3 | 0,4/0,34 |
| 14 | Взвешенные вещества | 253,5 | 0,39 |

Примечание: Спсв по азоту нитритов, азоту нитратов установлена по фактической концентрации загрязняющих веществ в сточной воде предприятия.

Сброс веществ, не указанных в таблице, запрещен.

#### СКБ ИКИ РАН

Q = 8050 куб. м/год.

| N п/п | Показатели качества сточных вод | Спсв, мг/л | ПДС, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Азот нитратов | 6,13 | 0,05 |
| 2 | Сульфаты | 100,0 | 0,81 |
| 3 | Хлориды | 300,0 | 2,42 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 18,44 | 0,15 |
| 5 | Фосфаты (по Р) | 3,69 | 0,03 |
| 6 | Азот нитритов | 0,14 | 0,001 |
| 7 | СПАВ | 0,29 | 0,002 |
| 8 | Железо | 0,29 | 0,002 |
| 9 | Медь | 0,0029 | 0,00002 |
| 10 | Цинк | 0,025 | 0,0002 |
| 11 | Фториды | 0,42 | 0,003 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,17 | 0,001 |
| 13 | БПКполн./БПК5 | 259,0/223,3 | 2,08/1,8 |
| 14 | Взвешенные вещества | 253,5 | 2,04 |

Примечание: Спсв по азоту нитритов, азоту нитратов установлена по фактической концентрации загрязняющих веществ в сточной воде предприятия.

Сброс веществ, не указанных в таблице, запрещен.

#### Прочие предприятия

Q = 709668 куб. м/год.

| N п/п | Показатели качества сточных вод | Спсв, мг/л | ПДС, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Азот нитратов | 2,9 | 2,06 |
| 2 | Сульфаты | 100 | 70,97 |
| 3 | Хлориды | 300 | 212,9 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 18,44 | 13,09 |
| 5 | Фосфаты (по Р) | 3,69 | 2,62 |
| 6 | Азот нитритов | 0,1 | 0,07 |
| 7 | СПАВ | 0,29 | 0,21 |
| 8 | Железо | 0,29 | 0,21 |
| 9 | Медь | 0,0029 | 0,002 |
| 10 | Цинк | 0,025 | 0,018 |
| 11 | Фториды | 0,42 | 0,3 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,17 | 0,12 |
| 13 | БПКполн./БПК5 | 259,0/223,3 | 183,8/158,47 |
| 14 | Взвешенные вещества | 253,5 | 179,9 |

Примечание: Спсв по азоту нитритов, азоту нитратов установлена по фактической концентрации загрязняющих веществ в сточных водах предприятий.

Сброс веществ, не указанных в таблице, запрещен.

## Приложение 1

к Условиям

приема сточных вод в канализационную сеть и на очистные

сооружения г. Тарусы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, УДАЛЯЕМЫХ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД

НА СООРУЖЕНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

| N п/п | Вещество | Максимальная концентрация для биологической очистки, мг/л | Эффективность удаления, % | При сбросе очищенных сточных вод в водный объект хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | При сборе очищенных сточных вод в водный объект рыбохозяйственного водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛПВ | ПДК | Класс опасности | ЛПВ | ПДК | Класс опасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Акриловая кислота | - | 65 | с-т | 0,5 |  | токс. | 0,0025 | 3 |
| 2 | Акролеин | 0,01 | - | с-т | 0,02 | 1 | - | - | - |
| 3 | Аллиловый спирт | 3 | 65 | орг. | 0,1 | - | - | - | - |
| 4 | Алюминий | 5 | 50 | с-т | 0,5 | 2 | токс. | 0,04 | 4 |
| 5 | Аммонийный азот (ион) <**> | 45 | 30 | с-т | 2,0 | 3 | токс. | 0,5 | 4 |
| 6 | Анилин | 0,1 | 80 | с-т | 0,1 | 2 | токс. | 0,0001 | 2 |
| 7 | Ацетальдегид | 20 | 80 | орг. | 0,2 | 4 | орг. | 0,25 | 4 |
| 8 | Ацетон | 40 |  | общ. | 2,2 | 3 | токс. | 0,05 | 3 |
| 9 | Барий | 10 | 40 | с-т | 0,1 | 2 | орг. | 0,74 | 4 |
| 10 | Бензойная кислота | 15 | 80 | общ. | 0,6 | - | - | - | - |
| 11 | Бутилакрилат | - | 65 | орг. | 0,01 | 4 | токс. | 0,0005 | 3 |
| 12 | Бугадацетат | - | - | общ. | 0,1 | 4 | с-т | 0,3 | 4 |
| 13 | Бутиловый спирт нормальн. | 10 | 80 | с-т | 0,1 | 2 | токс. | 0,03 | 3 |
| 14 | -"- вторичный | 20 | 80 | с-т | 0,2 | 2 | - | - | - |
| 15 | -"- третичный | 20 | 80 | с-т | 1,0 | 2 | токс. | 1,0 | 4 |
| 16 | Ванадий | 2,0 | 65 | с-т | 0,1 | 3 | токс. | 0,001 | 3 |
| 17 | Винилацетат | 100 | 30 | с-т | 0,2 | 2 | токс. | 0,01 | 4 |
| 18 | Висмут | 15 | 65 | с-т | 0,1 | 2 | - | - |  |
| 19 | Гидразин | 0,1 | - | с-т | 0,1 | 2 | токс. | 0,00025 | - |
| 20 | Гидрохинон | 15 | 30 | орг. | 0,2 | 4 | такс. | 0,001 |  |
| 21 | Гликозин | 30 | 35 | - | - | - | сан. | 0,1 | 4 |
| 22 | Глицерин | 90 | - | общ. | 0,5 | 4 | с-т | 1,0 | 4 |
| 23 | Дибутилфталат | 0,2 | 30 | общ. | 0,2 | 3 | - | - | - |
| 24 | Диметилацетамид | 15 | 80 | с-т | 0,4 | 2 | с-т | 1,2 | 4 |
| 25 | Диметилфенилкарбинол | 1,0 | 65 | с-т | 0,05 | 2 | с-т | 1,0 | 4 |
| 26 | Диметилфенол | - | 50 | орг. | 0,25 | 4 | токс. | 0,01 | 3 |
| 27 | Динитрил адипиновой кислоты | - | 30 | с-т | 0,1 | 2 | - | - | - |
| 28 | Дициандиамид | 100 | 30 | орг. | 10,0 | 4 | - | - | - |
| 29 | Диэтаноламид | 1,0 | - | орг. | 0,8 | 4 | токс. | 0,01 | 3 |
| 30 | Диэтиламин | 10 | 30 | с-т | 2,0 | 3 | токс. | 0,01 | 3 |
| 31 | Железо Fe (+3) | 5 | 65 | орг. | 0,3 | 3 | токс. | 0,1 | 4 |
| 32 | Жиры (растит. и животн.) | 50 | 60 | Нормируются по БПК | Нормируются по БПК |
| 33 | Изобутиловый спирт | - | 50 | общ. | 1,0 | 4 | токс. | 2,4 | 4 |
| 34 | Изопропиловый спирт | - | 65 | орг. | 0,25 | 4 | токс. | 0,01 | 3 |
| 35 | Кадмий | 0,1 | 50 | с-т | 0,001 | 2 | токс. | 0,005 | 2 |
| 36 | Капролактам | 25 | 80 | общ. | 1,0 | 4 | токс. | 0,01 | 3 |
| 37 | Карбометил-целлюлоза | По БПК | - | общ. | По БПК | - | токс. | 12,0 | 4 |
| 38 | Карбомол | - | 60 | общ. | По БПК | 4 | орг. | 1,0 | - |
| 39 | Кобальт | 1,0 | 40 | с-т | 0,1 | 2 | токс. | 0,01 | 3 |
| 40 | О-крезол | 100 | 40 | с-т | 0,004 | 2 | токс. | 0,003 | - |
| 41 | Кротоновый альдегид | 6 | - | с-т | 0,3 | 3 | токс. | 0,01 | 4 |
| 42 | Ксилол | 1,0 | 50 | орг. | 0,05 | 3 | орг. | 0,05 | 3 |
| 43 | Латексы | 10 | - | орг. | 6,0 | 4 | токс. | 001-1,6 | 3-4 |
| 44 | Лудигол | 100 | 60 | Нормируется по БПК | - | - | - |
| 45 | Малеиновая кислота | 60 | 80 | орг. | 1,0 | 4 | - | - | - |
| 46 | Марганец (2+) | 30 | - | орг. | 0,1 | 3 | токс. | 0,01 | 4 |
| 47 | Масляная кислота | 500 | 85 | с-т | 0,01 | 2 | - | - | - |
| 48 | Медь | 0,5 | 65 | орг. | 1,0 | 3 | токс. | 0,001 | 3 |
| 49 | Метазин | 10 | 30 | орг. | 0,3 | 4 | - | - | - |
| 50 | Метакриламид | - | 30 | с-т | 0,1 | 2 | - | - | - |
| 51 | Метакриловая кислота | - | 30 | с-т | 1,0 | 3 | токс. | 0,005 | 3 |
| 52 | Метанол | 30 | 80 | - | - | - | с-т | 0,1 | 4 |
| 53 | Метилметакрилат | 500 | 65 | с-т | 0,01 | 2 | токс. | 0,001 | 3 |
| 54 | Метилстирол | 1,0 | 50 | орг. | 0,1 | 3 | - | - | - |
| 55 | Метилэтилкетон | 50 | 65 | орг. | 1,0 | 3 | - | - | - |
| 56 | Молибден | - | 30 | с-т | 0,25 | 2 | токс. | 0,0012 | - |
| 57 | Молочная кислота | - | 85 | общ. | 0,9 | 4 | Нормируются по БПК |
| 58 | Моноэтаноламин | 5 | 50 | с-т | 0,5 | 2 | с-т | 0,01 | 4 |
| 59 | Моноэтиловый эфир этиленгликоля | - | 65 | общ. | 1,0 | - | - | - | - |
| 60 | Мочевина (карбамид) | по БПК |  | общ. | по БПК | 4 | с-т | 80 | 4 |
| 61 | Муравьиная кислота | - | 85 | - | по БПК | - | токс. | 1,0 | - |
| 62 | Мышьяк | 0,1 | 40 | с-т | 0,05 | 2 | токс. | 0,05 | 3 |
| 63 | L-нафтол | - | 65 | орг. | 0,1 | 3 | - | - | - |
| 64 | В-нафтол | - | 65 | с-т | 0,4 | 3 | - | - | - |
| 65 | Нефть и нефтепродукты в раств. и эмульгир. виде | 15 | 70 | орг. | 0,3 | 3 | рыб.-хоз. | 0,05 | 3 |
| 66 | Никель | 0,5 | 40 | с-т | 0,1 | 3 | токс. | 0,01 | 3 |
| 67 | Нитробензол | - | 70 | с-т | 0,2 | 3 | токс. | 0,01 | - |
| 68 | Нитраты (по NO3) | - | - | с-т | 45 | 3 | с-т | 40 | - |
| 69 | -"- (по N) | - | - | с-т | 10,2 | 3 | с-т | 9 | - |
| 70 | Нитриты (по NO2) | - | - | с-т | 3,3 | 2 | токс. | 0,08 | - |
| 71 | -"- (по N) | - | - | - | 1,0 | 7 | - | 0,02 | - |
| 72 | Октанол (спирт октиловый) | - | 50 | орг. | 0,05 | 3 | - | - | - |
| 73 | Олово | 10 | - | токс. | 6 | 4 | токс. | 0,66 | 4 |
| 74 | Пирокатехин | - | 80 | орг. | 0,1 | 4 | - | - | - |
| 75 | Полиакриламид | 40 | - | с-т | 2,0 | 2 | токс. | 0,08 | - |
| 76 | Поливиниловый спирт | 20 | - | орг. | 0,1 | 4 | токс. | 0,3 | 4 |
| 77 | Пропиленгликоль | - | 85 | общ. | 0,6 | 3 | - | - | - |
| 78 | Пропиловый спирт | 12 | - | орг. | 0,25 | 4 | - | - | - |
| 79 | Резорцин | 12 | 80 | общ. | 0,1 | 4 | токс. | 0,04 | 3 |
| 80 | Ртуть | 0,005 | 50 | с-т | 0,0005 | - | токс. | отсут. | 1 |
| 81 | Свинец | 0,1 | 40 | с-т | 0,03 | 2 | токс. | 0,1 | 3 |
| 82 | Селен | 10 | 40 | с-т | 0,001 | 2 | токс. | 0,0016 | 2 |
| 83 | Сероуглерод | 5 | - | орг. | 1,0 | 4 | токс. | 10 | 3 |
| 84 | Синтанид |  | 60 | орг. | 0,1 | 4 | с-т | 0,1 | 4 |
| 85 | СПАВ (анионные) | 20 | 65 | орг. | 0,5 | - | - | - | - |
| 86 | Стирол | 10 | 50 | орг. | 0,1 | - | орг. | 0,1 | 3 |
| 87 | Стронций | 26 | 15 | с-т | 7 | - | токс. | 10,0 | 4 |
| 88 | Сульфиды (натрия) | 1 | 50 | общ. | отсут. | - | токс. | 0,01 | 3 |
| 89 | Сурьма | 0,5 | 30 | с-т | 0,05 | - | - | - | - |
| 90 | Тиомочевина | 10 | 40 | с-т | 0,03 | 2 | токс. | 1,0 | 4 |
| 91 | Титан | 0,1 | 65 | общ.-с | 0,1 | 3 | токс. | 0,06 | 4 |
| 92 | Толуол | 15 | 50 | орг. | 0,5 | 4 | орг. | 0,5 | 3 |
| 93 | Трикрезилфосфат | 40 | 30 | с-т | 0,05 | 2 | - | - | - |
| 94 | Триэтаноламин | 5 | 40 | орг. | 1,0 | 4 | токс. | 0,01 | 3 |
| 95 | Уксусная кислота |  | 80 | орг. | 1,0 | 3 | токс. | 0,01 | 4 |
| 96 | Фенол | 15 | 80 | орг. | 0,001 | 4 | рыб.-хоз. | 0,001 | - |
| 97 | Формальдегид | 100 | 65 | с-т | 0,05 | 2 | токс. | 0,1 | 4 |
| 98 | Фосфаты <**> | 20 | 30 | - | - | - | токс. сан-токс. | 2 (по Р) 00,5-0,2 | - |
| 99 | Фталевая кислота | 0,5 | 60 | орг. | 0,02 | 4 | токс. | 3,0 | 4 |
| 100 | Фториды (анион) | - | 15 | с-т | 1,5(1,2) | 2 | токс. | 0,5 | 3 |
| 101 | Хром (+3) | 2,5 | 65 | с-т | 0,5 | 3 | токс. | 0,07 | 3 |
| 102 | Хром (+6) |  | 50 | с-т | 0,05 | 3 | токс. | 0,02 | 3 |
| 103 | Хромолан | 10 | 20 | общ. | 0,5 | 3 | орг. | 0,5 | 3 |
| 104 | Цианиды (анион) | 1,5 | 60 | с-т | 0,1 | 2 | токс. | 0,05 | 3 |
| 105 | Цинк | 1,0 | 60 | токс. | 1,0 | 3 | токс. | 0,01 | 3 |
| 106 | Этиловый спирт | 14 | 70 | общ. | - | - | токс. | 0,01 | - |
| 107 | Эмукрил С | 10 | - | орг. | 5,0 | 3 | токс. | 1,6 | 4 |
| 108 | Этамон ДС | 10 | 30 | орг. | 4,0 | 4 | сан. | 0,5 | 4 |
| 109 | 2-этилгексанол | 6 | - | - | - | - | сан. | 0,5 | 4 |
| 110 | Этиленгликоль | 1000 | 65 | с-т | 1,0 | 3 | с-т | 0,25 | 4 |
| 111 | Этиленхлоргидрин | 5 | 65 | с-т | 0,1 | 2 | с-т | 0,1 | 2 |

--------------------------------

<*> ЛПВ - лимитирующий показатель вредности: "с-т" - санитарно-токсикологический;

"токс." - токсикологический; "орг." - органолептический; "общ." - общесанитарный;

"рыб.-хоз." - рыбохозяйственный; "сан." - санитарный.

<**> Эффективность удаления аммонийного азота и фосфора дана для существующей обычной технологии биологической очистки. При использовании специальных технологий (схем с нитрификацией-денитрификацией, реагентного или биологического удаления фосфатов и др.), требующих реконструкции очистных сооружений, эффективность удаления может быть повышена до 95-98%.

ПДК для рыбохозяйственных водоемов зависит от трофности водоемов.

Прочерк означает отсутствие данных.

Примечание:

1. Эффективность удаления загрязняющих веществ на сооружениях биологической очистки (графа 4) принимается по фактическим среднегодовым данным, полученным в процессе эксплуатации.

2. При работе сооружений биологической очистки с обеспечением проектных показателей качества очистки по БПК и взвешенным веществам следует использовать в качестве расчетных фактические эксплуатационные данные по эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ (средние величины за последние 2-3 года эксплуатации очистных сооружений).

3. При необеспечении сооружениями биологической очистки указанных в проектах качественных показателей очистки сточных вод следует также применять эксплуатационные данные эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ.

4. При отсутствии систематических эксплуатационных данных об эффективности очистки (или невозможности ее установления) принимается показатель гр. 4 данной таблицы.

## Приложение 2

к Условиям

приема сточных вод в канализационную сеть и на очистные

сооружения г. Тарусы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НЕ УДАЛЯЕМЫХ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД

НА СООРУЖЕНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐

│ N │        Вещество        │   При сбросе в водный   │  При сбросе в объект   │

│п/п│                        │         объект          │   рыбохозяйственного   │

│   │                        │хозяйственно-питьевого и │    водопользования     │

│   │                        │   культурно-бытового    │                        │

│   │                        │     водопользования     │                        │

│   │                        ├─────┬────────┬──────────┼─────┬────────┬─────────┤

│   │                        │ ЛПВ │  ПДК,  │  Класс   │ ЛПВ │  ПДК,  │  Класс  │

│   │                        │     │  мг/л  │опасности │     │  мг/л  │опасности│

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│ 1 │           2            │  3  │   4    │    5     │  6  │   7    │    8    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│ 1 │Анизол (метоксибензол)  │с-т  │  0,05  │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│ 2 │Ацетофенон              │-"-  │  0,1   │    4     │токс.│  0,04  │    3    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│ 3 │Бутилбензол             │орг. │  0,1   │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│ 4 │Гексахлоран             │орг. │  0,02  │    4     │токс.│  отсут.│    1    │

│   │(гексахлорциклогексан)  │     │        │          │     │        │         │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│ 5 │Гексахлорбензол         │с-т  │  0,05  │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│ 6 │Гексахлорбутадион       │орг. │  0,01  │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│ 7 │Гексахлорбутан          │орг. │  0,01  │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│ 8 │Гексахлорциклопентадиен │орг. │  0,001 │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│ 9 │Гексахлорэтан           │орг. │  0,01  │    4     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│10 │Гексоген                │с-т  │  0,1   │    2     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│11 │Диметилдиоксан          │с-т  │  0,005 │    2     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│12 │Диметилдитиофосфат      │орг. │  0,1   │    4     │токс.│  отсут.│    1    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│13 │Диметилдихлорвинилфосфат│орг. │  1     │    3     │токс.│  отсут.│    1    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│14 │Дихлоранилин            │орг. │  0,05  │    3     │токс.│  0,001 │    3    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│15 │Дихлорбензол            │орг. │  0,002 │    3     │токс.│  0,001 │    2    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│16 │Дихлорбутен             │орг. │  0,5   │    4     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│17 │Дихлоргидрин            │орг. │  1     │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│18 │Дихлордифенилтрихлорэтан│с-т  │  0,1   │    2     │токс.│  отсут.│    1    │

│   │(ДДТ)                   │     │        │          │     │        │         │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│19 │Дихлорнафтохинон        │с-т  │  0,25  │    -     │-    │  -     │         │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│20 │Дихлорпропионат натрия  │-    │  -     │    -     │токс.│  3,0   │    4    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│21 │Дихлофос                │орг. │  1,0   │    3     │токс.│  отсут.│    1    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│22 │Дихлорэтан              │с-т  │  0,02  │    2     │токс.│  0,12  │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│23 │Диэтиланилин            │орг. │  0,15  │    3     │токс.│  0,0005│    2    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│24 │Диэтиленгликоль         │с-т  │  1     │    3     │токс.│  0,05  │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│25 │Диэтиловый эфир         │орг. │  0,3   │    4     │токс.│  1,0   │    4    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│26 │Диэтиловый эфир         │с-т  │  1,0   │    2     │-    │  -     │    -    │

│   │малеиновой кислоты      │     │        │          │     │        │         │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│27 │Диэтилртуть             │с-т  │  0,0001│    1     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│28 │Изопрен                 │орг. │  0,005 │    4     │с-т  │  0,01  │    3    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│29 │Изопропиламин           │с-т  │  2     │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│30 │Каптакс                 │орг. │  5     │    4     │токс.│  0,05  │    4    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│31 │Карбофос                │орг. │  0,05  │    4     │токс.│  отсут.│    1    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│32 │В-меркаптодиэтиламин    │орг. │  0,1   │    4     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│33 │Метафос                 │орг. │  0,02  │    4     │токс.│  отсут.│    1    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│34 │Метилнитрофос           │орг. │  0,25  │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│35 │Нитробензол             │с-т  │  0,2   │    3     │токс.│  0,01  │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│36 │Нитрохлорбензол         │с-т  │  0,05  │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│37 │Пентаэритрит            │с-т  │  0,1   │    2     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│38 │Петролаум (смесь твердых│с-т  │  6,5   │    4     │     │        │         │

│   │углеводородов)          │     │        │          │     │        │         │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│39 │Пикриновая кислота      │орг. │  0,5   │    3     │токс.│  0,01  │    3    │

│   │(тринитрофенол)         │     │        │          │     │        │         │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│40 │Пирогаллол              │орг. │  0,1   │    3     │-    │  -     │    -    │

│   │(триоксибензол)         │     │        │          │     │        │         │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│41 │Полихлорпропилен        │-    │  -     │    -     │токс.│  отсут.│    1    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│42 │Полиэтиленимин          │-    │  -     │    -     │токс.│  0,001 │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│43 │Пропилбензол            │орг. │  0,2   │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│44 │Тетрахлорбензол         │с-т  │  0,01  │    2     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│45 │Тетрахлоргептан         │орг. │  0,0025│    4     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│46 │Тетрахлорметан          │с-т  │  0,006 │          │токс.│  отсут.│    1    │

│   │(четыреххлористый       │     │        │          │     │        │         │

│   │углерод)                │     │        │          │     │        │         │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│47 │Тетрахлорнонан          │орг. │  0,003 │    4     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│48 │Тетрахлорпентан         │орг. │  0,005 │    4     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│49 │Тетрахлорпропан         │орг. │  0,01  │    4     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│50 │Тетрахлорундекан        │орг. │  0,007 │    4     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│51 │Тетрахлорэтан           │орг. │  0,2   │    4     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│52 │Тиофен (тиофуран)       │орг. │  2     │    3     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│53 │Тиофос                  │орг. │  0,003 │    4     │токс.│  0,005 │    3    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│51 │Трибутилфосфат          │орг. │  0,01  │    4     │токс.│  0,02  │    3    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│52 │Триэталамин             │с-т  │  2     │    2     │токс.│  1,0   │    4    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│53 │Фосфамид                │орг. │  0,03  │    4     │токс.│  0,01  │    3    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│54 │Фурфурол                │орг. │  1,0   │    4     │токс.│  0,01  │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│55 │Хлорбензол              │с-т  │  0,02  │    3     │токс.│  0,001 │    3    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│56 │Хлоропрен               │с-т  │  0,01  │    2     │-    │  -     │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│57 │Хлорофос                │орг. │  0,05  │    4     │токс.│  отсут.│    1    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│58 │Хлорциклогексан         │орг. │  0,05  │    3     │     │        │         │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│59 │Этилбензол              │орг. │  0,01  │    4     │токс.│  0,001 │    -    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│60 │Циклогексан             │с-т  │  0,1   │    2     │токс.│  0,01  │    3    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│61 │Циклогексанол           │с-т  │  0,5   │    2     │токс.│  0,001 │    3    │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│62 │Сульфаты                │орг. │500     │    4     │токс.│100     │         │

├───┼────────────────────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┤

│63 │Хлориды                 │орг. │350     │    4     │токс.│300     │         │

└───┴────────────────────────┴─────┴────────┴──────────┴─────┴────────┴─────────┘

## Приложение 3

к Условиям

приема сточных вод в канализационную сеть и на очистные

сооружения г. Тарусы

ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СБРОСУ В СИСТЕМЫ

КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- металлическая стружка;

- каныга;

- грунт;

- строительные отходы и мусор;

- твердобытовые отходы;

- производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации:

- кислоты;

- щелочи и др.

3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

4. Концентрированные и маточные растворы.

5. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная".

6. Сточные воды, содержащие микроорганизмы, - возбудители инфекционных заболеваний.

7. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляются в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.

## Приложение 4

к Условиям

приема сточных вод в канализационную сеть и на очистные

сооружения г. Тарусы

УСРЕДНЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАЧЕСТВА БЫТОВОГО СТОКА, ОТВОДИМОГО АБОНЕНТАМИ ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Усредненная характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод (концентрация, мг/л) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 110 |
| 2 | БПК полн. | 180 |
| 3 | ХПК | 250 |
| 4 | Жиры | 40 |
| 5 | Азот аммонийный | 18 |
| 6 | Хлориды | 45 |
| 7 | Сульфаты | 40 |
| 8 | Сухой остаток | 300 |
| 9 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 10 | СПАВ (анионные) | 2,5 |
| 11 | Фенолы | 0,005 |
| 12 | Железо общее | 2,2 |
| 13 | Медь | 0,02 |
| 14 | Никель | 0,005 |
| 15 | Цинк | 0,1 |
| 16 | Хром (+3) | 0,003 |
| 17 | Хром (+6) | 0,0003 |
| 18 | Свинец | 0,004 |
| 19 | Кадмий | 0,0002 |
| 20 | Ртуть | 0,0001 |
| 21 | Алюминий | 0,5 |
| 22 | Марганец | 0,1 |
| 23 | Фториды | 0,08 |
| 24 | Фосфор фосфатов | 2,0 |

Примечание: при необходимости данные, приведенные в таблице, могут уточняться и корректироваться на основе проведенных натурных исследований.