# Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ - 01336Г, № МОГ - 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

# Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

# Муниципальный контракт № 17

Экземпляр № 3

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД ТАРУСА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

# Том первый

# КАЛУГА

2008

# Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ - 01336Г, № МОГ - 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

# Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

# Муниципальный контракт № 17

Экземпляр № 3

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД ТАРУСА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

# Том первый

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

# КАЛУГА

2008

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Начальник космоаэрогеодезического отдела |  | Чистова С.Г. |
| --- | --- | --- |
| Начальник архитектурно-планировочного отдела, консультант по вопросам инженерной инфраструктуры |  | Клинкова Е.М. |
| Горный инженер-геолог |  | Есипов В. П. |
| Главный геолог |  | Соломников И. Д. |
| Зам. председателя по экономике |  | Владимирцев Н.С. |
| Инженер-землеустроитель |  | Соколова О.В. |
| Ведущий инженер-программист |  | Канарейкин Д. Е. |
| Инженер- программист |  | Шарафеев М. А. |
| Инженер - эколог |  | Евстафеева М.А. |

оглавление

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	14

I.I Природные условия	14

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	14

I.I.2 Климат	19

I.I.3. Поверхностные воды	21

I.I.4 Подземные воды	22

I.I.5 Инженерно-геологические условия	26

I.II Комплексная оценка территории города по планировочным ограничениям	27

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения	27

I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения	30

I.II.3 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	30

I.II.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы	33

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	43

I.III Современное использование территории	61

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация города	61

I.III.2 Жилищный фонд	65

I.III.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание	68

I.III.4 Транспортная инфраструктура	79

I.IV Санитарная очистка территории	85

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	88

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	88

II.II Экономико-географическое положение г. Тарусы	88

II.III Социально-экономическая характеристика г. Тарусы	88

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	91

II.III.2. Занятость населения	94

II.III.3 Экономическая база	97

II.IV Инженерно-техническая база	100

II.IV.1 Водоснабжение	100

II.IV.2 Водоотведение	101

II.IV.3 Газоснабжение	103

II.IV.4 Связь	107

II.IV.5 Теплоснабжение	109

II.IV.6 Электроснабжение	112

III. Положения о территориальном планировании	115

III.I. Цели и задачи территориального планирования	115

III.II. Прогноз социально-экономического развития	117

III.II.1 Основные направления социально-экономического развития г. Тарусы на период до 2027 года	117

III.II.2 Базовые потенциалы социально-экономического развития	118

III.II.2.1 Показатели численности населения	118

III.II.2.2 Трудовые ресурсы	119

III.II.2.3 Экономическая база	119

IV. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий города (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)	120

IV.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры города	120

IV.2 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	121

IV.2.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок	122

IV.3 Планируемый перевод земель	123

IV.4 Мероприятия по градостроительному развитию системы	124

культурно-бытового обслуживания	124

IV.4.1 Образование и воспитание	125

IV.4.2 Здравоохранение	126

IV.4.3 Учреждения социального обеспечения и защиты	127

IV.4.4 Учреждения культуры	127

IV.4.5 Учреждения торговли	128

IV.4.6 Общественное питание	129

IV.4.7 Предприятия бытового обслуживания	129

IV.4.8 Физическая культура и спорт	129

IV.4.9 Административно-деловые учреждения	130

IV.4.10 Культурно-бытовое обслуживание	131

IV.4.11 Ритуальное обслуживание населения	136

IV.5 Мероприятия по формированию социальной инфраструктуры	137

IV.6 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	137

VI.7 Мероприятия по градостроительному развитию промышленных территорий	138

V. Развитие транспортной инфраструктуры	140

V.1 Городские улицы и дороги	140

V.2 Политика организации движения в центре г. Тарусы	140

V.3 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	141

VI. Развитие инженерной инфраструктуры	141

VI.1 Водоснабжение	141

VI.2 Водоотведение	143

VI.3 Электроснабжение	143

VI.4 Теплоснабжение	144

VI.5 Газоснабжение	145

VI.6 Связь	145

VII. Охрана окружающей среды	146

VII.1 Охрана воздушного бассейна	146

VII.2 Охрана поверхностных вод	147

VII.3 Охрана подземных вод	148

VII.4 Радиационная обстановка	148

VII.5 Охрана почв	149

VII.6 Отходы производства и потребления и санитарная очистка	149

VII.7 Удаление снега	150

VII.8 Организация санитарно-защитных зон	151

VII.9 Формирование природно-экологического каркаса города	151

VII.10 Особо охраняемые природные территории	152

VIII. Сохранение и регенерация историко-культурного наследия ГП «Г. Таруса».	153

IX. Инженерная подготовке территории	167

X. Варианты решения задач территориального планирования (концепция генплана)	168

X.I Сценарии и модели территориального, функционального и планировочного развития города	168

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………………………175

Введение

Генеральный план городского поселения «Город Таруса» выполняется по заказу Администрации (исполнительно - распорядительного органа) городского поселения (Муниципальный контракт № 17 от 10 августа 2007г.).

Основной целью Генерального плана городского поселения «Город Таруса» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно - пространственного развития города.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития города, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования городской среды, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни города на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития городского поселения «Город Таруса» до 2027 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры города;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия городской среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития города;

-	сохранения архитектурно-природного ландшафта, включающего памятники природы, истории, культуры и зодчества, и в целом, исторически ценной городской среды, сочетающей функции общественного центра и места проживания жителей;

- формирования на территории города экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации внутригородской рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов,  парки жилых районов, бульвары, площади);

- развития системы общественных центров (общегородского, районного и локального значения) и определение основных подходов к организации системы социальной инфраструктуры в целом;

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- совершенствования пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур города;

- обеспечения экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса города;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение города в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели  и варианты схем функционально-планировочной организации города. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития города от его положения в системе расселения Калужской области. Город рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей её развития;

- Приоритетности критериев оценки современного состояния города и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях;

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности города, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

- Компактности функционально - планировочной организации города. Заключается в формировании структуры города в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования города, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Методы исследования:

- метод системного анализа;

- метод SWOT анализа используется при  определении прогнозируемой отраслевой специализации города и стратегических задач градостроительной политики - анализа, представляющего собой проектирование стратегий усиления конкурентности города на основе исследований сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон, на которые могут оказывать влияние управленческие структуры, а так же выявление и оценка возможностей внешних позитивных влияний (Opportunities) и опасностей (Threats), повлиять на действие которых управленческие структуры не могут, но могут их учесть и использовать;

- графоаналитический метод с использованием геоинформационных технологий;

- метод динамического моделирования заключается в моделировании процесса реализации проектных предложений, позволяющее учесть влияние преобразований на состояние города.

Содержание Генерального плана города

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана г.Таруса в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана городского поселения «Город Таруса» представляются в составе:

- Карты (схемы) использования территории городского поселения:

- Современное использование территории городского поселения (опорный план);

- Целевое назначение земель городского поселения «г. Таруса» и использование земель прилегающей зоны;

- Карты (схемы) ограничений:

- Схема границ зон с особыми условиями использования природоохранных территорий городского поселения;

- Схема инженерно-геологических ограничений;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территорий по инженерно-геологическим условиям городского поселения «Город Таруса»;

- Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства города;

- Карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства:

- Экологическое зонирование территории города;

- Модели перспективной функционально – планировочной организации города;

- Эскизный проект функционально-планировочной организации города.

Положения о территориальном планировании (Том II) включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

1. Карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон:

- Схема планируемого функционального и строительного зонирования города;

2. Карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

- Схема объектов тепло-, газоснабжения населения города;

- Схема электроснабжения города;

- Схема водоснабжения города;

- Схема водоотведения города;

- Схема связи города;

-	Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений города.

- Карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке:

- Очередность преобразований функциональных зон города;

- Схема планируемых территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке.

Историко-культурные и природные особенности

Город Таруса находится в Тарусском районе в восточной части Калужской области в составе городского поселения «Город Таруса».

Площадь муниципального образования 15,55 км2. Численность населения города 9,6 тыс. человек.

Таруса - один из древнейших русских городов, первое упоминание о городе относится к 1246 г.

Расположенный на левом берегу р. Оки, на подступах к Москве, город в период ХV-ХVIв. имел политическое значение, как "береговой" защитник русского государства от набегов крымских татар.

В ХVIIв., в связи с укреплением Тульской черты, стратегическое значение города пало. Таруса попала в экономическую и административную зависимость от г. Серпухова.

В 1776 году была учреждена Калужская губерния, в состав которой вошел Тарусский уезд с центром в г. Тарусе.

Таруса ХVII - начала XIX века - один из мелких городов России.

Довольно значительный подъем экономики наблюдался во второй половине XIX - начале XX в. В городе развивается бумагопрядильное производство, изготовление кирпича, появляются стеклозеркальный, гончарный заводы. Однако все эти предприятия не сохранились. Таруса расположена в стороне от железных дорог и автомагистралей на левом берегу р. Оки.

Ока здесь делает очень крутую излучину в западном направлении, и на самой вершине этой излучины, на склоне коренного берега, амфитеатром раскинулась Таруса. С высокого берега реки открываются прекрасные виды на широкую покрытую лиственными лесами, долину. Со всех сторон город окружен лесами, зачастую вклинивающимися в городскую застройку.

Таруса пользуется заслуженным вниманием у деятелей искусства, науки, а также у отдыхающих и туристов.

С 1954 по 1968 год в Тарусе жил К.Г. Паустовский.

Особая роль в культурной жизни Тарусы принадлежит народному художнику В.Д. Поленову, "открывшему" и запечатлевшему красоту приокских далей на полотнах своих картин.

Таруса и её окрестности неоднократно появлялись на экранах кинофильмов, снятых различными киностудиями нашей страны.

Помимо достопримечательных уголков естественной природы, в городе имеется ботанический сад, выращенный на индивидуальном участке А.П. Ракицким - ботаником, филологом, садоводом.

В 1963 г. в г. Тарусе была создана картинная галерея, с 1970 г. экспозиция художественного музея размещается в специальном здании.

На высоком косогоре, спускающемся к р. Оке, похоронен художник В.Э. Борсов - Мусатов, большой интерес представляет памятник на могиле в виде саркофага, выполненный скульптором Матвеевым.

Рядом с художником похоронен Ю.В. Вульф - профессор минералогии и кристаллографии, проведший многие годы в Тарусе.

На местном кладбище, расположенном на высоком берегу р.Тарусы, похоронен К.К. Паустовский.

На противоположном, берегу Оки, в 4-х км от Тарусы, размещается архитектурный ансамбль музея-усадьбы народного художника В.Д. Поленова, где собрано много картин Поленова и других знаменитых художников, а также предметы прикладного искусства, археологии и вещей, имеющих мемориальное значение.

В окрестностях Тарусы размещаются дома отдыха, пионерские лагеря, базы отдыха предприятий и организаций Москвы, Калуги, Тулы, Серпухова.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

В геологическом отношении района принимают участие породы палеозоя, сверху покрытые отложениями юрского, мелового и четвертичного возрастов. Сводный геолого-литологический разрез районе представляется следующим.

На докембрийском фундаменте залегает мощная толща девона, сложенная песчаниками, глинами, известняками, мергелями, в которых содержатся прослои гипсов, ангидритов и др. галогенных разностей. Мощность девонской толщи по данным пробуренной в п. Велегож скважине составляет порядка 850 м.

Выше по разрезу расположены отложения нижнего карбона, в основании которых прослеживаются маловко - мураевнинские глины мощностью до 10 м. Над ними залегают упинский ярус, тульский, алексинский, михайловский и веневский горизонты окского подъяруса, тарусскнй, стешевcкий, протвинский горизонты и высоковские слои нижне - и среднесерпуховского подъяруса. Отложения упинского яруса представлены известняками, мощность которых достигает 30-45 м. В литературных материалах отмечается, что упинские известняки на отдельных участках сильно размыты, в связи с чем мощность их непостоянна.

Отложения тульского горизонта выражены трещиноватыми известняками с прослоями серых глин общей мощностью до 40 м. Абсолютная отметка кровли горизонта около 112 м.

Отложения Алексинского горизонта представлены стигмариевыми известняками с прослоями глины оливкового цвета, с кремневыми стяжениями в нижней части толщи. Мощность отложений около 12 м. Отложения Михайловского горизонта представлены серыми плотными стигмариевыми известняками с прослоями коричневых и черных разностей. Мощность отложений около 14 м.

Отложения Веневского горизонта выражены серыми плотными конгломератовыми известняками мощностью 8 м.

Отложения Тарусского горизонта представлены светлосерыми массивными известняками, в верхней части слабыми известняками «рухляками»; мощность отложений 6 м.

Отложения cтешевского горизонта выражены коричневатыми жирными сланцеватыми глинами с прослоями известняков; мощность отложений 20 м.

В кровле отложений нижнего карбона расположена Высоковская

толща, представленная пестроцветными глинами с прослойками разрушенных известняков; мощность толщи 1-2 м.

Отложения среднего карбона начинаются ярко окрашенными песками и глинами Верейского горизонта, которые выше по разрезу сменяются доломитизированными известняками и ярко окрашенными мергелями и глинами. Общая мощность отложений среднею карбона около 10 м. Следует отметить, что толща карбона местами вплоть до Верейского горизонта прорезана долинами рек и глубокой овражно - балочной сетью.

Юрские и меловые отложения в районе г. Тарусы имеют ограниченное распространение и развиты на наиболее высоких водоразделах. Юрские отложения сложены черными глинами, меловые - песчанниками. Общая мощность этих отложений порядка 10 м.

В долинах рек и овражно - балочной сети развиты аллювиальные образования, сложенные разнозернистыми песками, супесями и глинистыми разностями. Древнеаллювиальные образования слагают высокие терраса реки Оки в её крупных притоков; мощность древнего аллювия достигает 10 м. Современные аллювиальные образования слагают низкие террасы и пойму р. Оки, её притоков и тальвеги глубоких оврагов и балок; мощность современного аллювия до 20-25 м.

В пределах планируемой территории имеют места эрозионные, карстовые и оползневые процессы, заболоченности.

Эрозионная деятельность в районе г. Тарусы выражена широко развитой овражно-балочной сетью. Появлению и росту её способствует значительная мощность рыхлых четвертичных образований, легко поддающихся разрушению и смыву в результате неурегулированности поверхностного стока атмосферных вод и других причин. Общим базисом овражно-балочной сети являются р.р. Ока и Таруса.

Эрозионные процессы в г. Тарусе местами наблюдаются на левом коренном берегу р. Оки, а также в долине г. Тарусы. На отдельных участках по берегам наблюдаются сплавы земляных мест, образовавшихся в результате боковой эрозии.

Оползневые процессы наблюдаются на отработанном карьере Игнатовсконо месторождения известняков.

Причинами оползания Земляных масс является искусственная подрезка крутых склонов, сложенных глинами и суглинками мощностью до 12-18 м, скопление атмосферных вод в понижениях поверхности земли в расположенных выше деформирующих участков, выходы грунтовых вод. Оползневые процессы могут иметь места в карьерах, по крутом склонам рек, оврагов. Первые признаки оползневых явлений могут проявляться в сплаве земляных масс.

Карстовые процессы наблюдаются в северо-западной части панируемой территории, на Игнатовской горе. Здесь они проявляются в овраге "Шабалино", в виде карстовой воронки шириной 15-20 м и глубиной 25 м. Карстовые пустоты, заполненные глиной со щебнем и песком, встречены скважинами в прибрежной и приводораздельной зонах на расстоянии 200м от бровки берегового склона и других участках.

Заболоченности имеют незначительное распространение и встречаются за домом отдыха (в локальных понижениях), местами по днищам оврагов и балок. Образованию заболоченностей способствуют наличие замкнутых понижений, где образуется застои поверхностного стока от весеннего снеготаяния и атмосферных осадков, выклинивание на поверхность грунтовых вод и другие факторы.

В пределах городской черты выделяются следующие основные природно-территориальные типы территорий (комплексы):

1. Плоская эрозионная равнина слабо расчлененная, четвертичные образования представлены сверху вниз суглинками покровными, водноледниковыми и моренными. В подошве этих образований иногда наблюдаются разнозернистые пески. Общая мощность четвертичных отложений составляет 10-20 м. Коренные породы представлены в основном известняками протвинского горизонта ниженего карбона. Стабильный водоносный горизонт развит в известняках.

2. Пологие эрозионные склоны слаборасчлененные хорошо дренированные. Четвертичные образования представлены разнообразными суглинками с прослоями песчано-гравийного материала общей мощностью до 20 м. К песчано-гравийным слоям приурочен спорадически распространенный водоносный горизонт. Коренные породы представлены глинисто-известняковой толщей нижнего карбона.

З. Плоская эрозионная слаборасчлененная равнина. Рельеф хорошо дренирован. Четвертичные отложения теже, что в первом типе местности. Общая мощность четвертичных отложений 5-15 м. Коренные породы представлены плотными,  пластичными глинами стешевского горизонтами нижнего карбона.

4. Полого-наклонная аллювиально - водноледниковая слабо - среднерасчленённая равнина. Рельеф хорошо дренирован. Четвертичные породы представлены разнообразными суглинками с прослоями песков и галечников. Коренные породы представлены значительно разрушенными известняками окского надгоризонта нижнего карбона. Мощность четвертичных образований значительно варьирует от первых метров до 20 м.

5. Плоские террасированные склоны надпойменных террас рр Оки и Тарусы. Четвертичные породы представлены песками, супесями, аллювиальными суглинками с линзами галечника. Коренные породы известняки окского надгоризонта.

6. Плоская аллювиальная равнина - высокая пойма второго уровня (15-20 м.  над урезом вод р. Оки). Сложена она в основном песками и супесями.

7. Плоская аллювиальная равнина - пойма и высокая пойма первого уровня. Территория затопляется в весенний паводок. Сложена аллювиальная долина в основном песками.

8. Покатые приречные склоны сложенные делювиальными образованиями.

9. Пологие оползневые склоны развитые на водоупорных пластичных глин стешевского горизонта. Мощность четвертичных отложений 5-10 м.

10. Овражно-балочная сеть с полого-покатыми склонами и плоскими тальвегами.

11. Рекультивированный карьер «Игнатовская гора».

### I.I.2 Климат

Климат Тарусского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май, в результате воздействия сибирского максимума, западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

# Температура воздуха

- Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,3 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

- Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

- Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

- Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

# Климатические характеристики

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 46 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 38 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | - 30 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 15 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков), суточный максимум 89 мм. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные и восточные); их преобладающая скорость 2 – 5 м/с.

Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/с), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/с).

# Скорость ветра возможна 1 раз

| в год | в 5 лет | в 10 лет | в 15 лет | в 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – 18 м/с | – 21 м/с | – 22 м/с | – 23 м/с | – 24 м/с |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/с. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30%, по сравнению со средними значениями, возможно вдоль долины р. Тарусы, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-40 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть планируемой территории представлена р. Окой и ее левым притоком рекой Tapycoй, которые являются местами водопользования населения только в рекреационных целях.

Город Таруса расположен на левом берегу реки Оки.

Р. Ока берет начало на Средне-Русской возвышенности у ст. Мало-Архангельской на высоте около 226 м над уровнем моря.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р.Оки.

Река Ока имеет ширину 190 м, глубину 2,0 м, скорость течения 0,3 м/с., дно песчаное. Берега высотой 1 - 3 м, большей частью крутые, лишь отдельными участками встречаются низкие пологие берега, окаймленные песчаными пляжами. Пойма Оки узкая, луговая, сухая; в местах, где река подмывает склоны долины, пойма отсутствует. Берега большей частью крутые и обрывистые. Река замерзает в конце ноября - начале декабря; толщина льда в конце зимы достигает 0,3 - 0,8 м. Вскрывается река в конце марта или в начале апреля. Весенний ледоход длится 3 - 8 дней. Продолжительность разлива на р. Оке до 20 дней.

Ширина русла 50-150 м. Глубина постоянно меняется, множество плесов, перекатов. Пойма ежегодно затапливается. Высота подъёма уровня до 5-8 м. в среднем, максимальные подъёмы уровня во время сезонного ледохода бывает до 15 м. Во время скрытого русла снижался до 98 см.

Годовой модуль стока 4-6 л/с с 1 км2. Средние расходы воды за год составляют 250-370м3/с., наибольшие до 5000 м3/с. В конце апреля, наименьшее, 100 м/с. Такие расходы бывают 355 дней в году. 270 дней в году расходы составляют 120-130 м3/с, 160 дней-140-160 м3/с., в течение 90 дней расходы воды составляют 210-220 дней. Наибольшие расходы составляют 380-530 м3/сек бывают в течение 30 дней в году.

Живописная долина, песчаные берега, множество заводей, островков, небольших озёр, богатая луговая и кустарниковая флора привлекают массу отдыхающих.

Река Таруса - левый приток Оки впадает в нее на 1006 км от устья, общая длина реки равна 88 км, площадь водосбора 907 кв.км. Р. Таруса относится к категории малых рек и впадает слева в Оку. Река равнинная, с нешироким руслом (до 30 м.). Скорость течения 0,2-0,4 м/с. Дно преимущественно песчаное, местами гравелистое или галечное, изредка каменистое, на плёсах частично заилённое. Половодье начинается в конце марта - начало апреля и заканчивается в первой декаде апреля, продолжается 40-45 дней. Подъём уровня во время паводка максимум до 5-6 м.

В верхнем течении она имеет вид ручья. В среднем и нижнем течении ширина реки не превышает 20-25м. Глубина менее полуметра на перекатах и до 1-2 м на плёсах. Русло извилистое, зарастающее у берегов по заводям, с небольшими песчаными пляжами чередующимися по берегам, местами переходящими в террасы. Склоны долины особенно в верхнем и среднем течении довольно крутые рассечённые овражно-балочной сетью. Пойма развита участками выровненными, относительно сухими.

### I.I.4 Подземные воды

В гидрогеологическом отношении район расположен в юго-западной части Московского каменноугольного артезианского бассейна. В соответствии с геологическим строением выделяется несколько водоносных комплексов и горизонтов, приуроченных к отложениям карбона, юры, мела и четвертичного возраста. Водоносные комплексы и горизонты девона и карбона погружаются с запада и юга к центральным и северо-восточным частям бассейна, что связано с общим уклоном поверхности кристаллического фундамента в этом же направлении.

В девонской толще пород содержатся солоноватые и соленые воды, минерализация их возрастает с глубиной. Так, в районе г.г. Алегвин-Таруса-Серпухов минерализация воды франского комплекса верхнего девона достигает 50-75 г/литр.

Ввиду высокой минерализации подземные воды девона не могут использоваться для целей водоснабжения.

Практические значение для хозяйственно-питьевого водоснабжения играют подземные воды карбона, в толще которых имеется несколько водоносных горизонтов.

Упинский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона. Кровля известняков сильно размыта, отчего мощность их непостоянная и колеблется в больших пределах. На общем фоне погружения кровли упинских отложении отмечается ряд местных понижений и повышений, нередко с резким изменением отметок на коротких расстояниях. Так, в районе г. Серпухова отметки кровли изменяются от 33 и выше уровня моря до минус 38 м.

Водообильность горизонта изменяется в зависимости от степени трещиноватости известняков и увеличивается от водоразделов к долинам рек и склонам погребенных долин, где трещиноватость известняков более интенсивна. Коэффициент фильтрации известняков изменяется от 0,1-0,3 м/сутки до 10-26 м/сутки (в долинах рек). Дебиты скважин 10-20 мЗ/час, на отдельных участках до 30-50 мЗ/час; удельный дебит 0,5-5 мЗ/час местами до 10 мЗ/час. Увеличение дебита скважин отмечается на участках связи упинского горизонта с водами верхней части девона и вышележащих надупинских отложений.

По химическому составу воды упинского гидрокарбонатно - кальциевые, с сухим остатком до 0,8-1,0 г/литр, общая жесткость 3-8 мг/экв, на участках связи горизонта с водами верхнего девона жесткость повышается до 14-30 мг/экв за счет смешения с сульфатными водами.

Для решения вопроса использования упинского водоносного горизонта в целях водоснабжения рекомендуется провести гидрогеологические изыскания.

К толще среднекаменноуголыых отложений приурочены тульский, окско-протвинский и каширский водоносные горизонты.

Тульский водоносный горизонт, приуроченный к толще известняков, довольно водообильный. Удельный дебит скважин, заложенных за этот горизонт, составляет 4 л/сек. По своему качеству и бактериологическим показателям вода пригодна для хозяйственно-питьевых целей и может быть использована для водоснабжения г. Тарусы.

Окский водоносный горизонт заключен в сильно трещиноватых известняков, довольно водообильный. Удельный дебит скважин, заложенных за этот горизонт, составляет 4 л/сек. По своему качеству и бактериологическим показателям вода пригодна для хозяйственно-питьевых целей и может быть использована   для водоснабжения г. Тарусы.

Окский водоносным горизонт заключен в сильно трещиноватых известняках алексинских слоёв окского подъяруса. На территории города этот водоносный горизонт дренируется р. Окой, в долине имеются родники с дебитами от 0,2 до 2 л/сек. В конце прошлого века на базе этого горизонта был организован городской водопровод.

Окский водоносный горизонт дренируется, водообильность его снижается. В связи с этим его целесообразно эксплуатировать совместно с другими водоносными горизонтами.

Среднекаменноугольные верейский и каширский водоносное горизонты приурочены к пескам и известнякам одноименных отложений. Последние не имеют сплошного распространения, по долинам рек они размыты на высоких водоразделах. Эти горизонты дренируется, характеризуются непостоянной и малой водообильностью и не могут быть рекомендованы для водоснабжения города.

Меловой водоносный горизонт приурочен к одноименным пескам, развитым только на высоких водоразделах (в 15-20 км от города) и носящим островной характер распространения. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, в результате чего режим его подвержен значительным колебаниям; кроме того происходит его дренирование.

Меловой водоносный горизонт не может быть рекомендован для водоснабжения города.

В толще аллювиальных образований рр. Оки и Тарусы содержатся подземные воды.  Водосодержащими являются разнозернистые пески, местами с гравием и галькой. Это в основном безнапорные воды, гидравлически связанные с речными водами.

### I.I.5 Инженерно-геологические условия

Для строительного освоения территория г. Тарусы по инженерно-геологическим условиям относится к I (простой), II (средней сложности) и к III (сложной) категории (согласно обязательного приложения к СНиП 12-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» часть 1).

На территории распространены и оказывают решающее влияние на проектирование, строительство и эксплуатацию зданий, сооружений и территорий следующие геологические и техногенные процессы:

- подтопление грунтовыми водами;

- линейная эрозия (оврагообразование);

- карстово-суффозионные процессы;

- оползни (деформация незатухающей ползучести).

Специфические инженерно-геологические условия, прогноз взаимодействия зданий, сооружений с геологической средой должны учитываться при выборе проектных решений, организации строительства и эксплуатации.

Мероприятия инженерной защиты территорий, направленные на устранение опасных природных процессов, являются основным условием строительства зданий и сооружений.

Развитие отрицательных физико-геологических явлений на территории города обусловлено следующими природными особенностями:

1. Сложнопостроенная толща аллювиальных, средне - нижнечетвертичных водноледниковых, среднечетвертичных озерно-ледниковых и моренных, нижнечетвертичных моренных, верхнеюрских и нижнекаменноугольных грунтов.

2. Осложненный оврагами, ассиметричными древними ложбинами-балками, суффозионными  блюдцеобразными понижениями и старицами рек рельеф. Освоение бортов  оврагов требует соответствующих проработок по поддержанию их устойчивости и недопущению условий подтопления. Такие участки с поверхности сложены суффозионно-неустойчивыми и легкоразмываемыми грунтами.

3. Овражная расчлененность (местами значительная) эрозионных склонов рек. На некоторых участках эрозионных склонов отмечаются древние и современные оползневые смещения грунтов. При строительном освоении склоновых участков в толще песка может активизироваться суффозионный процесс (вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций), что приводит к деформации вышележащих грунтов оснований, а часто и самих сооружений.

4. Водопроявления на склонах речных долин и бортах оврагов в виде нисходящих и восходящих родников, мочажин, а также сбросы на поверхность склонов и откосов техногенных бытовых и локальных концентрированных потоков атмосферных осадков. В результате хозяйственной деятельности на речных склонах и бортах оврагов появляется быстрое создание зон подпора подземных вод, формирование грунтовых вод типа «верховодки» или локальное заболачивание территории.

5. Наличие в активной зоне строительного освоения (до глубины 10-12 м) двух горизонтов подземных вод. Грунтовые воды в песчаных, супесчаных, глинистых образованиях четвертичных геолого-генетических комплексов вскрыты на глубинах от 0,0 м до 8,0 м. Грунтовые воды характеризуются преобладающим инфильтрационным питанием поверхностными водами и частично питанием за счет перелива вод из других горизонтов.

При сложившейся практике строительного освоения городской территории отмечается техногенная активизация негативных природных процессов. Локальными режимообразующими факторами подтопления являются: барражирующее действие заглубленных частей зданий и сооружений (в том числе от созданных свайных полей, в пределах которых резко снижаются фильтрационные свойства грунтов); создание отдельных участков насыпных грунтов, способствующих накоплению в них воды; инфильтрация утечек из водонесущих коммуникаций и вод поверхностного стока из-за недостатков внутриквартальной вертикальной планировки; отсутствие работающей надлежащим образом общегородской ливневой канализации.

На рассматриваемой территории по характеру (состоянию) подтопления можно выделить следующие участки:

- техногенно подтопленные (или заболоченные), в пределах которых установленная (или прогнозная) глубина залегания подземных вод имеет пределы колебания от 0,0 до 3,0 м;

- потенциально подтопляемые участки с глубиной залегания подземных вод 3,0-5,0 м;

- потенциально неподтопляемые, участки с отсутствием воды в пределах активной зоны строительной деятельности. Глубина залегания подземных вод на данных участках более 5,0 м.

Как показал анализ природных условий, основными факторами ограничивающими градостроительное развитие территории являются инженерно-геологические условия.

## I.II Комплексная оценка территории города по планировочным ограничениям

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории по условиям строительного освоения использована методика Федерального Государственного Унитарного предприятия «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ФГУП-ПНИИИС), примененная коллективом авторов при разработке «Схемы защиты жилых территорий г. Калуги от опасных геологических процессов». В соответствии с данной методикой определены 3  инженерно-геологических типа участков для освоения территории. В пределах городской черты по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

- Весьма неблагоприятные для строительного освоения территории. Это участки вероятного совместного проявления двух и более из характерных для района опасных природных и техногенных геологических процессов. К ним относится подавляющая часть речных склонов, участки оврагов и балок в пределах нижнечетвертичной моренной равнины. Здесь, как правило, образованы или формируются оползневые процессы, процессы техногенного подтопления и заболачивания, линейной эрозии, деформации незатухающей ползучести глинистых грунтов.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты. Набор мероприятий защиты должен быть строго индивидуальным для разных парагенетических рядов опасных процессов и вида строительного освоения (типа зданий, их этажности, фундирования, характера освоения подземного пространства). Их обоснованием для каждого из указанных участков служат результаты целенаправленных инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий, дополненных результатами оценок воздействий на окружающую среду – ОВОС после строительства мероприятий инженерной защиты и строительных объектов в пределах намечаемого участка.

- Потенциально неблагоприятные для строительного освоения.

Это участки вероятной активизации и проявления одного из характерных для района процессов. Сюда следует отнести участки потенциально подтопляемые, вероятного проявления суффозионного разуплотнения грунтов, набухания, новообразования оползней, линейной эрозии. Освоение таких участков требует организации незначительных предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения новообразований техногенных процессов: эрозии, суффозиозного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов в верхней зоне аэрации, набухания глин, карстово-суффозионных процессов

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

### I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории (ООПТ), земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, городские леса, скверы, парки, городские сады, пригородная зеленая зона, противоэрозионные насаждения); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

### I.II.3 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер и других водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование данных территорий осуществляется  в соответствии с Водным кодексом РФ, введенным в действие с 01.01.2007 г., СНиП 2.07.01-89*, (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

# Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы  для рек

| № п/п | Название водного объекта | Общая длина, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Радиус водоохранной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Ока Прав. пр. р.Волги | 1500 | 200 | 50 | 50 | 20 |
| 2 | Река Таруса 76 лев. пр. р.Оки | 88 | 200 | 50 | 50 | 20 |

В таблицу включены реки длина которых более 10 км. Для ручья Песчаный ширина водоохраной зоны составляет 50 м.

В пределах водоохраной зоны выделяется прибрежная защитная полоса, имеющая более строгий режим хозяйственной деятельности.

# Регламенты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды |
| Прибрежная защитная полоса (ПЗП) | - наряду с установленными частью 15 Водного кодекса (приведены в ограничениях в водоохраной зоне); - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов. Выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей и ванн | - залужение; - озеленение; - размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений |

### I.II.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы

Город Таруса внесен в перечень исторических городов России.

В настоящее время разработаны и обоснованы предложения по включению исторического центра города Тарусы как достопримечательного места в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с присвоением ему категории объекта культурного наследия регионального значения.

С легкой руки художников В.Д. Поленова и В.А. Ватагина ее прозвали «Русским Барбизоном». Таруса воспринимается как творческая лаборатория деятелей искусства, литературы, культуры, науки. Например, Марины Цветаевой, Константина Паустовского, Святослава Рихтера, Виктора Борисова-Мусатова и др.

Памятные места, связанные с историческими событиями и пребыванием в Тарусе известных людей, объявлены памятниками истории и охраняются государством.

Сегодня Таруса – культурный  центр, где проводятся Цветаевские праздники, Дни Паустовского, музыкальный фестиваль Тарусского фонда имени С. Рихтера, фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега». Тарусу можно назвать творческой мастерской и рабочим кабинетом многих писателей, поэтов, художников и музыкантов, излюбленной съемочной площадкой для создания новых телевизионных и художественных фильмов.

В г. Тарусе выявлены объекты культурного наследия, в том числе усадебные комплексы, церкви, памятника археологии и места, связанных с жизнью и творчеством выдающихся деятелей русской культуры и искусства.

Согласно данных предоставленных Министерством  образования, культуры и спорта на территории МО ГП «Г.Таруса» имеются объекты культурного наследия.

# Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

расположенных на территории ГП "Г.Таруса"

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка, автор | Местонахождение объекта культурного наследия | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |
| 1 | Могила Борисова-Мусатова Виктора Эльпидифоровича (1870-1905) |  | г. Таруса, старое кладбище | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327 |
| 2 | Дом, в котором в последние годы жил и в 1968 г. умер писатель Паустовский Константин Георгиевич |  | г. Таруса, ул. Пролетарская, 2 | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 №624 |
| 3 | Дача, где в последние годы жил художник-анималист Ватагин Василий Алексеевич |  | г. Таруса, ул. Пролетарская, 35 | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 №624 |
| 4 | Могила Паустовского Константина Георгиевича (1892-1968), писателя |  | г. Таруса, городское кладбище | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 №624 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1 | Дом Тьё, где бывала поэтесса М. Цветаева | XIX в. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 04.02.1991 №35 |
| 2 | Дом и сад-дендрарий ученого-агронома Н.П. Ракитского | 1929 г. | г. Таруса, ул. Шмидта, 38 | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 04.02.1991 №35 |
| 3 | Могила Ватагина Василия Алексеевича, художника-анималиста, 1884-1969 г. |  | г. Таруса, городское кладбище | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 04.02.1991 №35 |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Церковь Воскресения | перв.пол.XVIIв., 1757г., 1900гг. | г. Таруса, ул. Ефремова, 1 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Бывший соляной амбар | кон.XVIII-нач.XIXвв. | г. Таруса ул. Декабристов (напротив дома № 6) | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Бывший кожевенный склад | XIX в. | г. Таруса, ул. Октябрьская, 14 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Жилой дом | перв.пол.XIXв. | г. Таруса, пр. Пушкина, 1 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Жилой дом | перв.пол.XIXв. | г. Таруса, ул. Ленина, 24 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 6 | Собор Петра и Павла | 1780г. | г. Таруса, пл. Ленина, 1 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 7 | Здание госбанка | нач.ХХв. | г. Таруса, пл. Ленина, 2 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 8 | Гостиный ряд | кон.XIXв. | г. Таруса, пл. Ленина, 6 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 9 | Здание бывшей земской амбулатории | сер.XIXв. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 16 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 10 | Городская усадьба Соловьевых | нач. ХХв. | г. Таруса, ул. К. Маркса, 6 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 11 | Дом Виноградовых | XIXв. | г. Таруса, ул. Каляева, 20 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 12 | Жилой дом | XIXв. | г. Таруса, ул. Ленина, 22 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 13 | Дом Добротворских |  | г. Таруса, ул. Ленина, 29 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 14 | Дом купца Розанова | сер.XIXв. | г. Таруса, ул. Луначарского, 36 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 15 | Здание бывш.гостиницы "Леандр" | кон.XIXв. | г. Таруса, ул. Октябрьская, 4 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 16 | Здание (музыкальная школа) | XIXв. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 6 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 17 | Комплекс домов |  | г. Таруса, ул. Энгельса, 1-11, 13-16 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 18 | Городская усадьба купца Позднякова (гл.дом, флигель, конюшня) | XIXв. | г. Таруса, ул. Энгельса, 4 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 19 | Цветаевский камень |  | на берегу р. Оки | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 1 | Дом, в котором в 1928-1938 гг. жил писатель Касаткин И.М. |  | г. Таруса, пр.Пушкина, 23 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Дом, в котором в 1958 г. жил художник Крымов М.П.,1930г., 1948-1958гг. |  | г. Таруса, пр. К. Либкнехта, 29 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Дом, в котором в 1936-1961гг., жил художник А.В. Григорьев |  | г. Таруса, ул. Ленина, 43 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Дом, в котором в 1916-1967гг., жил художник Журавлев В.В. |  | г. Таруса, ул. Луначарского, 29 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Место дома,в котором родился и провел детство генерал-лейтенант М.Г. Ефремов, 1897-1898гг. |  | г. Таруса, ул. К. Маркса, 3 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 6 | Памятное место, где находился дом, в котором в 1889-1913гг. Жили искусствовед И.В. Цветаев и поэтесса М.И. Цветаева, в 1905 г. жил художник В.Е. Борисов-Мусатов, в 1913-1925гг. Жил кристаллограф Ю.В. Вульф |  | г. Таруса, территория дома отдыха Серебряный бор | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 7 | Могила профессора, кристаллографа Ю.В. Вульфа, 1925г. |  | г. Таруса, кладбище у Воскресенской горы | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 8 | Могила художницы А.Л. Ржевской, 1934г. |  | г. Таруса, кладбище | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 9 | Могила художника Журавлева, 1967г. |  | г. Таруса, кладбище | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 10 | Братская могила |  | г. Таруса, центр города | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 11 | Индивидуальная могила |  | г. Таруса, городской сад | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 1 | Стоянка |  | г.Таруса, у д/о им.Куйбышева | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Стоянка | 2пол. IIIтыс до н.э. | г.Таруса, поля совхоза «Тарусский», в0,3км от шоссе «Тарусса-Серпухов», лев. берег р.Тарусса | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Городище | сер I тыс н.э., XII-XVIIвв | г.Таруса, поля совхоза «Тарусский», пр. берег р.Тарусса, кладбище | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Городище | I-IIIвв | г.Таруса, ул.Луначарского, западная окраина города в лесу | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Стоянка 1 | палеолит | г. Таруса, 0,1 км от ул. Кирова у подножия Воскресенской горы | АКР № 613. Фролов. 1987. С. 31 |
| 6 | Стоянка 3 | мезолит | г. Таруса, северо-западная окраина города, к северо-северо-западу от ул. Луначарского | АКР № 615.Арх. ИА.: № 10761. Л. 11; № 11820. Л. 17,18 |
| 7 | Стоянка 4 | мезолит | г. Таруса, территория города, 0,2 км к востоку от ул. Ефремова, у подножия Мусатовского косогора | АКР № 616. Фролов. 2001а С. 8,9 |
| 8 | Стоянка 5 | неолит | г. Таруса, территория города, 0,15 к востоку от дома отдыха им. Куйбышева | АКР № 617. Фролов. 2001а С. 8,9 |
| 9 | Стоянка 7 | неолит | г. Таруса, территория города, 0,2 км к северо-северо-востоку от дома № 1 по ул. Декабристов | АКР № 618. Фролов. 2001а С. 8 |
| 10 | Стоянка 8 (М.М. Герасимова) | неолит | г. Таруса, территория города, 0,3-0,4 км к северо-востоку от Петропавловского собора | АКР № 619. Брюсов. 1952. С. 52-57. Грехова и др., 1970. С. 237. Фролов. 2001б. С. 92,93 |
| 11 | Поселение 1 (Таруса 4 ) | эпоха бронзы | г. Таруса, южная окраина города, мыс левого берега р. Песочня (правый приток р. Таруса) | АКР № 620. Фролов 2001а. С 8,9; 2001б. С. 72-78; Арх. ИА: № 10761. Л. 22 |
| 12 | Поселение 2 (Таруса 6 ) | эпоха бронзы | г. Таруса, восточная часть города, подножье Воскресенской горы | АКР № 621. Арх. ИА.: № 10761. Л. 22. |
| 13 | Селище 1 | ранний железный век | г. Таруса, территория города, 0,1 км к востоку от городища 2 | АКР № 624. Арх. ИА.: № 10761. Л. 23 |
| 14 | Селище 2 | IX-X вв., XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | г. Таруса, северо-восточная часть города, территория городского парка | АКР № 625. Арх. ИА.: № 5661. Л. 29,30 |
| 15 | Селище 3 | XIV-XVII вв. | г. Таруса, юго-восточная часть города, район ул. Ефремова и Живова | АКР № 626. Фролов. 1987. С. 32 |
| 16 | Исторический культурный слой | XII-XVIII вв. | г. Таруса, территория города вдоль правового берега р. Таруса, от старого кладбища до устья, ограниченная с юго-запада ул. Р. Люксембург и левобережье р. Оки от устья р. Таруса до Воскресенской горы, ограниченная с западу ул. Советская и Каляева | АКР № 627. ПСРЛ. Т. 23. С. 81. Коптева, Фролова. 1986.С. 28, 29; Фролов. 1981. С. 82, 83. Фролов. 1987. С.31, 32 |
| 17 | Поселение 1 | эпоха бронзы, XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | Тарусский, 0,3 км к юго-юго-западу от центральной усадьбы, левый берег р. Таруса | АКР № 675. Арх. ИА.: №6503. Л. 12, № 10761. Л. 19 |
| 18 | Поселение 2 | эпоха бронзы | Тарусский, 0,4 км к юго-юго-западу от центральной усадьбы, левый берег р. Таруса | АКР № 676. Арх. ИА.: № 10761. Л. 19,20 |
| 19 | Поселение 3 | эпоха бронзы | Тарусский, 1,5 км к юго-западу от центральной усадьбы | АКР № 677. Арх. ИА.: № 10761. Л. 20,21 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Купеческий дом | кон.XIXв. | г. Таруса, пр. Пушкина,13 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 2 | Купеческий дом и склады | кон.XIXв. | г. Таруса, пр. Пушкина,15 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 3 | Купеческий дом | кон.XIXв. | г. Таруса, пр. Пушкина,7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 4 | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | 1903г., нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 2-4 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 5 | Дом кожевенного склада купца Позднякова | кон.XIXв. | г. Таруса, ул. Володарского, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 6 | Жилой дом | сер.XIXв. | г. Таруса, ул. Володарского, 2 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 7 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Володарского, 4 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 8 | Купеческий дом | кон.XIXв. | г. Таруса, ул. Декабристов, 10 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 9 | Здание земской больницы | 1910е гг. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 15 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 10 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 27 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 11 | Жилой дом | 1926 г. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 31 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 12 | Жилой дом | 1907 г. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 33 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 13 | Дом, в котором жил поэт Н.А. Заболоцкий | нач.ХХв., 1957-1958гг. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 36 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 14 | Дом врачей земской больницы | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 40 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 15 | Дом Соловьевых | 1912г. | г. Таруса, ул. К. Маркса,10 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 16 | Жилой дом | вт.пол.XIXв. | г. Таруса, ул. Каляева, 15 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 17 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Коммунальная, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 18 | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | 1905г. | г. Таруса, ул. Комсомольская, 19-21 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 19 | Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Таруса, ул. Комсомольская, 29 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 20 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Л. Толстого,5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 21 | Здание земства | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 10 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 22 | Жилой дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Таруса, ул. Ленина, 12 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 23 | Купеческий дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 13 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 24 | Дом Колосковых | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Таруса, ул. Ленина, 21 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 25 | Купеческий дом | 1я пол.XIXв. | г. Таруса, ул. Ленина, 24 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 26 | Здание купеческих контор и магазина | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 27 | Жилой дом | 1910г. | г. Таруса, ул. Ленина, 32 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 28 | Дом Ломакина | около 1910х гг. | г. Таруса, ул. Ленина, 34 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 29 | Здание суда | 1905г. | г. Таруса, ул. Ленина, 4 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 30 | Здание магазина | руб.XIX-ХХвв. | г. Таруса, ул. Ленина, 4а | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 31 | Здание купеческих контор и магазина | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 32 | Здание гостиницы | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 6 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 33 | Здание городской управы | 1913г. | г. Таруса, ул. Ленина, 7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 34 | Здание купеческих контор и магазина | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 8 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 35 | Дом купца Позднякова | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Луначарского, 37 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 36 | Здание Дворянского собрания | вт.пол.XIXв. | г. Таруса, ул. Октябрьская,2 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 37 | Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Таруса, ул. Октябрьская,5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 38 | Жилой дом | 1914г. | г. Таруса, ул. Октябрьская,6 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 39 | Жилой дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Таруса, ул. Октябрьская,7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 40 | Здание полицейского управления | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Октябрьская,8 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 41 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Пионерская,1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 42 | Дом Мертехиных | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Пионерская,3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 43 | Жилой дом | нач.1910х гг. | г. Таруса, ул. Пролетарская,14 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 44 | Жилой дом | 1905г. | г. Таруса, ул. Пролетарская,17 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 45 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Пролетарская,28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 46 | Купеческий дом | 1896г. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 10 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 47 | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | XIXв., 1896г. | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 12-14 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 48 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 49 | Купеческий дом | 1917г. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 32 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 50 | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | кон.XIXв. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 8 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 51 | Жилой дом | 1909г. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 9 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 52 | Дом Изачеков | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Свердлова,3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 53 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Свердлова,7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 54 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Тургенева,3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 55 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Тургенева,7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 56 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул.Тургенева,11 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |

При проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля необходимо соблюдение Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», (статья 34 пп. 1,2; статья 35; статья 36).

## Зоны охраны объектов культурного наследия

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

## Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

2. Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются:

в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 настоящего Федерального закона;

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

## Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

- В северногй части ГП «Г.Таруса» около р.Ока установлена зона охраны Государственного мемориального историко-художестыенного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова - решением Калужского областного совета народных депутатов от 28.02.1983г. №143. На дату разработки Генерального плана ГП «Г.Таруса» разработан проект по изменению границ музея-заповедника.

- «ДОЛИНА ГРЁЗ» - ООПТ регионального значения, категория «памятник природы», утверждён решением облисполкома от 25.09.91г. №381, расположен на левом берегу ручья Песчаный. Тип памятника - комплексный, разновидность - природные ландшафты, 12 га.

Живописный ландшафт Почуевской долины - «Долина грез», воспет поэтессой М.И. Цветаевой.

# Зона исторического ядра города.

Эта зона обеспечивает сохранение центральной части города с существующей застройкой без каких-либо изменений в части существующей многоэтажной жилой застройки. Регламентируется высота новой застройки.

В зоне предусматриваются работы по реконструкции жилого фонда, строительству зданий культурно-бытового назначения, благоустройству.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

# Экологическая обстановка

По заключениям ученых института общей физики Российской академии наук, город Таруса может претендовать на статус города с уникально хорошими экологическими условиями. Воздух в Тарусском районе отличается особой чистотой. Это объясняется отсутствием загрязняющих факторов, т.е. экологически вредных организаций. Роза ветров с преобладанием западных чрезвычайно благоприятна и позволяет избегать московских и тульских смоговых линз. Тарусский район не затронула катастрофа на Чернобыльской АЭС, и на территории района нет очагов радиоактивного загрязнения. Остановка производств химической промышленности в Тульской области привела к очищению воды в р.  Оке, и ее можно считать экологически благополучной.

В пределах ГП «Г. Таруса» расположены предприятия стройиндустрии, деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Объекты энергетики, промышленного производства, транспорта, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в городе и на прилегающих территориях.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском, Жуковском и Тарусском районах» в настоящее время за  эпидемиологически значимыми объектами г. Тарусы осуществляется государственный санитарный надзор в установленном законодательством порядке. Централизованное водоснабжение - исследуются пробы питьевой воды из разводящей сети на бактериологический и химический анализ, осуществляется контроль за источниками водоснабжения. Водопровод эксплуатируется предприятием «Калугаводоканал», который осуществляет силами собственной лаборатории производственный контроль - ежемесячно.

# Состояние воздушного бассейна.

В г. Таруса имеются следующие предприятия, являющиеся основными источниками загрязнения окружающей среды (предприятия пищевой, коммунальной и промышленной санитарии).

| Наименование предприятия | Отрасль | Адрес |
| --- | --- | --- |
| ЗАО «Стройкерамика» | Пр-во строит. кирпича | г.Таруса |
| ООО «Валентина» | Добыча щебня | г.Таруса |
| ООО «Карьер» | Пр-во ПГС | г.Таруса |
| ООО «Стройиндустрия» | П-во пиломатериалов | г.Таруса |
| ООО «Мастер+2» | П-во пиломатериалов | г.Таруса |
| ООО Одноэтажная Россия» | Пр-во ЖБИ | г.Таруса |
| ООО «Антол» | Создание микросхем | г.Таруса |
| ООО «Аверс» | Создание микросхем | г.Таруса |
| ООО НХП «Тарусская вышивка» | Товары НХП | г.Таруса |
| ООО «Тарусский гончар» | Изделия НХП | г.Таруса |
| ООО «Молочный завод» | Молочная продукция | г.Таруса |
| ООО «Лукоморье» | Фасовка икры | г.Таруса |

Большое количество стационарных и передвижных источников выбросов, повышенный потенциал загрязнения атмосферы, сложные орографические условия обусловливают высокий уровень загрязнения приземного слоя воздуха на значительной по площади территории города.

В атмосферу выбрасывается более 20 наименований загрязняющих веществ.

Расчет приземных концентраций произведен по программе «Эколог-город».

Расчеты производятся с учетом фоновых концентраций.

На основании данных расчетов составлены следующие таблицы:

-	перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в атмосферу;

-	расчет приземных концентраций загрязняющих веществ;

-	расчеты выполнены по каждому ингредиенту.

Максимальные приземные концентрации достаточно полно характеризуют влияние источников вредных выбросов на селитебную зону и загрязнение атмосферного воздуха по всей зоне их влияния (см. сводного тома «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) (ВСВ) на 01.01.2008г.)

Расчеты показывают, что выбросы от источников загрязнения при работе предприятий не создают приземных концентраций превышающих значений предельной допустимой концентрации (ПДК) атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами, что хорошо подтверждается картами изолиний приземных концентраций загрязняющих веществ.

# Соблюдение норм ПДВ на источниках выбросов ООО "Строительная керамика"

за 2-полугодие2007г. Дата отбора: 26.07.07г.

| № ист. | Производство, цех. | Контролируемое в-во. | ПДВ г\с. | Факт г\с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка №2 Т«2 |
| 0001 | Туннельная печь | оксид углерода диоксид азота бенз(а)пирен | 0,2955 0,0844 1x10-9 | 0,1924 0,0703 Не об. |
| 0002 | Сушильная камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,00225 Не об. |
| 0003 | Сушильная камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,0025 Не об. |
| 0004 | Сушильная камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,0021 Не об. |
| 0005 | Сушильная камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0.00044 | 0,0019 Не об. |
| 0006 | Сушильная Камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0.00044 | 0,0020 Не об. |
| 0007 | Сушильная Камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,0020 Не об. |
| 0008 | Сушильная Камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,0023 Не об. |
| 0009 | Сушильная Камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,00235 Не об. |
| 0010 | Сушильная Камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,00225 Не об. |
| 0011 | Сушильная Камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,0021 Не об. |
| 0012 | Сушильная Камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,0022 Не об. |
| 0013 | Сушильная Камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,00225 Не об. |
| 0014 | Сушильная Камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,00225 Не об. |
| 0015 | Сушильная Камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,0021 Не об. |
| 0016 | Сушильная камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,00215 Не об. |
| 0017 | Сушильная камера | оксид углерода диоксид азота | 0,00266 0,00044 | 0,00225 Не об. |
| 0018 | Сварочный пост | оксид железа оксид марганца фториды фтористый водород пыль неорганическая | 0,0006236 0,0001958 0,00011 0,0001625 0,00011 | 0,000043 0,000013 0,00011 Не об. 0,0001 |
| Площадка №3 Y°3 |
| 0019 | Гараж | диоксид азота оксид азота бензин керосин оксид углерода диоксид серы сажа | 0,023757 0,0038605 0,00114 0,0094875 0,0719792 0,0043703 0,0023153 | 0,00192 0,000312 0,00035 не об. 0,0048 Не об. 0,0019 |
| 0020 | Гараж | диоксид азота оксид азота бензин керосин оксид углерода диоксид серы сажа | 0,023757 0,0038605 0,00114 0,0094875 0,0719792 0,0043703 0,0023153 | 0,00168 0,000273 0,0004 0,000172 0,0042 Не об. 0,0011 |
| 0021 | Гараж | диоксид азота оксид азота бензин керосин оксид углерода диоксид серы сажа | 0,023757 0,0038605 0,00114 0,0094875 0,0719792 0,0043703 0,0023153 | 0,00084 0,000136 Не об. не об. 0,0042 Не об. 0,0014 |
| 0024 | Аккумуляторная | серная кислота | 0,0000066 | Не об. |
| АЗС |
| 0025 | Резервуар | Сероводород углеводороды | 0,0000203 0,0072131 | 0,0000203 0,0011 |
| 0026 | Резервуар | Бензин | 2,24 | 0,907 |
| 0027 | ТРК | Сероводород углеводороды | 0,0000043 0,0015457 | 0,0000043 0.0012 |
| 0028 | ТРК | бензин | 0,483 | 0,264 |

Превышений санитарных нормативов не выявлено.

# ОАО «Тарусский молочный завод»

Всего — 6 источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу (в т.ч. 3 неорганизованных, от которых в атмосферу выбрасываются 10 наименований ЗВ). Валовый выброс вредных веществ в атмосферу составляет 3,7835806 т/г., санитарно-защитная зона (СЗЗ-100м.) соблюдена и организована.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются:

- дымовые трубы котельной (4 шт.);

- ремонтный участок (сварочный пост, заточка инструментов);

- открытая стоянка транспорта (11 ед. а/т).

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу выполняется согласно плана-графика, ежегодно согласованным в КФ ФГУ «Специализированная инспекция аналитического контроля по Калужской области». Превышение санитарных нормативов на момент обследования – не выявлено.

# ООО «Лукоморье»

Анализ расчетов вредных веществ от проектируемых источников данного предприятия показал, что уровни создаваемого загрязнения за пределами промплощадки не превышают 0,1 ПДК.

# ЗАО «Армадекор»

Всего 	- 3 источника  выброса (от которых выбрасываются 7 наименований загрязняющих веществ). Валовый выброс вредных веществ в атмосферу составляет 0,0374256 т/г.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

- парковка автотранспорта;

- зарядная;

- участок склейки.

| № п/п | Загрязняющее вещество | Класс опасности | Суммарный выброс | ПДВ или ВСВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диоксид азота | 3 | 0,00029 г/с | 0,0001556 т/г | ПДВ |
| 2 | Оксид азота | 3 | 0,000047 г/с | 0,0000245 т/г | ПДВ |
| 3 | Диоксид серы | 3 | 0,00013 г/с | 0,0000687 т/г | ПДВ |
| 4 | Оксид углерода | 4 | 0,076 г/с | 0,034251 т/г | ПДВ |
| 5 | Бензин нефтяной | 4 | 0,0058 г/с | 0,002825 т/г | ПДВ |
| 6 | Метиловый эфир акриловой кислоты | 4 | 6,7*10-7 г/с | 0,0000144 т/г | ПДВ |
| 7 | Натрий гидроксид | 3 | 0,0000096 г/с | 0,0000864 т/г | ПДВ |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0822766 г/с | 0,0374256 т/г |  |

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу выполняется согласно плана-графика, ежегодно согласованным по договору с организацией, имеющей аккредитованную лабораторию. Превышение санитарных нормативов на момент обследования – не выявлено.

Для каждого источника в отдельности значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зафиксированы в книге «Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу».

В соответствии со ст. 25, 30 Федерального закона (ФЗ) «Об охране атмосферного воздуха» природопользователь обязан осуществлять контроль за соблюдением установленных в данном разрешении нормативов ПДВ (ВСВ) и соответствии с ежегодно утверждаемыми графиками контроля.

# Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха.

Район предполагаемого размещения новых жилых домов, центра отдыха и его инфраструктур можно отнести к району со средне развитой промышленностью. На данной территории необходимо строительство автомобильных дорог, что приводит к поступлению в атмосферу вредных элементов.

Согласно данным Калужской гидрометеослужбы фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют:

взвешенные вещества - 0,22 мг/м3;

оксид углерода - 2,5 мг/м3;

диоксид азота - 0,074 мг/м3

Контроль за количеством вредных веществ, содержащихся в выбросах в атмосферном воздухе от производства в пределах санитарно-защитной зоны, производится по графику, согласованному с органами санитарно-эпидемиологической службы, местными органами экологического контроля, а также утвержденному главным инженером предприятия.

Отбор проб для определения запыленности атмосферы должен производиться не реже одного раза в квартал.

Основными вредными веществами, содержащимися в выбросах промышленных предприятий и подлежащих обязательному определению являются: сернистый ангидрид, окись углерода, двуокись азота, пыль и т.д.

Задачами отраслевого контроля за выбросами в атмосферу являются:

-	контроль за содержанием вредных веществ в выбросах;

-	контроль за эффективностью работы пыле - газоочистного оборудования;

-	контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно- защитной зоне и за ней;

-	участие в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Производство замеров количества промышленных выбросов в атмосферу осуществляется по программе, утвержденной главным инженером предприятия, и включает:

-	составление перечня источников для замера промышленных выбросов;

-	составление программы проведения замеров;

-	оборудование точек для проведения работ по замеру.

Выбор точек для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферу производится работниками санитарно - профилактической лаборатории совместно с представителями предприятия. Число и место расположения точек отбора проб, количество замеряемых параметров должно дать полную информацию о количестве вредных веществ, отходящих и выбрасываемых в атмосферу.

Замеры уровня загрязнения приземного слоя воздуха осуществляются путем отбора максимальных разовых проб.

Максимальные разовые концентрации вредных веществ измеряются на границе санитарно-защитной зоны, максимальные разовые концентрации на территории промышленной площадки.

# Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы предусматривают:

-	расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

-	размещение объектов и предприятия на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную зону;

-	рациональное расположение заслона между жилым районом и предприятием в виде горной гряды, леса и т.д.;

-	устройство санитарно-защитной зоны.

Технологические мероприятия включают:

-	кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии;

-	использование более прогрессивной технологии для получения продукции;

-	увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

-	применение в производстве более «чистого» вида топлива.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

-	сокращение неорганизованных выбросов;

-	очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

-	улучшение условий рассеивания выбросов.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия и т.п.

Определение возможности возникновения аварий выполняют по результатам анализа причин аварийности на конкретных объектах-аналогах примерно равной мощности. Аварийность на объектах-аналогах, следует оценивать по показателям риска их неблагоприятного воздействия на окружающую среду, объекты инфраструктуры и население. При этом используются статистические данные по аварийности объекта-аналога за последние 5 лет и показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварий.

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности. Усиливающаяся с каждым годом транспортная нагрузка приводит к увеличению концентрации высокотоксичных соединений в приземном слое воздуха.

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-	сбалансированное распределение схем движения транспортных потоков в центральной части города и его окружных дорог;

-	увеличение площади зелёных насаждений в центральных районах города, озеленение санитарно-защитных зон предприятий;

-	планировочная организация территорий санитарно-защитных зон с учетом экологических требований и ограничений;

-	строительство окружных автодорог;

-	ограничение выбросов промышленных предприятий и движения транспортных потоков в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

-	ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

# Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения г. Таруса.

Данных о загрязнении воздушного бассейна нет, в связи с отсутствием лаборатории по контролю за воздушной средой.

Несоответствие существующей транспортной сети города усиливающейся с каждым годом транспортной нагрузке приводит к концентрации высокотоксичных соединений в приземном слое воздуха, возникновению критической экологической ситуации в центре города, характеризующимся плотной застройкой, узкими улицами, низким уровнем озеленения.

# Вывод:

В целом по г. Таруса состояние воздушного бассейна оценивается как удовлетворительное. Важную роль в обеспечении благоприятной среды проживания играет размещение экологически чистых производств, организация и обустройство санитарно-защитных зон предприятий.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех городских образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздуха;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятиями загрязнителями;

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ, п 2.19).

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий)).

Необходимо организовать зоны санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены для предприятиё III, IV и V классов –по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя при соблюдении следующих норм:

-	объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов);

-	подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

-	уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем.

Временное сокращение объёмов производства не являются основанием к пересмотру принятой величины СЗЗ для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

# Состояние поверхностных водных объектов.

На территории ГП «Город Таруса» поверхностные водные объекты представлены р. Окой и её притоками р. Тарусой и руч. Песчаный.

Изучение экологического состояния р. Оки на участке  от г. Перемышля до г. Тарусы было проведено в летнюю межень 2002 г. Схема отбора проб на р. Оке представлена концентрацией главных солеобразующих компонентов и суммарной минерализации в воде р. Оки показал, что на изученном участке они меняются незначительно. Водородный показатель в среднем составлял 8,2- 8,4 ед. рН, жесткость воды изменялась в диапазоне от 6,0 до 6,7 ммоль/л, а суммарная минерализация – от 470до 490  мг/л.

Содержание биогенных элементов (минеральных форм азота и фосфора) на всем изученном участке не превышало нормативных требований.

Превышение нормативных требований по этим элементам наблюдалось преимущественно в период половодья (по данным ГУП «Центргеомониторинг»). В период спада половодья в воде р.Оки были обнаружены повышенные концентрации некоторых металлов, таких, как железо (3-4ПДК), медь (3-6ПДК), никель (2,5ПДК), цинк (1,5ПДК). Однако следует заметить, что многие из этих металлов обнаруживаются в воде р.Оки.

Содержание органического вещества на всём исследованном участке р.Оки было невысоким (по величине перманганатной окисляемости  воды) и изменялось в диапазоне от 2,0 до 3,1 мгО/л.

Пространственное распределение кинетических показателей свидетельствуют о заметном влиянии техногенных потоков на качество воды р. Оки. В районе г. Тарусы Wί,OH,bio уменьшается до 0,5∙10-11М∙с-1. Полученные данные по величине Wί,OH,bio свидетельствуют самоочищающей способности воды р. Оки.

# Характеристика качества воды малых рек- притоков р. Оки

В летнюю межень 2002г. было проведено изучение качества воды некоторых  малых притоков р. Оки. По химическому составу все изученные реки гидрокарбонатного класса, группы кальция, со средним уровнем минерализации и средней жесткостью воды.

Самой чистой из изученных рек – притоков р. Оки – можно считать р. Тарусу, качество воды которой отвечает всем нормативным требованиям как по гидрохимическим, так и по кинетическим показателям.

# Состояние источников водоснабжения.

Актуальной проблемой города является загрязнение подземных и поверхностных источников водоснабжения, снижение потребительских качеств питьевой воды. В городе имеется система хозяйственно-питьевого водоснабжения, источником которой являются артезианские воды.

Потребность города в качественной воде для хозяйственно-питьевых нужд с каждым годом увеличивается, также увеличивается и вероятность значительного загрязнения водоносных горизонтов в результате антропогенных нагрузок.

Водоснабжение Городского поселения «Город Таруса» представлено семью артезианскими скважинами:

а) три скважина расположены  на берегу р. Ока около санатория «Березовая роща»

- производительность:	две скважины - 65 м3/час

одна скважина - 100 м3/час

б) две скважины в березовой роще напротив школы №1 по ул. Ленина, 76а

- производительность: две скважины 20 м3/час

Обеспечена зоной санитарной охраны Iпояса, границы ЗСО II и III поясов не устанавливаются.

Насосные станции II подъёма расположены по адресу г. Таруса, ул.Ленина, 76а, оборудование, сетевой насос К50-80-200, производительностью 50м3/час, подземные резервуары – 2х700м3.

в) две скважины на ул. Проспект Пушкина

- производительность:	одна скважина - 25 м3/час

вторая скважина - 163 м3/час

Качество воды отвечает санитарным нормам (СанПиН) 2.1.4. 1074-01

Водоочистные сооружения отсутствуют.

Качество питьевой воды, подаваемой населению из централизованных водоисточников в течение последних лет, отвечает санитарным нормам.

Проблема некачественной воды, подаваемой потребителям заключается в изношенности трубопровода.

Лабораториями санитарной службы района осуществляется контроль за децентрализованным водоснабжением – производится анализ воды из скважин.

# Результат лабораторного исследования скважины №6 от 03 октября 2007г.

| Показатели | Единицы измерений | Результаты исследований | ПДК ГОСТ2761 (3 класса) СанПиН 2.1.4.1074-01 (не более) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 0-0 | 2 | ГОСТ 3351 |
| Привкус | баллы | 0 | 2 | ГОСТ 3351 |
| Цветность | градусы | 5 | 20 - 20 - 50 | ГОСТ 3351 |
| Мутность | мг/л | 0,75 | 1,5- 1,5-10 | ГОСТ 3351 |
| Водородный показатель | ед. рН | 7,22 | в пред.6-9 | из.рН-метром |
| Жесткость общая | мг-экв./л (0Ж) | 5,20 | 7,0 | ГОСТ Р 52407 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 348,00 | 1000 | ГОСТ 18164 |
| Железо (Fе, суммарно) | мг/л | 0,28 | 0,3 - 10 - 20 | ГОСТ 4011 |
| Нитраты (по N03) | мг/л | 0,10 | 45 | ГОСТ 18826 |
| Нитрит-ион | мг/л | менее 0,003 | 3,0 | ГОСТ 4192 |
| Сульфаты (SO42) | мг/л | 31,60 | 500 | ГОСТ 4389 |
| Хлориды (СГ) | мг/л | 5,00 | 350 | ГОСТ 4245 |
| Марганец (Мn,суммарно) | мг/л | менее 0,01 | 0,1-1,0-2,0 | ГОСТ 4974 |
| Медь (Сu, суммарно) | мг/л | менее 0,02 | 1,0 | ГОСТ 4388 |
| Цинк (Zn2+) | мг/л | 0,06 | 5,0 | ГОСТ Р 51309 |
| Молибден (Мо, суммарно) | мг/л | менее 0,025 | 0,25 | ГОСТ 18308 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | менее 0,01 | 0,05 | ГОСТ 4152 |
| Свинец (Рb, суммарно) | мг/л | менее 0,001 | 0,03 | ГОСТ Р 51309 |
| Фториды (F) | мг/л | 0,78 | 1,5-0,7-5,0 | ГОСТ 4386 |
| Бериллий (Ве2+) | мг/л | менее 0,0001 | 0,0002 | ГОСТ Р 51309 |
| Стронций ( Sr2+) | мг/л | 3,00 | 7,0 | ГОСТ 23950 |
| Литий | мг/л | 0,025 | 0,03 | ГОСТ 23950 |
| Бор (В, суммарно) | мг/л | 0,17 | 0,5 | ГОСТ Р 51210 |
| Нефтепродуеты | мг/л | менее 0,005 | 0,1 | ПНДФ 14.1.2.4.128. |
| Хром (Сr6+) | мг/л | менее 0,025 | 0,05 | ГОСТ Р 51309 |
| Линдан | мг/л | менее 0.0001 | 0,002 | ГОСТ Р 51209 |
| ДДТ | мг/л | менее 0,0001 | 0,002 | ГОСТ Р 51209 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | менее 0,0001 | 0,0005 | ГОСТ Р 51212 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | менее 0,001 | 0,1 | ГОСТ Р 51309 |
| Кадмий (Сdсуммарно) | мг/л | менее 0,0001 | 0,001 | ГОСТ Р 51309 |

Результаты анализов доводятся до администрации города и через средства массовой информации - населению.

Основная часть воды поступает к потребителям – населению и предприятиям – по городской водопроводной сети.

Характеристика водопроводных сетей по городу:

1) Водопроводная сеть: уличная водопроводная сеть – трубопроводы стальные Ду=100-250мм, L=3926м, дворовая водопроводная сеть – трубопроводы стальные Ду=50-200мм, L=3201м.

2) Обеспеченность населения централизованной водой 70%, из уличных колонок 30%.

Основными источниками загрязнения питьевой воды являются промышленные сточные воды, хозяйственно-бытовые сточные воды, дренажные воды с орошаемых земель.

# Состояние почвенного покрова.

Серьезное значение приобретает проблема почвенного загрязнения. Универсальным индикатором техногенного прессинга на среду обитания служат тяжелые металлы. Для города характерно свинцово – цинково-кадмиевое загрязнением почвенного покрова, что связано в первую очередь с проблемой утилизации промышленных и бытовых отходов.

Для техногенных ландшафтов вещественный состав почв во многом определяется за счет поступления загрязняющих веществ из атмосферы, сточных вод и ливневых стоков, в связи с чем устанавливаются участки зон максимального отклонения от нормы. При этом следует отметить, что техногенный процесс при деятельности предприятий подавил природные типы миграции тяжелых металлов в почвах и грунтах.

Основная часть токсичных отходов, образующихся в производствах, хранится на территории предприятий, в основном в отстойниках, что приводит к нарушению технологии очистки сточных вод и неконтролируемому сбросу стоков в канализацию.

Несмотря на принимаемые меры по утилизации и регенерации отходов, происходит проникновение загрязняющих веществ в окружающую среду, что создает реальную угрозу для отдельных участков территории.

В юго-западной части города Тарусы на въезде со стороны города Калуги справа от дороги расположен районный полигон ТБО, он отвечает элементарным санитарным требованиям. На территории города оборудовано 20 контейнерных площадок.

# В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- организовать планомерную очистку стихийных свалок, особенно в овражистой части города;

- решить вопрос по централизованному сбору ТБО в районах частного сектора;

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора:

- хранение бытового мусора и пищевых отходов до его вывоза в закрытых мусоросборниках, установленных на асфальтированных или бетонированных площадках, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта;

-  складирование металлолома, тары и других крупногабаритных предметов, строительных, других материалов и оборудования в надлежащем порядке в специально отведенных местах;

- контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,6 м, контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

- перевозку мусора, летучих и распыляющихся веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды;

- установку на всех улицах, площадях, в садах, парках, скверах, вокзалах, у входа в предприятия и учреждения культуры, торговли и бытового обслуживания урн. Очистка урн должна производиться систематически по мере загрязнения, но не реже чем один раз в сутки;

- в местах массовой застройки частным малоэтажным жильем могут оборудоваться общие площадки для установки контейнеров или бункеров-накопителей. Размещение таких площадок и контейнеров, их санитарное содержание должно производится частными домовладельцами или организацией, в хозяйственном ведении которых они находятся.

- вывоз ТБО с бункерных и контейнерных площадок должно осуществляется организацией, с которой заключены договоры на вывоз мусора.

2)	вывоз отходов осуществляется:

-	ТБО – не реже 1 раза в трое суток (при температуре минус 14 С° и ниже) и ежедневно в теплое время (при температуре выше 14 С°);

-	ТБО из жилищного фонда – 1 раза в сутки;

-	жидких бытовых отходов из выгребов – по мере накопления (не допускается наполнение выгреба выше поверхности земли), но не реже 1 раза в полгода.

-	сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий осуществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах, расположение которых согласовывается с Роспотребнадзором;

-	предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, должны иметь установленные специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.

3)	благоустройство мест массового отдыха населения.

# Акустическое загрязнение.

К экологическим проблемам города относится акустическое загрязнение и вибрационный фон, основным источником которого являются:

1.	промышленные и коммунальные объекты;

- автотранспортные потоки;

3.	учреждения и организации, расположенные на первых этажах жилых зданий;

Уровни шума не превышают допустимые значения на дорогах, имеющих высокую интенсивность движения всех видов транспорта.

Для снижения уровня шумового загрязнения города, необходимо проведение противошумовых мероприятий: озеленение примагистральных территорий.

# Территориальные экологические проблемы.

Рассмотренные экологические проблемы являются приоритетными для города и требуют первоочередного решения в целях обеспечения экологической безопасности и комфортности условий жизни населения. Пространственное распределение проблемных ситуаций, определяется характером использования территории, наличием источников загрязнения окружающей среды.

# Основные экологические проблемы города.

| Санитарно-гигиенические проблемы | Экологические проблемы | Причины возникновения | Мероприятия по решению проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Превышение санитарно-гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | Загрязнение воздуха выбросами стационарных источников, автотранспорта. | Недостаточный уровень очистки выбросов предприятий Расположение части жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон предприятий. Низкий уровень озеленения центральной промышленной зоны. Неблагоприятные орографические и микроклиматические условия для рассеивания выбросов от автотранспорта. Загруженность автотранспортом улиц центра города. | Снижение выбросов до предельно-допустимого уровня за счет осуществления технических, технологических мероприятий, использование экономических методов регулирования. Вынос экологически опасных объектов за пределы городской черты. Озеленение санитарно-защитных зон. Регулирование транспортного потока. Перераспределение транспортной нагрузки в центральном районе. Организация посадок зеленых насаждений вдоль основных магистралей. Контроль качественного состояния автомобильного парка. |
| Ухудшение качества артезианской воды в городских водозаборах Ухудшение качества поверхностных вод | Антропогенное загрязнение грунтовых вод. Загрязнение поверхностных водных объектов промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками. | Недостаточная степень очистки сточных вод предприятий. | Сокращение водоотбора из подземных источников для промышленных целей и хозяйственного использования. Увеличение степени очистки сточных вод на предприятиях города. Реконструкция общегородской и ливневой канализаций |
| Превышение гигиенически допустимого уровня шума на территории жилой застройки в районе прохождения автомагистрали | Шумовое загрязнение городской черты транспортными средствами. | Высокая концентрация транспорта в центре города. | Провести сбор информации о транспортной нагрузке на участках основных магистралей города с учетом транспортных потоков для полной картины состояния атмосферного воздуха города. Перераспределение транспортных потоков. Дифференциация грузового и общественного транспорта. Рациональные приемы планировки и застройки новых объектов вне шумовых зон. Шумозащитные посадки зеленых насаждений. |

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация города

Городского поселения «Город Таруса» находится в Тарусском районе, в северо-восточной части Калужской области.

# Описание границ городского поселения «Город Таруса»

(Принят Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 21 октября 2004 г. N 983)

На севере - на юг от перекрестка дорог Серпухов - Таруса и окружной автомобильной дороги Серпухов - Калуга по дороге Серпухов - Таруса до северной границы фруктового сада, далее поворот на восток и юго-восток по границе фруктового сада до границы очистных сооружений ИКИАН, далее на север, восток и юг по забору очистных сооружений, далее на восток, пересекая грунтовую дорогу, по северной границе садоводческого товарищества до реки Ока;

На востоке - на юг и юго-восток по границе Калужской и Тульской областей до точки, расположенной в 1 км вверх по течению реки Ока от устья впадения ручья Песочный (Песчаный);

На юге - на юго-запад от реки Ока, пересекая пойму реки Ока, далее по границе лесного квартала N 79 до ручья Песочный (Песчаный), далее в западном направлении по ручью Песочный (Песчаный) до северной границы лесного массива, расположенного у дороги Таруса - Калуга севернее городского кладбища, далее на запад и юг по северной и западной границам лесного массива до северной границы городского кладбища, далее на юго-восток, юго-запад и северо-запад по границам городского кладбища до дороги Шишкино - Таруса; далее поворот на север от юго-западного угла территории кладбища вдоль дороги Шишкино - Таруса до перекрестка с улицей М. Цветаевой, далее на запад и северо-запад по улице М. Цветаевой до автомобильной дороги Калуга - Таруса, далее на запад по дороге до перекрестка дорог у угла территории СПТУ-37, далее на юго-запад по дороге на Калугу, поворот на восток и юго-восток, огибая промышленную застройку вдоль западной границы лесного квартала N 66 Тарусского лесничества, и вновь выходя на дорогу Таруса - Калуга за южной границей гаражей, далее поворот по дороге Калуга - Таруса до перекрестка с окружной дорогой, поворот на северо-запад до промышленной площадки, поворот на юго-запад по границе промышленной площадки, поворот на северо-запад, пересекая высоковольтную линию, до дороги Таруса - Лопатино;

На западе - на восток по дороге Лопатино - Таруса до пересечения с окружной дорогой, на север по окружной дороге вдоль восточной границы садоводческого товарищества и промышленной застройки до южной границы садоводческого товарищества, поворот на восток по южной границе садоводческого товарищества и северной границе промышленной территории "Тарусаагрохим", поворот на север вдоль западной границы лесного квартала N 62 Тарусского лесничества и границы садоводческого товарищества до окружной дороги, далее на север и северо-восток по окружной дороге до перекрестка с автомобильной дорогой Таруса - Серпухов вдоль восточной границы деревни Сутормино и высоковольтной линии электропередачи, пересекая реку Таруса.

Город представляет собой территорию, разделенную на ряд функциональных зон.

# Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории городского  округа в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории городского поселения.

В границах городского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

# Зоны жилого назначения:

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и среднеэтажную жилую застройку.

Ж 1	- Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

В этой зоне предполагается размещение индивидуальной коттеджной застройки повышенной комфортности. Зона приближена к территории общегородской рекреации. Участки размещены как правило на окраинах города.

Ж 2	- Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Зона включает сложившуюся застройку центрального планировочного района, формирует основную часть селитебной территории городского поселения.

Ж 3	- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

Зону формируют многоквартирные жилые дома 2-6 этажей за пределами исторической части города. Участок расположен на южной окраине города.

Ж 5	- Зона размещения садово-дачных участков.

В зону входят два существующих участка садовых товариществ в западной и восточной частях города.

# Зоны общественного назначения :

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

ОД 1	- Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения.

Зона формируется учреждениями общественного обслуживания, расположенными  в центральной части города и практически совпадает с исторической частью города. Здесь  расположены здания администрации, гостиницы, рестораны, столовая, предприятие автосервиса. Проектом предлагается реконструкция исторической части города.

ОД 2	- Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Наряду с объектами бытового обслуживания в этой зоне возможно размещение объектов производственно-коммерческих и деловых функций.

# Зона производственного назначения:

П 1	- Зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Таких зон на территории города 4. Одна расположена на улице Ленина, около въезда в город. Остальные в северной части города.

П 2	- Зона размещения объектов производственно-хозяйственного комплекса.

Зона занимает значительную территорию в западной части городского поселения. Производственные зоны расположены в южной, центральной и северной частях города.

# Зона природно- рекреационного назначения:

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

Р 1	- места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха).

В зону включены участки вдоль поймы рек: левый берег р. Оки, правый берег р. Тарусы, в овражных места города, участок примыкающий к ул.Ленина, небольшой участок вдоль окружной дороги.

Р 2	- Водные объекты (реки, пруды, озёра).

Для минимизации негативного влияния на экосистему пойменной территории предлагается благоустройство и регенерация лесных участков, сохранившихся вдоль русла рр. Оки и Тарусы.

# Зоны особо охраняемых территорий:

ОХ 1	- Территории памятников природы.

Участок «Долина Грёз» расположен на южной окраине г. Тарусы, левый берег ручья Песчаный.

ОХ 2	- Территории объектов культурного наследия. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

- Зоны специального назначения:

СН 1	- зона размещения кладбищ. На территории города расположены два кладбища. Одно кладбище находится в центральной части города и ограничена с юга и востока ул.Луначарского, пер.Луначарского, с запада ГЛФ и юга охранной зоной р.Тарусы. Второе кладбище расположено на южной окраине города и ограничено ГЛФ, а с запада дорогой "Таруса - Алекино".

- Зоны резервных территорий:

Р3	- На территории города запроектированы две резервные территории. Один участок расположен вдоль дороги "Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов", около р.Таруса. Второй, площадью 9га., около основного производственного массива, по ул.Ленина.

# Возможности территориального развития

Условия освоения территории под городскую застройку осложнены рядом природных и планировочных факторов.

Выделяются три категории территорий, различающиеся по степени их пригодности для освоения застройкой: территории благоприятные, неблагоприятные и особо неблагоприятные для застройки, а так же территории, исключенные из застройки.

Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных террас и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фундирования (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 5 м от поверхности.

Неблагоприятные для застройки.

Неоползневые склоны крутизной до 20 %, а также отработанные карьеры кирпичных суглинков.

Особо неблагоприятные для застройки.

Поймы рек, затопляемые речными паводками 1% , овраги, оползневые склоны, неоползневые склоны более 20%.

Территории исключенные из застройки.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий, очистных сооружений канализации, кладбища, от газораспределительной станции, шумовые зоны от аэродрома, железнодорожных и автомобильных дорог, технические коридоры от линий высоковольтных передач и от газопроводов, а так же месторождения ископаемых строительных материалов, государственные памятники природы, коллективные сады и т.д.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд г. Тарусы на 01.01.2006 г., по данным Администрации Муниципального Образования, составил 244490 м2 общей площади.

На одного жителя в среднем приходится 25,3 м2 общей площади.

Многоквартирные жилые дома, находящиеся в собственности муниципальной 10.4 тыс.м2 .

Многоквартирные жилые дома, находящиеся в собственности государственной 12,3 тыс.м2 .

По материалу стен жилищный фонд распределяется следующим образом:

# Распределение жилфонда.

| Строительный материал | Каменные | Панельные | Блочные | Смешанные | Деревянные | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во жилых домов | 326 | 71 | 31 | 255 | 733 | 1416 |

По этажности жилищный фонд распределяется следующим образом:

# Характеристика жилого фонда и условий проживания населения.

| Муниципальные образования | Численность населения, чел. | Жилой фонд, м2 общ. пл. | Этажность, этаж – % | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием, % | Средняя жилобеспе-ченность, м2общ.пл./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водопровод, канализация | Центральное отопление | Газовая плита и водонагреватель |  |
| Городские округа: | 9600 | 244490 | 100 | 73,1 | 75,2 | 58,8 | 25,2 |
| г. Таруса | 9600 | 244490 | 1 – 28,2% 2 – 31,3% 3 – 3,5% 4 – 21% 5 – 16% | 73,1 | 75,2 | 58,8 | 25,2 |

В настоящее время в городе 63 % жилищного фонда размещается в зоне застройки малоэтажными жилыми домами.

# Ветхий и аварийный жилищный фонд

По районным статистическим данным аварийный фонд в г. Тарусе отсутствует, ветхий фонд составляет 7,3  тыс.м2.

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | 7,3 | - |
| Из неё: в жилых домах (индивидуально-определённых зданий) | 1,9 | - |
| В многоквартирных жилых домах | 5,4 | - |
| Число жилых домов, ед | - | - |
| Число жилых домов (индивидуально-определённых зданий), ед | 63 | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед | 24 | - |
| Число проживающих, тыс.чел. | - | - |

# Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | Число жилых домов (индивидуально-определённых зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: каменные, кирпичные | 89,5 | 243 | 86 |
| панельные | 88,7 | 9 | 62 |
| блочные | 2,4 | 12 | 21 |
| смешанные | 10,9 | 250 | 5 |
| деревянные | 53,0 | 710 | 28 |
| прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | 3,8 |  | 42 |
| 1921-1945 | 5,4 | 7 | - |
| 1946-1970 | 87,2 | 721 | 27 |
| 1971-1995 | 111,3 | 196 | 168 |
| После 1995г. | 36,8 | 194 | 7 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 196,8 | 550 | 44 |
| от 31% до 65% | 40,4 | 611 | 134 |
| от 66% до 70% | 5,8 | 48 | 17 |
| свыше 70% | 1,5 | 15 | 7 |

| Наименование показателей | Многоквартирные жилые дома, находящиеся в собственности: |
| --- | --- |
|  | государственной | муниципальной |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | 12,3 | 10,4 |
| Наименование показателей | В том числе оборудованная: |
|  | отопление централизованное | горячее водоснабжение централизованное |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | 184,1 | 146,0 |

# Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений всего, тыс.м2 | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определённых зданий) | в многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд - всего | 244,5 | 76,5 | 165,0 |
| в том числе в собственности: частной | 214,5 | 76,5 | 135,0 |
| Из неё: граждан | 214,0 | 76,5 | 134,5 |
| юридияческих лиц | 0,5 | - | 0,5 |
| государственной | 14,6 | - | 14,6 |
| муниципальной | 15,4 | - | 15,4 |
| в том числе по целям использования: |  |  |  |
| специальзированный | 27,0 | - | 27,0 |
| общежития | 3,0 | - | 3,0 |
| индивидуальный | 214,5 | 76,5 | 138,0 |

# Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Наименование показателей | Число квартир, жилых домов - всего | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | однокомнатных | 2-х комнатных | 3-х комнатных | 4-х комнатных |
| Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах: ед | 3292 | 953 | 1528 | 786 | 25 |
| в том числе частные квартиры | 2677 | 738 | 1250 | 674 | 15 |
| Общая порщадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах, тыс.м2 | 165 | 32,1 | 72,6 | 56 | 4,3 |
| Жилые дома (индивидуально-определённые здания), ед | 1224 | 231 | 378 | 499 | 116 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс.м2 | 76,5 | 7,1 | 18,7 | 33,2 | 17,5 |

# Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом централизованный | Водоотведение (канализацией) централизованное |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | 244,5 | 178,7 | 166,1 |
| Наименование показателей | В том числе оборудованная: |
|  | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | Напольными электрическими плитами |
| Общая порщадь жилых помещений, тыс.м2 | 159,2 | 205,9 | 6,2 |

| Наименование показателей | Всего |
| --- | --- |
| Общая площадь, оборудованная, одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами тыс.м2 | 143,7 |

Из таблицы видно, что в городе аварийного жилья нет, 7.3 тыс.м2 – ветхий.

При средней обеспеченности 25.5 м2/ чел. в существующем сохраняемом фонде может расселиться 9.6 тыс. человек.

По данным администрации жилищный фонд муниципального образования г. Тарусы в границах городской черты составил 244490 м2  общей площади при средней жилищной обеспеченности 25.2 м2 общей площади на жителя.

На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное 100-процентное инженерное благоустройство.

# Вывод:

В целом жилищный фонд города, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно отнести:

- недостаточный уровень жилищной обеспеченности (25.2 м2/чел.) для посемейного расселения населения с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

- размещение части жилищного фонда в экологически неблагоприятных условиях;

- проживание части населения в ветхом жилищном фонде.

-	недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием.

-	низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют внутригородскую структуру.

Город Таруса обладает системой предприятий социального и культурно-бытового обслуживания.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания г. Таруса приведено по материалам отделов Администрации городского поселения по состоянию на 01.01.2007 г.

Обеспеченность населения города учреждениями обслуживания низка – недостаточно мест в учреждениях здравоохранения, культурно-просветительных учреждениях, предприятиях общественного питания и бытового обслуживания, спортивных сооружений.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в городе Тарусе функционируют две общеобразовательных школы.

Общая проектная вместимость школ – 1400 мест, а общее количество учащихся – 1002 человека. Таким образом наблюдается несоответствие проектной и фактической вместимости школ. Фактическая заполняемость всех школ ниже проектной вместимости.

Школы требуют проведения ремонтных работ. Это относится прежде всего к МОУ ТСОШ №2 имени ученого В.3. Власова (требуется капитальный ремонт) и МОУ ТСОШ№1

Имени М.Г.Ефремова (необходимо строительство бассейна).

В настоящее время обеспеченность школами по городу в целом составляет 120% нормативному показателю.

# Характеристика школьных учреждений

| Наименование учреждений | Адрес | Вместимость учреждений | К-во смен в школах | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое к-во мест |  |  | Здание: типовое специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| МОУ ТСОШ№1 Имени М.Г.Ефремова | г.Таруса, ул.Ленина, 74 | 900 | 609 | 1 | Оперативное Управление | Типовое | Ст. здание - 1962 г. Новое здание - 1999 г. | 41% |
| МОУ ТСОШ №2 имени ученого В.3. Власова | г.Таруса ул.Луначарского, 8 | 500 | 393 | 1 | Оперативное управление | Типовое | 1985 г. | 60% (требуется кап. ремонт) |

# Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в городе работает три детских дошкольных образовательных учреждения, число мест 320, число детей в дошкольных учреждениях 363.

# Характеристика дошкольных учреждений

| Наименование учреждений | Адрес | Вместимость учреждений | К-во смен в дошкольных учреждениях | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое к-во мест |  |  | Здание: типовое специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| МДОУ «Детский сад «Березка» РАН» | г.Таруса, ул. М.Цветаевой, 5 | 155 | 186 | 1 | Оперативное управление | Типовое | 1988 г. | 15% |
| МДОУ детский сад «Малышок» | г.Таруса, ул. К. Либкнехта, 28 а | 55 | 57 | 1 | Оперативное управление | Типовое | 1970 г | 47% |
| МДОУ «Детский сад «Солнышко»» | г.Таруса ул. Горького, 7 а | 110 | 120 | 1 | Оперативное управление | Типовое | 1982 г. | 37% |

Проектная вместимость детских дошкольных учреждений – 320 мест, а количество детей в них в настоящее время – 363 человека. Таким образом, фактически заполняемость по детским дошкольным учреждениям несколько выше их проектной вместимости.

Все учреждения расположены в отдельных капитальных 2-этажных зданиях с площадью участков от 0,6 до 1,2 га.

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями по городу в настоящее время составляет 93% от нормативного показателя.

Положение усугубляется неравномерностью распределения ДДУ по территории города и использования здания ДДУ не по назначению.

# Внешкольные учреждения

Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Внеучебная воспитательная работа развивает мастерство и навыки у детей, разнообразие форм и методов нацелено на развитие самодеятельности и творчества детей и подростков.

В Тарусе расположено одно учреждение внешкольного образования:

- МОУ ДОД «Тарусский Дом Детского Творчества» суммарной вместимостью 800 мест (размещается в приспособленном здании – ул. Пушкина, д.1., а численность занимающихся - 400 человек

# Характеристика внешкольных учреждений

| Наименование учреждений | Адрес | Вместимость учреждений | К-во смен в школах и дошкольных учреждениях | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое к-во мест |  |  | Здание: типовое специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| МОУ ДОД «Тарусский Дом Детского Творчества» | г.Таруса, ул. Пушкина, 1 | 800 | 400 | 1 | Оперативное управление | Приспособленное | 1974 г. | 31% |

# Средние специальные учебные заведения

В городе расположено одно учреждение среднего специального образования.

| Наименование | Адрес | К-во мест по проекту | Фактическое к-во мест | Кол-во преподавательского и обслуживающего персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный лицей №34 | г.Таруса, ул.Шевякова, 10 | 100 | 280 | 49 чел |

Создание новых учебных заведений программой не предусматривается.

Учреждения здравоохранения

По данным Управления здравоохранения города, жителям Тарусы предоставляются следующие виды медицинской помощи:

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | % износа |
| МУЗ "Тарусская ЦРБ", в структуру которого входят: |
| поликлиника | г. Таруса, ул.К.Либкнехта, 16 | 150 посещений | 86 человек | здание не типовое | 90 |
| стационар |  | 142 койки | 54 человека |  |  |
| отделение скорой медицинской помощи |  | 4 автомашины | 15 человек |  |  |

Наличие библиотек на территории г.Таруса.

| № | Наименование библиотек | Адрес | Кол-во фонда(экз) | Число Читателей. | S биб-ки (м 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная районная библиотека (ЦРБ) | 249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Октябрьская, 4 | 38317 | 242 | 2650 |
| 2 | Центральная районная детская библиотека им.Н.В. Богданова (ЦРДБ) | 249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Каляева, 18 | 30457 | 347 | 2650 |

Действующие на территории района музеи – картинная галерея, краеведческий музей и музей семьи Цветаевых – являются филиалами областных музеев (Государственного учреждения культуры «Калужский областной художественный музей» и Государственного учреждения культуры «Калужский областной краеведческий музей»), имеют 6,5 тыс. музейных предметов и принимают около 24 тыс. посетителей в год.

Учреждения культуры

Таруса – исторический город, здесь по данным Управления культуры размещено:

| Наименование учреждений культуры | Адрес | Вместимость учреждения | Единицы измерения | Здание | Год постройки здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр досуга населения (киноконцертный зал) | г. Таруса, ул. Луначарского, д.33а | зал 336 | мест | Типовое | 1986 |
| Муниципальная детская школа искусств дополнительного образования (2 отделения) | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, д.6 | 172 | человек | Приспособленное | 19 век |
|  | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, д.34 |  |  |  |  |

Уровень развития технической базы и информатизации Центральной районной детской библиотеки не соответствует современным требованиям.

# Тарусская картинная галерея филиал Калужского областного художественного музея

| Кол-во за год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс.человек | 4 | 7,6 | 8,894 | 5,6 | 6,5 |

# Тарусский краеведческий музей филиал Калужского областного краеведческого музея

| Кол-во за год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс.человек | 7,4 | 9,831 | 8,9 | 9,1 | 9,5 |

# Тарусский музей семьи Цветаевых

филиал Калужского областного краеведческого музея

| Кол-во за год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс.человек | 10,662 | 9,3 | 10,7 | 11,4 | 12,198 |

Недостаточный уровень технического оснащения учреждений культуры современными средствами видео-, свето-, звукотехники приводит к значительным трудностям при проведении фестивалей, праздников областного и общероссийского уровня и не позволяет проводить их на достойном эстетическом уровне.

Храм в честь Воскресения Христова в г. Тарусе, (храм передан в 1988  г.; в 1998 г. восстановлен полностью и освящён).

Храм в честь святых  Апостолов  Петра и Павла в г.Тарусе, (передан в июле 1999 г.; ведутся восстановительные работы).

Большая часть объектов размещена в Центральной части города. Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры на общегородском уровне довольно низок.

Учреждения физкультуры и спорта

В городе Таруса недостаточное внимание уделяется развитию физической культуры и спорта.  На территории города функционирует одна «Детско-юношеская спортивная школа Тарусского р-на», который посещают 390 человек. На территории города  имеется:

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 1795 м2 общей площади.

- футбольное поле – около ул. Горького.

- 2 мини футбольных поля ТСШ 1 и ТСШ 2.

- 2 волейбольные площадки (пляжный волейбол): одна по ул. Миронова, вторая недалеко от  впадения рр. Тарусы в Оку.

- баскетбольная площадка ул. Королёва и ул. Ворошилова

- мини - хоккейная коробка: ул. М.Цветаевой.

Обеспеченность населения по учреждениям физкультуры и спорта недостаточно и неоднородно.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры города. За последние годы фиксируется постоянный рост товарооборота, составляющего потребительский рынок.

Торговля. По данным Управления обслуживания населения и защиты прав потребителей в настоящее время учреждениями торговли занято 93 магазина, количество работающих – 206 человек, в том числе:

продовольственные товары – 2251,38 м2., всего 43 магазинов, с числом работающих 128 человек;

непродовольственные товары – 2227,3 м2., всего 34 магазина, с числом работающих 74 человека;

смешанные – 52,8 м2., всего 1 магазин, количество работающих – 4 человека.

мелкорозничная торговля – 15 магазинов.

Как видно, обеспеченность населения учреждениями торговли превышает нормативный уровень и составляет 97 %.

Большое количество учреждений торговли  сосредоточено  в центре города. Периферийные районы города хуже обеспечены учреждениями торговли.

На территории города отсутствует рынок.

Общественное питание

Открытая сеть предприятий общественного питания представлена пятью объектами на 182 посадочных места. Из них:

( столовая  «Якорь», ул.Комсомольская - на 46 посадочных мест. Расположено в гостинице «Якорь», занимаемая площадь – 25 м2.

( столовая «Ока», на 40 посадочных мест, ул.Декабристов, д.9а, занимаемая площадь – 68 м2.

( Буфет, ул.К.Либкнехта, д.16 - занимаемая площадь – 5 м2.

( ООО «Золотая кружка», на 16 посадочных мест, ул.Декабристов, д.20, занимаемая площадь – 2 м2.

( ООО «Ока Сервис», на 80 посадочных мест, ул.Декабристов, д.4, занимаемая площадь – 164 м2.

Бытовое обслуживание

Услуги по бытовому обслуживанию населения предоставляют учреждения:

- парикмахерские – 4 единицы, с общим количеством рабочих мест – 13,

- ателье пошива и ремонта одежды – 1 единица.

- фотоателье – 1 единица.

– В городе работает 1 баня с общей вместимостью – 50 мест. Баня расположена в специальном здании в хорошем состоянии. Обеспеченность на 1000 жителей составляет 5,15 мест.

– Пожарное депо расположено в специальном здании в хорошем состоянии. Количество машин: АЦ-40131 – 1шт.; АЦ-40130 – 1шт.; АЛ-30130 – 1шт. (автолестница).

Пожарные гидранты расположены по ул. Комсомольская, 25; ул. К. Либкнехта, 14/22 (Центр занятости населения); ул. К. Либкнехта, 28 (пересечение с Пионерской) напротив ЦРБ; ул. Пионерская, 2; ул. Пролетарская, 14/19 (пересечение с Р.Люксембург); ул. Пролетарская, 8 (деревянный дом); ул. Пролетарская, 38 (чуть ниже общежития ПЛ-34); ул. Пролетарская, 37/8 (у общежития ПЛ-34); ул. Пролетарская, 43 (напротив магазина ООО «Электа»); ул. Пролетарская, 60 б (территория бывшего детсада «У лукоморья»); ул. Шмидта, 9/2; ул. Шмидта, 3; ул. Луначарского, 4 (ниже школы № 2, на пересечении с проспектом Пушкина); ул. Каляева, 9; ул. Луначарского, 13 ( Центральная почта и аптека); ул. Луначарского, 33 ( киноконцертный зал «Мир»); ул. Урицкого, 1 ( на пересечении с ул. Луначарского); ул. Луначарского, 61 (у пруда); ул. Луначарского (на пересечении с ул. Садовой); ул. Луначарского, 87; ул. Калинина, 1 б; ул. Калинина, 27; ул. Калинина, 10; ул. Садовая, 30; ул. Садовая (на пересечении с ул. Р. Люксембург); ул. Энгельса, 5 (ГИБДД); ул. Комсомольская, 15; ул. Володарского (напротив гостиницы «Якорь»); ул. Октябрьская, 7а (с тыльной стороны Сбербанка); ул.Свердлова, 9/23 (пересечение с ул.Ленина); ул. Свердлова, 2; ул. Ленина (напротив дома 36); ул. Ленина, 58; ул. «Ленина, 62; ул. Ленина, 72; ул. Ленина, 44; ул. Победы, 6; ул. Победы, 20; ул. К. Либкнехта, 38 (на пересечении с ул. К. Маркса); ул. Горького, 9а (с тыльной стороны общежития на 100 мест); ул. Горького, 9а (со стороны центрального входа в общежитие); ул. Спиридонова, 19; ул. Спиридонова, 11/9; ул. Спиридонова, 1; пр-т Пушкина (дом Захаркина); пр-т Пушкина, 33; ул. Шмидта, 45; ул. Шмидта, 31; ул. Шмидта, 17; ул. Нерезова, 2 (ниже фабрики); пр-т Пушки на, 15 (военкомат); ул. Коммунальная, 1; ул. Нерезова, 1; пр-т Пушкина, 25 (проход между ул. Пушкина и пр-м Пушкина); ул. Пушкина, 18; ул. Пушкина, 13; ул. Коммунальная, 10; ул. Коммунальная, 15; ул. Коммунальная, 29; ул. Коммунальная. 35 (у газовой подстанции); пер. Советский (у общежития на 28 мест); ул. Беляева, 40 (пересечение с ул. Безымянной); ул. Беляева, 28; ул. Беляева, 12; пер. Лесной, 12; пер. Лесной, 8а; ул. Советская (пересечение с ул. Безымянной); ул. Каляева, 17; ул. Ефремова (у церкви); ул. Ефремова, 15; ул. Дачная, 3; ул. Дачная, 9; ул. Маяковского, 11/2 (на пересечении с Живова); ул. Живова, 50; ул. Паустовского, 22; ул. Комарова, 3/5; ул. Комарова, 11; ул. Некрасова 11/13; ул. Некрасова, 39; ул. Некрасова 40; ул. Некрасова 23/25; ул. Некрасова 52; ул. Некрасова 70; ул. Кирова 5; ул. Миронова 5; ул. Луначарского 97; ул. Амелина 17; ул. Ленина 2 а (территория ПЧ - 24); ул. К. Либкнехта 23а (территория Д/С «Малышок»).

На период разработки проекта искусственные и естественные водоисточники не оборудованы площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12*12, для установки пожарных автомобилей и забора воды.

При разработке проекта планировки на территорию нового жилищного строительства необходимо учитывать размещение гидрантов.

Ритуальное обслуживание населения

В городе Тарусе расположены 2 кладбища, одно (старое) расположено в центральной части города – закрыто, занимает 6,4 га, второе (новое) расположено с южной части ГП «Г.Таруса» - функционирует, занимает общую площадь 5,9 га., на год разработки проекта занятая площадь составила 2 га. Необходимо  в ближайшие сроки изыскать новый участок  для ритуального обслуживания (возможно на землях соседних СП».

На кладбищах необходимо осуществить следующие виды благоустройства:

ограждение территории, разбивка на сектора, благоустройство и озеленение, строительство основных дорог, организация отвода и сбора поверхностных вод, строительство служебных зданий.

Предприятия коммунального обслуживания

Гостиничные услуги населению в городе оказывают 2 гостиницы: одна гостиница, «Якорь» размещена в специальном здании по ул.Володарского, в хорошем состоянии с общей вместимостью – 40 номеров, 2-х местных; вторая гостиница размещена по ул. Р.Люксембург, в специальном здании в хорошем состоянии, с общей вместимостью – 22 номера, 3-1 местных, 2- люкс, остальные 2-х местные.

Учреждения жилищно-коммунального обслуживания в г.Таруса представлены двумя организациями:

ФГУП Тарусское коммунальное предприятие и МУП «Тарусажилдорстрой - заказчик».

Характеристика обеспеченности населения города основными учреждениями культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с нормативными документами (численность населения 9600 чел.).

# Учреждения бытового обслуживания.

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норматив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 363 | 37,42 | 93,56 |
| Общеобразовательные школы | мест | 120 | 1400 | 144,33 | 120,27 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников | 800 | 82,47 | 140,00 |
| Средние спец. учебные заведения | студент | - | 280 | 28,87 | - |
| Поликлиники, амбулатории | пос/см | 18,6 | 150 | 15,46 | 83,14 |
| Стационары всех типов | коек | 14,4 | 142 | 14,64 | 101,66 |
| Аптеки | объект | 0,7 | 5 | 0,52 | 73,64 |
| Станции скорой помощи | машин | 0,1 | 4 | 0,41 | 412,37 |
| Стадионы | га | 0,7 | 1,7 | 0,18 | 25,04 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. | 70 | 1795 | 185,05 | 264,36 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ.пл. | 80 | 435 | 44,85 | 56,06 |
| Клубы и учреждения клубного типа Музеи | мест | 80 | 336 | 34,64 | 43,30 |
|  | объект | 0,017 | 3 | 0,31 | 1 819,28 |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 68,8 | 7,09 | 177,32 |
|  | читал мест | 2 | 589 | 60,72 | 3 036,08 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 280 | 4462 | 460,00 | 164,29 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 182 | 18,76 | 46,91 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | 9 | 14 | 1,44 | 16,04 |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Бани | мест | 5 | 50 | 5,15 | 103,09 |
| Отделения связи | объект | - | 2 | 0,21 | - |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 0,05 | 1 | 0,10 | 206,19 |
| Гостиницы | мест | 6 | 200 | 20,62 | 343,64 |
| Рынок | м² торговой площади | 30 | - | - | - |

Социальные нормативы и нормы одобренные распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006г.

# Вывод:

1. Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать удовлетворительным. Учреждения представлены в недостаточном количестве.

2. Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность учреждениями здравоохранения, культуры, образования, спорта, бытового обслуживания (отсутствие собственной химчистки и прачечной).

3. Необходимо увеличить количество детских дошкольных учреждений.

4. Необходимо увеличить процент обеспеченности населения объектами спортивных сооружений и строительство плавательных бассейнов.

5. Учитывая современные потребности населения в сфере культурно-бытового обслуживания, необходимо использовать в строительстве торгово-развлекательных центров современные подходы по их компоновке с объектами обслуживания других групп – спорта, культуры и т.д.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

# Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи г. Тарусы осуществляются автомобильным транспортом.

Транспортные связи города.

# Транспортные связи города.

| № п/п | Наименование населённых пунктов |
| --- | --- |
| 1 | г.Таруса | г. Москва |
| 2 | г.Таруса | г.Калуга |
| 3 | г.Таруса | г.Серпухов |
| 4 | г.Таруса | п. Кременки |
| 5 | г.Таруса | с. Роща |
| 6 | г.Таруса | с. Вознесенье |
| 7 | г.Таруса | с. Алекино |
| 8 | г.Таруса | с. Лопатино |

Железнодорожный транспорт

Внешние связи города Тарусы осуществляются по автомобильным дорогам. Железнодорожный транспорт участвует во внешних перевозках частично.

Железнодорожная магистраль Москва-Тула проходит от города в 20 км, по противоположному берегу р. Ока. Ближайшей железнодорожной станцией, обслуживающей город является станция Тарусская. Связь с Москвой осуществляется, в основном, электропоездом Москва - Серпухов, г. Серпухов связан с Тарусой автобусным маршрутом.

Развитие железнодорожного транспорта для Тарусы не предусматривается.

Автомобильный транспорт

Внешние связи города Тарусы осуществляются по автомобильным дорогам. Пассажирские перевозки в междугородном и пригородном сообщении выполняют иногородние муниципальные и коммерческие, в том числе местные предприятия.

Автобусные перевозки обслуживает Тарусское автохозяйство, которое насчитывает: автобусы ( 173, легковые служебные ( 58, автоприцепы ( 173, грузовые ( 882 машины.

Характеристика работы внегородского автобусного транспорта данного предприятия.

Междугородный автобусный транспорт, за  2006 год

| Годовой объем перевозок (тыс. пас.) | 377.2 |
| --- | --- |
| Годовой объем работы (твс. п/км) | 17265 |
| Количество автобусов, всего | 34 |
| в том числе: |  |
| ЛАЗ | 12 |
| ПАЗ | 8 |
| Газель | 5 |
| КАМАЗ | 1 |
| Икарус | 1 |
| ПАЗ 3205 (Таджик) | 2 |
| РАФ | 3 |
| КИА РИА | 2 |
| Коэффициент выпуска на линию | 0,7 |
| Режим работы в сутки, (часов) | 11 |
| Эксплуатационная скорость, (км/час) | 60 |

# Характеристика грузового автотранспорта

| № п/п | Года | Годовой объем перевозок, (тыс.тн) | Количество грузовых автомобилей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 58,9 | 384 |
| 2 | 2001 | 40,8 | 274 |
| 3 | 2002 |  | 305 |
| 4 | 2003 | 45,2 | 158 |
| 5 | 2004 | 46,1 | 308 |

Для обслуживания автотранспорта в городе имеются гаражно-строительные кооперативы (ГСК), стоянки для постоянного и временного хранения автотранспорта, станции технического обслуживания, автозаправочные (АЗС) и газозаправочные (АГЗС) комплексы.

Для постоянного хранения легкового индивидуального автотранспорта в городе имеется три охраняемые автостоянки.

ГСК расположены: в западной части города (на ул. Ленина, рядом с электроподстанцией).

Стоянка «Серебряный век», вместимостью 20 машино-мест расположена по адресу ул.Маяковского, д.5, стоянка «Город», вместимостью 40 машино-мест расположена по адресу, проспект Пушкина, д.2а, стоянка вместимостью 70 машино-мест расположена по адресу ул.Горького.

Согласно СНиП 2.07.01-89* и ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность местами для постоянного хранения легкового индивидуального автотранспорта должна быть не ниже 90% парка индивидуальных легковых автомобилей.

Ремонт автотранспорта производится 2-мя автосервисами:

- СТО, расположенный на Серпуховском шоссе;

- СТО, расположенный на ул. Луначарского;

Общее количество постов для заправки автомобилей на автозаправочных станциях бензиновым топливом – 3.

# Водный транспорт.

Водный транспорт представлен экскурсионными пароходами.

В восточной части ГП «Г.Таруса» расположена пристань на левом берегу р. Оки, в 36 км выше Серпухова.

Учитывая развитие г. Тарусы и значение его в организации отдыха населения, проектом предлагается развитие организации прогулочных речных маршрутов.

Выше по течению на левом берегу р. Оки в 600 метрах от пристани расположена лодочная станция, предлагается запроектировать комплекс волнозащитных и причальных сооружений, представляющих собой: волнозащитные дамбы, слип для подъема маломерных судов и причалы-понтоны для стоянки судов – основной и вспомогательный для отстоя судов (яхт, катеров и гидроциклов). Необходимо определить чёткую границу лодочной станции и определить размеры СЗЗ в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы,  а также необходимо провести акустические расчеты от участков, являющихся источниками шума.

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе по внешней границе санитарно-защитной зоны не должно превышать уровня ПДК для воздуха населенных мест и 0,8 ПДК в районах зон рекреации

Территория СЗЗ должна быть благоустроена, и озеленена в соответствии с нормативными документами.

Воздушный транспорт: отсутствует.

# Автомобильные дороги

Через Тарусу проходят дороги областного значения: Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов, Таруса - Лопатино - Барятино - Роща, Таруса – Алекино,  подъездная к ДРСУ.

На территории города находятся  53 улицы. Общая протяженность улиц составляет 31 км. Разделение дорог по группам:

- дороги с а/б покрытием, протяженностью 14 км.

- дороги с щебеночным покрытием, протяженностью  15 км.

- дороги с ж/б покрытием, протяженностью 1 км.

Перечень автомобильных дорог по улицам, их протяжённость и покрытие.

# Перечень автомобильных дорог на 01.01.2007 года

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность а/дорог, км. | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Таруса |
| 1 | К.Либкнехта | 0,43 | а/б |
| 2 | Мост через р. Таруса | 0,051 | а/б |
| 3 | Октябрьская | 0,167 | а/б |
| 4 | Володарского | 0,105 | а/б |
| 5 | Луначарского | 0,505 | а/б |
| 6 | Серпуховское шоссе | 2,4 | а/б |
| 7 | Шмидта | 0,905 | а/б |
| 8 | Горького | 0,799 | а/б |
| 9 | Ленина | 3,1 | а/б |
| 10 | пл.Ленина | 0,256 | а/б |
| 11 | Р.Люксембург | 0,85 | а/б |
| 12 | Садовая | 0,515 | а/б |
| 13 | Нерезова | 0,84 | а/б |
| 14 | М.Цветаевой | 1,615 | а/б |
| 15 | Ворошилова | 0,45 | а/б |
| 16 | Горького | 0,901 | а/б |
| 17 | Безымянная | 0,3 | а/б |
| 18 | ТСШ №2 | 0,15 | а/б |
|  | Итого: | 14.339 |  |
| 20 | Луначарского | 1,4 | щебень |
| 21 | Пролетарская | 0,8 | щебень |
| 22 | Живова | 1,1 | щебень |
| 23 | Каляева | 0,36 | щебень |
| 24 | пр.Пушкина | 0,462 | щебень |
| 25 | Некрасова | 1 | щебень |
| 26 | Беляева | 0,85 | щебень |
| 27 | Коммунальная | 0,95 | щебень |
| 28 | Советская | 0,45 | щебень |
| 29 | Свердлова | 0,15 | щебень |
| 30 | Пионерская | 0,73 | щебень |
| 31 | К.Маркса | 0,204 | щебень |
| 32 | К.Цеткин | 0,516 | щебень |
| 33 | Комарова | 0,24 | щебень |
| 34 | Шевякова | 0,11 | щебень |
| 35 | Победы | 1,7 | щебень |
| 36 | Гоголя | 0,16 | щебень |
| 37 | Калинина | 0,25 | щебень |
| 38 | Спиридрнова | 0,4 | щебень |
| 39 | Толстого | 0,23 | щебень |
| 40 | Паустовского | 0,23 | щебень |
| 41 | Урицкого | 0,42 | щебень |
| 42 | Энгельса | 0,33 | щебень |
| 43 | Дачная | 0,18 | щебень |
| 44 | Ефремова | 0,6 | щебень |
| 45 | пер.Пушкина | 0,22 | щебень |
| 46 | Калинина | 0,44 | щебень |
| 47 | пер.Калинина | 0,1 | щебень |
| 48 | Островского | 0,2 | щебень |
| 49 | Заречная | 0,29 | щебень |
|  | Итого: | 15,072 |  |
| 50 | Миронова | 0,27 | ж/б |
| 51 | Королева | 0,456 | ж/б |
| 52 | Солнечная | 0,3 | ж/б |
| 53 | пер.Победы | 0,2 | ж/б |
|  | Итого: | 1,226 |  |
|  | Всего: | 30,637 |  |

# Автодороги областного значения, проходящие по территории г. Таруса

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Общая линейная | Протяженность автодорог, (км) | % дорог с твёрдым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № технической категории | Протяженность | С твёрдым покрытием |  |  |  |
|  |  |  |  | Линейная | Приведённая | Всего | с усовершенствован. покрытием | Щебёночные, гравийные, мостовые |  | Средняя ширина, (м) | Площадь, (га) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Цементобетонное | Асфальтобетонные и другие |  |  |  |  |  |
| 1 | «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов» -Вознесенье | 8.160 | IV | 8.16 | 7.90 | 8.16 | 5.00 |  | 5.00 | 3.16 | 100 | 18.5 | 18.5 | 0,6 -а/б; 7,560 -щебень |
|  |  |  | IV | 3.16 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  | 100 | 17.0 | 17.0 |  |
| 2 | «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов» | 41.00 | III | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  | 7.0 |  | 100 | 22.0 | 22.0 | а/б |
|  |  |  | IV | 34.0 | 29.0 | 34.0 | 34.0 |  | 34.0 |  | 100 | 22.0 | 22.0 |  |
| 3 | Таруса - Алекино | 6.564 | IV | 6.56 | 5.62 | 6.56 | 6.56 |  | 6.56 |  | 100 | 19.0 | 19.0 | а/б |
| 4 | Таруса - Лопатино - д.Барятино – д.Роща | 33.10 | IV | 26.61 | 22.81 | 26.61 | 26.61 |  | 26.61 |  | 100 | 19.0 | 19.0 | 27,1-а/б; 6,0-щебень |
|  |  |  | V | 6.49 | 7.42 | 6.49 |  |  |  | 6.49 | 100 | 19.0 | 19.0 |  |
| 6 | Подъезд к ДРСУ | 1.431 | IV | 1.43 | 1.23 | 1.43 | 1.43 |  | 1.43 |  | 100 | 21.0 | 21.0 | а/б |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Перечень мостовых сооружений, находящихся на территориальной сети автомобильных дорог, по состоянию на 01.01.2007 г.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Наименование сооружения, наименование препятствия, км | Длина пог. м | Технические характеристики мостового сооружения: схема, габарит, материал, год постройки (год последнего ремонта) | Кате гория дороги | Проектные нагрузки, физическая грузоподъем- ность | Оценка сооружения, категория дефектов (Б,Д) | Организация, последний год проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов | Мост через р.Таруса км 74+027 | 185,60 | 3х24+6х18 Г-10,5+Т 2х0,85 железобетон, год постр. 1996 | III | А-11, НК-80 факт А-11, НК-80 | 3 балла Б-0; Д-2 | ООО "Пилон" 1998 |
| 2 | Таруса-Лопатино- Барятино- Роща | Мост через р.Таруса км 6+988 | 59,50 | 5х11,36 | IV | Н-30; НК-80 | 2 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-8+Т 2х0,9 |  | факт |  | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1976 |  | Н-13; НГ-60 | Б-3; Д-2 |  |
|  |  | Мост через р.Таруса км 12+933 | 74,15 | 2х33,09 | IV | Н-30; НК-80 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-10+Т 2х0,75 |  | факт |  | 1998 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1991 |  | Н-30; НК-80 | Б-0; Д-2 |  |
|  |  | Мост через р.Таруса км 23+495 | 48,09 | 4х11,36 | IV | Н-30; НК-80 | 2 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-8+Т 2х0,9 |  | факт |  | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1977 |  | Н-30; НК-80 | Б-3; Д-2 |  |

В городе через р.Тарусу и овраги имеется два моста: металлический - через реку и каменный - в створе ул.К. Либкнехта.

На улицах и дорогах, отсыпаных щебнем, необходимо производить постоянную подсыпку и грейдерование для ликвидации проседания грунта. Улицы с дорогами данной категории расположены на окраине города. На ряде улиц, с учетом развития строительства жилых домов и социальных объектов, интенсивность движения автотранспорта в последние годы возросла.

Грунтовые дороги на улицах, где осуществляется новое строительство, должны быть переданы в муниципальную собственность в течение пяти лет.

# Износ дорожного полотна.

На дорогах с износом менее 60% производился ремонт дорожного покрытия отдельными участками, свыше 60% полная замена дорожного полотна.

# Вывод:

Необходимые мероприятия для улучшения состояния транспортной инфраструктуры города:

# 1. Автомобильный транспорт.

Необходима организация муниципального автобусного парка для пассажирских перевозок с учетом перспектив развития новых промышленных и жилых зон города.

# 2. Улично-дорожная сеть.

Требуется выполнение ремонта с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам центральной части города, в том числе внутри квартальных проездов: ул. Звёздная-3780м2, пр.Энгельса-1020м2, ул.Володарского-1800м2, ул.Луначарского-3600м2, ул.Свердлова-1020м2, ул.Солнечная-2400м2, ул.Юбилейная-2400м2, ул.Парковая-2400м2, ул.Комарова-1800м2, ул.Миронова-780м2, ул.Королёва-1680м2, ул.Ворошилова-1680м2, ул.Декабристов-840м2, ул.Паустовского-1800м2, ул.Ленина до РСУ-7800м2.

Предлагается строительство нового соединительного участка автодороги местного значения длинной 1030 метров и шириной проезжей части 7м., соединяющую автодорогу "Калуга-Роща"и автодорогу "Калуга-Таруса-Серпухов" что позволит уменьшить нагрузку на автодорогу "Калуга-Таруса".

5. В части развития гаражной и парковочной сети необходимо предусмотреть платные стоянки во вновь застраиваемых частях города.

## I.IV Санитарная очистка территории

# Бытовые отходы

Серьезной проблемой в районе, как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения твёрдых бытовых отходов в неблагоприятных геологических условиях  может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Уборкой территории от мусора в городе Тарусе – ТБО, в том числе пищевые отходы, смет с территории   занимается  МУП «Тарусажилдорстрой - заказчик».

Всего на территории  города согласно данным  МУП «Тарусажилдорстрой - заказчик» ежегодно  образуется: - ТБО 7,8 тыс.м3/год; - ЖБО 2,6 тыс.м3/год. Нормы накопления ТБО для населения 1,08м3/год.

Сбор и удаление бытовых отходов производится по планово-регулярной системе в контейнеры, установленные  на контейнерных площадках. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный сбор).

Периодичность вывоза отходов от жилого сектора: в летнее время 3 раза в неделю; в зимнее время 2 раза в неделю; в организациях и учреждениях – по договору.

Общее  количество сменяемых контейнеров по городу составляет 93  единицы, в том числе по 8 м3 - 19 шт., по 0,9 м3 - 74 шт.

Бункеры-накопители для крупногабаритных отходов в городе отсутствуют.

Мусоровозный парк МУП «Тарусажилдорстрой - заказчик»  располагает двумя мусоровозами.

# Полигон.

Вывоз бытовых и приравненных к ним отходов от города  осуществляется на полигон, находящийся в ведомстве МУП «Тарусажилдорстрой - заказчик».

Полигон  расположен в 350 м к западу от города по а/д "Калуга-Таруса".

Площадь полигона - 6,1 га.,  проектная мощность168 тыс.м3, оставшаяся мощность10 тыс. м3

Год ввода в эксплуатацию1980 года. Резерв существующего полигона заканчивается в 2010 году.

Технология складирования: распределение бульдозером по участку и многократное уплотнение.

Разработана система мониторинга, предусматривающая контроль за состоянием подземных и поверхностных вод объекта, атмосферного воздуха и почв.

Специфических отходов на полигоне не складируется.

Сбор пищевых отходов не осуществляется.

Ежегодно увеличивающийся объем отходов свидетельствует о том, что проблема обезвреживания и утилизации ТБО для Тарусы чрезвычайно актуальна. В целом, для снятия напряженности необходимо открытие нового крупного полигона или строительство мусоросортировочной станции.

# Вывод:

# Анализ современного состояния города позволяет сделать следующие выводы:

- Современная городская застройка характеризуется:

-	инженерно-геологические условия преимущественно средней сложности;

-	около 10% городских территорий занято промышленными, коммунально-складскими и транспортными предприятиями. Основная промышленная зона организована в юго-западной части города;

-	около 16% городских территорий занято защитными лесами;

- часть селитебной территории расположена в пределах санитарно-защитных зон предприятий и в местах дискомфортного проживания по уровню акустических и вибрационных воздействий от автомобильных дорог.

- По этажности жилой фонд представлен в большей степени малоэтажной застройкой ≈ 63%.

- Рекреационная система города так же не сформирована.  Она должна включать в единую структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов,  парки жилых районов, бульвары, площади).

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана города предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения  на основе оценки возможностей социально-экономического развития города.

## II.II Экономико-географическое положение г. Тарусы

Город расположен на Среднерусской возвышенности, на берегу р. Оки.

В системе административного территориального деления Российской Федерации она является городским поселением Муниципального района «Тарусский район», входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

Город Таруса не относится к плотно заселенной зоне Калужской области. Таруса граничит с востока с Тульской областью, на севере с Московской областью.

По сравнению с другими городами Калужской области г. Таруса кик и весь Тарусский район – является рекреационной зоной.

Необходима строгая регламентация хозяйственной деятельности с целью предотвращения возможного ущерба культурному наследию и природным экосистемам.

## II.III Социально-экономическая характеристика г. Тарусы

Перспективы развития Тарусы связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов города, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

Постановлением Правительства Калужской области от 09.11.2005 № 319 была одобрена концепция перспективного развития культурно-исторического и экономического потенциала Тарусского района, положения которой учитывались при разработке генерального плана ГП «Город Таруса».

Проведенный анализ показал, что г. Таруса обладает значительным потенциалом для устойчивого развития. Относительная близость к экономическим центрам России, благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, значительный туристический, рекреационный потенциал - эти и другие конкурентные преимущества района создают позитивные предпосылки для устойчивого развития.

Историко-культурный потенциал г. Тарусы обуславливает необходимость его сохранения, поддержания и развития, что, в свою очередь, требует привлечения финансовых средств в достаточном объеме. Наличие объектов религиозного культа (православных храмов) может сопровождаться организацией новых туристических и паломнических маршрутов на территории района. Кроме того, наличие объектов археологии, истории, архитектуры позволяет организовать на их базе водные туристические маршруты, однако в этом направлении работа практически не проводится.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития Тарусы, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития города. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон города, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где город обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие города, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности города.

# Основные конкурентные возможности г. Тарусы.

# К сильным сторонам г. Тарусы можно отнести:

- привлекательную природную среду: наличие пойменных лугов, чистых прудов, отсутствие загрязняющих природную среду факторов, большие запасы минеральных вод;

- историко-культурную значимость города Тарусы, связанную с именами русских поэтов, писателей, художников, важнейшими событиями российской истории;

- сформировавшееся представление о г. Тарусе как об одном из красивейших и экологически чистых мест, что является потенциалом для развития лечебного и оздоровительного въездного туризма;

- богатые природные ресурсы, месторождения кирпичных суглинков, керамзитовых глин, строительных песков и строительных известняков (возможность развития строительной индустрии и промышленности нерудных материалов);

- наличие запаса энерго-, водо-, тепло-, газомощностей;

- значительная лесистость территории (возможность развития деревообрабатывающего производства);

- близость района к мегаполису - городу Москве (источник инвестиций);

- наличие квалифицированных трудовых ресурсов;

- наличие профессиональных учебных заведений (возможность проведения подготовки кадров, востребованных на рынке труда);

- низкая социальная конфликтность населения;

- положительное миграционное сальдо, свидетельствующее о привлекательности территории района как места для проживания;

- наличие участков, привлекательных для инвестиций как в районном центре, так и в пригороде;

- высокий уровень розничного товарооборота за счет большого транзитного потока москвичей-дачников.

# К слабым сторонам г. Тарусы можно отнести:

- удаленность от железнодорожных и крупных автомагистралей;

- большая доля ветхого и аварийного жилья;

- ненормативное состояние подъездных и внутригородских дорог;

- дифференциация доходов населения;

- дифференциация населения по обеспеченности жильем и важнейшими удобствами;

- неразвитая пищевая промышленность;

- дефицит жилых помещений;

- плохое техническое состояние зданий, особенно муниципальных;

- неэффективная система отопления;

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений здравоохранения, социального обеспечения, детских яслей и садов, общеобразовательных школ, школ искусства и культуры, спорта и досуга;

- отсутствие организованной системы оптовой торговли;

- слабое взаимодействие с региональными и международными структурами, участвующими в формировании инвестопроводящей системы;

- отсутствие экскурсионного бюро и официального интернет-сайта.

# Возможности

Стратегической целью социально-экономического развития города является обеспечение достойного качества жизни населения, сохранение социальной стабильности; обеспечение устойчивого экономического развития на базе имеющегося культурного, рекреационного потенциалов за счет привлечения инвестиций; развитие экологически чистых производств при сохранении имеющейся рекреации.

Использование потенциала города как центра культурного развития, духовного, нравственного воспитания и общероссийской творческой мастерской при сохранении и развитии уникального природного и культурного наследия Тарусской земли, создание на территории Тарусы развитой индустрии оздоровления, отдыха, туризма, соответствующей международным требованиям, экологически чистых производств при одновременном обеспечении условий для формирования стабильной экономической базы, способной пополнить собственные доходы местных бюджетов, что, в свою очередь, обеспечит повышение уровня жизни населения.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Постоянное население в Городе Таруса на 01.01.2006 года составляет 9,6 тыс.чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения. За двенадцатилетний период численность населения города уменьшилась на 600 человек. Однако за последние шесть лет население города можно отнести к стабильному.

# Динамика численности населения МО ГП г.Таруса, тыс. чел.

| 1 | 1996 г | 10,2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1997 г | 10,2 |
| 3 | 1998 г | 10,2 |
| 4 | 1999 г | 10,2 |
| 5 | 2000 г | 10,2 |
| 6 | 2001 г | 10,2 |
| 7 | 2002 г | 9,9 |
| 8 | 2003 г | 9,8 |
| 9 | 2004 г | 9,7 |
| 10 | 2005 г | 9,6 |
| 11 | 2006 г | 9,7 |
| 12 | 2007 г | 9,6 |

Динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения. В Тарусе родилось в 2007 году 76 человек. Однако из таблицы видно, что смертность преобладает над рождаемостью.

# Естественное движение населения, чел.

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших | Естественная убыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 82 | 157 | -75 |
| 2001 | 96 | 179 | -83 |
| 2002 | 83 | 180 | -97 |
| 2003 | 65 | 158 | -93 |
| 2004 | 97 | 165 | -68 |
| 2005 | 82 | 193 | -111 |
| 2006 | 77 | 132 | -55 |
| 2007 | 76 | 144 | -68 |

Таким образом, в г. Тарусе прослеживается отрицательная тенденция в естественном движении населения. Естественный прирост населения остается отрицательным, и показатели рождаемости снижаются.

# Занятость городского населения.

| Численность населения | тыс.человек | % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 9,6 |  |
| Численность занятых, в том числе: | 3,0 | 100 |
| добыча полезных ископаемых | - | - |
| обрабатывающие производства | 0,7 | 23 |
| производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 0,2 | 7 |
| Строительство | 0,1 | 3 |
| Транспорт и связь | 0,2 | 7 |
| Здравоохранение | 0,4 | 13 |
| Образование | 0,5 | 17 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,1 | 3 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт | 0,3 | 10 |
| Другие виды экономической деятельности | 0,5 | 17 |

# Возрастная структура населения

|  | 1989 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Таруса, всего в том числе: | 8827 | 9890 | 9862 | 9821 | 9716 | 9664 | 9649 |
| дети 0-15 лет | 2106 | 1636 | 1606 | 1507 | 1431 | 1404 | 1361 |
| трудоспособный возраст | 4900 | 5826 | 5849 | 5926 | 5949 | 5943 | 5962 |
| старше трудоспособного | 1821 | 2428 | 2407 | 2388 | 2336 | 2317 | 2326 |
| возраст не указан* | - | - | - | - | - | - | - |

# Механическое движение населения (миграция)

| Год | Прибыло, чел. | Выбыло, чел. | Миграционный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 390 | 301 | 89 |
| 1997 | 378 | 339 | 39 |
| 1998 | 360 | 282 | 78 |
| 1999 | 326 | 273 | 53 |
| 2000 | 258 | 221 | 37 |
| 2001 | 309 | 264 | 45 |
| 2002 | 216 | 199 | 17 |
| 2003 | 225 | 295 | -70 |
| 2004 | 239 | 244 | -5 |
| 2005 | 216 | 177 | 39 |
| 2006 | 176 | 169 | 7 |
| 2007 | 186 | 181 | 5 |

# Демографический потенциал города.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Стабилизация рождаемости. Потенциальная привлекательность города для мигрантов (выгодное местоположение, хороший климат и т.д.). | Все еще высокий уровень смертности в городе. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. Отсутствие занятости на предприятиях. | Государственная поддержка рождаемости и молодежи. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из города, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала города во многом связаны с общими для страны проблемами:

  - недостаточность стимулов повышения рождаемости;

  - низкими доходами населения;

  - высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

  - недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

  - плохой экологической обстановкой;

  - отсутствием политики закрепления молодежи;

  - недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей ветхого и неблагоустроенного фонда;

  - несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим необходимо закрепление наметившейся тенденции увеличения уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в город. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В то же время меры по закреплению кадров в городе, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности, можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

# Показатели численности населения

В качестве наиболее вероятного сценария развития г.Тарусы в настоящей Концепции приняты следующие показатели численности населения:

Этапы					                                        Численность населения

Современное население							9600 чел.

Первая очередь								10360 чел.

Перспектива									11374 чел.

### II.III.2. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения составила в 2007 году 62%.

Основная сфера приложения труда 23% приходится на обрабатывающее производство.

# Занятость городского населения.

| Сфера занятости | Тыс.человек | % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 9,6 |  |
| Численность занятых в том числе: | 3 | 100 |
| Добыча полезных ископаемых | - | - |
| Обрабатывающее производство | 0,7 | 23 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 0,2 | 7 |
| Строительство | 0,1 | 3 |
| Транспорт и связь | 0,2 | 7 |
| Здравоохранение | 0,4 | 13 |
| Образование | 0,5 | 17 |
| Предоставление прочих коммуникационных, социальных и персональных услуг | 0,1 | 3 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт | 0,3 | 10 |
| Другие виды экономической деятельности | 0,5 | 17 |

Из-за отсутствия данных о численности занятого населения и численности работающих пенсионеров старших возрастов за несколько последних лет оказалось невозможным проследить динамику по изменениям в показателях и выйти на численность трудовых ресурсов.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития города. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Ниже дан анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по использованию трудовых ресурсов.

# Трудовые ресурсы.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Имеется база подготовки кадров. Привлекательность города для мигрантов. Развитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. Выгодное местоположение города. | Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. Слабое развитие базы среднего профессионально-технического образования и отсутствие высшего образования. Отток квалифицированных кадров. Старение трудовых ресурсов. Нестабильные темпы экономического развития. | Закрепление мигрантов, прибывающих с территории Калужской области и других регионов. Развитие системы мест приложения труда в промышленной агломерации Калужской области. Привлечение инвестиции. Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | Увеличение оттока трудовых ресурсов из города. Уменьшение мест приложения труда Приток иностранной дешевой рабочей силы. |

Основным направлением использования трудовых ресурсов является их преимущественное использование в отраслях, развивающихся на основе местного потенциала города (не зависящих от внешних факторов и условий).

Необходимо способствовать увеличению занятости в малом и среднем бизнесе, приоритетными сферами деятельности которого является сфера обслуживания, туристический бизнес, малые научно-внедренческие организации и наукоёмкие производства. Также необходимо проводить политику закрепления квалифицированных кадров в городе, особенно молодежи. Для этого необходима диверсификация структуры занятости, повышение доли высокодоходных отраслей, сбалансированность системы подготовки кадров с рынком мест приложения труда, улучшение социальных (в том числе жилищно-бытовых) условий.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения города. К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения. Данная статистическая неточность искажает анализ.)

# Количество безработных

| г.Таруса | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего безработных на начало года | 120 | 94 | 68 |
| Женщин | 90 | 73 | 44 |
| Мужчин | 30 | 21 | 24 |
| В возрасте 30-55 | 78 | 62 | 47 |
| В возрасте 16-29 | 36 | 21 | 10 |
| Др. возраста | 6 | 11 | 11 |
| Имеют высшее образование | 20 | 17 | 8 |
| Среднее профессиональное | 27 | 17 | 15 |
| Начальное профессиональное | 44 | 29 | 22 |
| Среднее | 17 | 19 | 22 |
| Не имеют среднего образования | 12 | 12 | 1 |
| Рабочее | 64 | 49 | 36 |
| Служащие | 45 | 33 | 22 |
| На имеют профессии | 19 | 18 | 10 |

На 01.01.08г. регистрируемый уровень безработных составил 0,8% (68 человек из 7700 экономически активного населения города), это самый низкий уровень безработицы начиная с 1991 года. Это означает, что экономическая ситуация в городе стала более стабильной.

# Тенденции изменения величины трудовых ресурсов.

В соответствии с приоритетами развития города можно сформировать следующие тенденции:

1. Наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, а также (в меньшей степени) в здравоохранении, физкультуре и спорте, культуре и искусстве.

2. Увеличение занятости возможно в строительстве в связи с перспективным  увеличением объема работ. Однако, учитывая имеющиеся резервы строительных мощностей, возможность укрепления строительных организаций, повышения уровня механизации, увеличение кадров за счет внутригородских ресурсов в этой отрасли может не быть.

3. В ряде отраслей (транспорт, сельское хозяйство, образование) занятость, скорее всего, стабилизируется.

Режим колебания потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем, как уже было сказано выше, «перелива» из одних отраслей в другие работающих в малом и среднем бизнесе, с привлечением дополнительных кадров извне.

### II.III.3 Экономическая база

Город Таруса как и весь Тарусский район  относится к рекреационным зонам, в связи с этим на территории города размещается  в основном экологически безопасное производств.

В настоящее время на территории города зарегистрировано 13 предприятий различной организационно-правовой формы.

Основой хозяйственного комплекса города является обрабатывающее производство, в котором занято около 23% общей численности работающих.

Ведущие отрасли промышленности – обработка древесины, производство изделий из дерева, производство строительных материалов.

# 1. Объем производства предприятий Тарусского района.

| Перечень предприятий | Профиль деятельности | Адрес | Численность рабочих на 01.01.2006 | Общий объем промышленного производства (млрд.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1996г. | 2000г. | 2002г | 2004г | 2006г |
| ЗАО «Стройкерамика» | Пр-во стройматериалов | г.Таруса | 225 | 7,1 | 19,8 | 27,4 | 38,7 | 46,1 |
| ООО «Валентина» | Добыча щебня | г.Таруса | 35 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ООО «Карьер» | Пр-во ПГС | г.Таруса | 24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ООО «Стройиндустрия» | П-во пиломатериалов | г.Таруса | 95 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ООО «Мастер+2» | П-во пиломатериалов | г.Таруса | 26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ООО Одноэтажная Россия» | Пр-во ЖБИ | г.Таруса | 9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ООО «Антол» | Создание микросхем | г.Таруса | 10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ООО «Аверс» | Создание микросхем | г.Таруса | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ООО НХП «Тарусская вышивка» | Товары НХП | г.Таруса | 68 | 0,8 | 4,1 | 1,7 | 2,3 | 2,3 |
| ООО «Тарусский гончар» | Изделия НХП | г.Таруса | 70 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ООО «Молочный завод» | Молочная продукция | г.Таруса | 90 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ЗАО «Тарусский художник» |  | г.Таруса |  | 0,8 | 6,3 | 5,9 | 3,0 | 7,5 |
| Итого: |  |  | 656 |  |  |  |  |  |

Также не территории города расположен научный комплекс, представлен Специальным конструкторским бюро космического приборостроения Института космических исследований Российской Академии наук (СКБ КП ИКИ РАН) и Тарусским филиалом Института общей физики Российской Академии наук.

СКБ КП ИКИ РАН образовано в 1986 году и расположено в г. Тарусе. Основной деятельностью является выпуск небольших по размерам спутников, устройств «черных ящиков» самолетов, а также других специальных приборов авиационно-космического приборостроения.

В последнее время СКБ КП ИКИ РАН практически полностью обеспечивает потребности Института космических исследований Российской Академии наук (ИКИ РАН) в научной космической аппаратуре для фундаментальных и прикладных задач в рамках международных космических проектов «Фобос», «Гранат», «Интербол», «Марс», «Коронас» и «Реликт». Ведутся работы по созданию малых и микроспутников, а также перспективных двигательных установок малой тяги для них.

Численность населения г. Тарусы по данным Тарусского статистического отдела на 01.01.2007 г. составила 9 600 человек из них трудоспособного возраста около 6 000 человек, однако численность работающих 3 000 человек.

В таблице приводятся данные по структуре занятости населения г. Тарусы за 2007 г.

Численность занятых в:

- обрабатывающим производстве – 0,7 тысяч человек;

- производстве и распределение электроэнергии, газа, воды – 0,2 тысяч человек;

- строительстве – 0,1 тысяч человек;

- транспорте и связи -  0,2 тысяч человек;

- здравоохранении -  0,4 тысяч человек;

- образовании – 0,5 тысяч человек;

- предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 0,1 тысяч человек;

- оптовой и розничной торговле, ремонте – 0,3 тысяч человек;

- других видах экономической деятельности – 0,5 тысяч человек.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор  экономики в перспективе должен являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Наибольшее распространение получили малые предприятия, действующие в сфере оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, строительством и транспортом.

В перспективе необходимо увеличение долю малых предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством и предприятий других приоритетных сфер развития города (например, в туризме и рекреации). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малых и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности. Это, особенно важно, учитывая возможности роста населения города в перспективе за счет естественного и механического движения населения. Также необходимо экономическое стимулирование и поддержка развития экологически безопасных производств.

# Развитие экономической базы.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая доля предприятий, выпускающих продукцию народного потребления. Развитая научно-образовательная база. Высокая конкурентная способность в некоторых отраслях. Выгодное территориальное положение (по отношению к рынкам сбыта, предприятиям-смежникам). | Недостаточная развитость инвестиционных проектов. Слабая кооперация предприятий города с целью создания современных высокорентабельных специализированных производств, общей транспортной и инженерной инфраструктуры. Высокая степень износа основных производственных фондов. Ограниченные возможности местной энергетической базы. Недостаточная развитость образовательной базы по подготовке рабочих-специалистов. Низкая степень загрузки производственных площадей при одновременном сохранении у предприятий практически не изменившихся размеров производственных и земельных участков. Слабая ориентация на расширение потребительского спроса в регионе. | Инвестиционная привлекательность города для развития существующих и размещения новых предприятий. | Отток квалифицированных кадров из города. Отсутствие достаточного количества рабочих мест |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение

Водоснабжение на территории города Таруса осуществляется из подземных источников (водоносный Окский горизонт). Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

# Показатели объектов водоснабжения

# Водоснабжение городского поселения «Город Таруса»

1)	Технические характеристики и современное состояние водоснабжения - семь артезианских скважин:

а)	водозабор для ГП «г. Таруса» расположен около санатория «Березовая роща», он попадает во второй и третий пояс ЗСО Окского водозабора. Удален от города к северо-востоку на 2,5 км. Водозабор состоит из скважин № 1, 2, 3 производительностью 65мЗ/час каждая.

б)	две скважины в березовой роще напротив средней школы № 1 по ул. Ленина 76 а оборудованы двумя насосами ЭЦВ 6 -10 - 80, производительностью 10мЗ/час каждый

в)	две скважины по Проспекту Пушкина, производительностью 25мЗ/час каждая.

ЗСО скважин составляет 50 метров.

2)	Качество воды отвечает санитарным нормам

3)	На территории Молочного завода расположен водозабор, работающий на неутверждённых запасах:

| Недропользователь | Годовой отбор | Разрешенный водоотбор | Кол-во скваж. | Срок действ. лицен. | Установ. размер платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м3 | т.м3/сут | т.мз/год | м3/сут |  |  |  |
| Молочный завод г.Таруса | 18 | 0,05 | 55,0 | 166 | 2 | 6л | 3% |

4)	Протяженность водопровода 42,8 км. Износ 50-70%

5)	Обеспеченность населения централизованной водой 70%, из уличных колонок 30%

Подробное рассмотрение данных мероприятий и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

# Расчетные расходы воды

| Расчетные сроки | Численность (тыс.ч) | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население (2007г) | 9600 | 300 | 2880 | 2880 | 3456 |
| Первая очередь(2017г) | 10360 | 300 | 3108 | 3108 | 3730 |
| Расчетный срок (2027г) | 11374 | 300 | 3412 | 3412 | 4095 |
| Градостроительный прогноз (2037г) | 12900 | 300 | 3870 | 3870 | 4644 |

В системе водоснабжения города требуется проведение реконструктивных работ:

- перекладка устаревших сетей и водоводов.

### II.IV.2 Водоотведение

На территории МО ГП «город Таруса» расположено очистное сооружение, производительностью: 7000 м3/сут. Существующих проектных мощностей городских очистных сооружений на расчетный срок достаточно.

Система водоотведения в г. Тарусе сохраняется полураздельная. Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации сохраняется существующая. Сточные воды от кварталов жилой и промышленной застройки транспортируются посредством самотечных коллекторов, где главной насосной станцией перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений.

Для доведения качества очищенных стоков до требования нормативной документации необходима прокладка самотёчного и напорного коллекторов, а та же строительство КНС в районе ул.Серпуховское шоссе, для перекачки стоков с северной части города на главную КНС и далее на ОС -7000 м3/сут.

### II.IV.3 Газоснабжение

# Существующее положение

Природный сетевой газ потребителям города Тарусы поступает с магистрального газопровода «Острогоржск-Белоусово».

Город обслуживает филиал ФАО «Тарусамежрайтаз». Распределение газа по давлению осуществляется по 2- и 3-ступенчатой схеме газопроводами высокого давления П категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГГРП, ГРП, ШРП).

# Таблица 34.

# Перечень основных головных сооружений в г. Таруса.

| Наименование | Адрес | Мощность м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектная | Фактическая |
| ГРП №1 | ул.Луначарского | 10500 | 2250 |
| ГРП №3 | ул.Коммунальная | 10500 | 2250 |
| ШРП | ул.Горького | 900 | 900 |
| ШРП | ул.Шмидта | 717 | 267 |
| ШРП | ул.Пролетарская | 600 | 180 |
| ШРП | Газ. хоз-во | 600 | 180 |
| ШРП | пос.Лесничество | 600 | 180 |
| ШРП | ул.Ленина, 63 | 125 | 80 |
| ШРП | ул.Ленина, 63а | 125 | 80 |
| ШРП | ул.Ленина, 94 | 125 | 80 |
| ШРП | Серпух. Шоссе | 717 | 267 |
| ШРП-1 | ул.Яблоневая | 125 | 80 |
| ШРП-2 | ул. Яблоневая | 600 | 180 |

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Транспортировка газа по г. Тарусе

ГРС г. Таруса

Всего: 22192915 м.куб

В том числе:	население		9240876 м.куб.

промышленность	4534473 м.куб.

ком/быт		8417566 м.куб.

# Характеристика системы газоснабжения природным газом.

|  | Город |
| --- | --- |
| По назначению, (км) |  |
| распределительные | 59,1 |
| из них: |  |
| межпоселковые | 3,8 |
| газопроводы-вводы | 22,8 |
| По давлению, (км) |  |
| высокого давления 1 категории (0,6-1,2Мпа) | - |
| высокого давления 2 категории (0,3-0,6Мпа) | 16,1 |
| низкого дааленин | 66,9 |
| По расположению относительно поверхности земли, (км) |  |
| подземные | 81,72 |
| надземные | 1,28 |
| Протяженность подземных газопроводов, | 81,72 |
| полиэтиленовые | 4,2 |
| стальные | 77,52 |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), (тыс.м3) | 24790,811 |
| до конечных потребителей, (тыс.м3) | 24790,811 |
| промышленным предприятиям, (тыс.м3) | 5296,094 |
| коммунально-бытовым предприятиям, (тыс.м3) | 10693,251 |
| населению, (тыс.м3) | 8801,466 |
| Число газифицированных населённых пунктов природным газом (ед.) | 1 |
| Число газифицированных населенных пунктов сжиженным газом (ед.) | 1 |
| Количество газифицированных квартир (ед.), в том числе: | 4401 |
| природным газом всего, (ед.) | 3700 |
| сжиженным газом всего, (ед.) | 701 |

# Проектное положение

Настоящий раздел разработан на основании задания и технико-экономических показателей к нему, рекомендаций СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и материалов Заказчика.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Фактическая мощность ГРП и ШРП значительно меньше проектной, из-за пониженного давления, выдаваемого ГРС г.Тарусы в разводящие городские сети высокого давления, что особенно негативно сказывается на газоснабжении населения в зимних условиях.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Расходы газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление, ГВС и отопление) на перспективное развитие, в таблице приведена величина ожидаемого газопотребления:

Расчет ведется согласно СНиПа 2.04.08-87* «Газоснабжение»

При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при наличии централизованного горячего водоснабжения — 100;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей — 250;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения — 125 (165 в сельской местности).

# Ожидаемые потребности в природном газе для территорий нового строительства.

| Расчетные сроки | Численность тыс.чел. | Расход газа м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Современное население(2007г) | 9600 | 273.97 |
| Первая очередь(2017г) | 10360 | 295.66 |
| Расчетный срок (2027г) | 11374 | 324.60 |
| Градостроительный прогноз (2037г) | 12900 | 368.15 |

Таким образом, опираясь на данные полученных расчётов и целевой программы, к основным направлениям развития системы газификации города следует отнести:

- реконструкцию объектов газоснабжения, создание системы диагностики, контроля и учета расхода газа;

- проведение комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления и распределения газа;

- закольцовка существующих газопроводов среднего давления с целью увеличения надежности газоснабжения.

### II.IV.4 Связь

# Телефонная и телерадиосеть

Развитие средств связи будет осуществляться с учётом расширения новых видов услуг связи: предоставления высокоскоростного широкополосного доступа internet, цифровых каналов, цифрового телевидения и радиовещания, а также предоставление традиционной телефонной связи с дополнительными видами обслуживания.

В целях обеспечения высокого качества и возможности расширения предоставляемых услуг в отрасли связи будет проводиться техническое перевооружение на цифровое оборудование нового поколения с использованием технологий FTTX, IP TV и др.

Дальнейшее развитие телекоммуникационной транспортной среды предусматривается путём прокладки волоконно-оптических линий связи в скрытых каналах, а также использование современных систем беспроводного доступа.

Для обеспечения возможности прокладки линий связи до потребителя предусматривается организация «коридоров» как до площадок застройки, так и внутри с организацией, в т.ч. кольцевых, структурированных кабельных сетей (СКС).

# Телефонизация.

Основу телефонной сети общего пользования области составляет сеть  ОАО «Ростелеком», ОАО "ЦентрТелеком».

Услуги телефонной связи общего пользования в г.Таруса предоставляются компанией ОАО «ЦентрТелеком» населению и организациям. Задействовано 3927 абонентов телефонной сети.

В городе работает цифровая АТС Boschteiecjm, состояние хорошее, монтированная ёмкость номеров 806, задействовано 791 и центральная АТС Boschteiecjm, состояние хорошее, монтированная ёмкость номеров 2890, задействовано 2866,  связь через цифровые каналы (по оптическому кабелю).

Соединения между собой АТС и выносных концентраторов с базовой АТС осуществляется по оптоволоконным соединительным линиям с использованием SDH и аппаратуры уплотнения ИКМ.

Удовлетворение заявок возможно за счет расширения емкости цифровых АТС и концентраторов, а в районах нового строительства за счет открытия новых станционных мощностей.

Кроме телефонной связи общего пользования (ТФОП) абонентам города предоставляются услуги сотовой связи стандарта GSM.

В г. Тарусе ОАО «ЦентрТелеком» эксплуатирует сеть проводного вещания звуковых радиопрограмм.

Станция проводного вещания расположенная в г. Тарусе («Старая Таруса») обеспечивает вещание радиопрограмм «Радио России» и «Маяк» по сети проводного вещания Тарусского района. Станция укомплектована усилителем проводного вещания «Енисей-1,25» (номинальная мощность 1250 Вт, вещание программы «Радио России») и трехпрограммным передатчиком УПТВТ 60x2 (номинальная мощность 2x60 Вт, вещание программы «Маяк»).

По состоянию на 01.01.2007 количество основных абонентских радиотрансляционных точек сети проводного вещания составляет 999 шт.

Собственных телевизионных радиопередатчиков и радиопередатчиков ОВЧ ЧМ вещания, размещенных в г. Тарусе и населенных пунктах Тарусского района у КО ОАО «ЦентрТелеком» нет.

# Радиофикация.

В городе сложилась и функционирует система проводного звукового радиовещания. Подача программ вещания к абонентам осуществляется с ЦСПВ по трехзвенной сети радиофикации через ОУС и ТП. В труднодоступных и отдаленных районах радиофикация осуществляется через блок-станцию 5С и усилительные станции УС.

На ЦСВП программы подаются по соединительным линиям.

Суммарной мощности существующих усилительных станций проводного вещания достаточно для обеспечения 100% радиофикации в городе.

Кроме проводного вещания организовано эфирное радиовещание, которое осуществляет радиотелевизионная передающая станция (РТПС).

Федеральные программы до РТПС доводятся по спутниковым каналам, сигналы от местных студий доводятся по ВОЛС и кабельным линия.

# Телевидение.

Телевизионное вещание в городе осуществляется РТПС, входящей в состав областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), являющимся филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

В городе данной компанией осуществляется вещание четырёх телепрограмм.

Наряду с эфирным вещанием в городе проектируется развитие кабельного телевидения.

### II.IV.5 Теплоснабжение

# На территории г.Тарусы расположено пять котельных

| Наименование котельной | Наименование н/п | Список объектов | Вид топлива | Марка котлов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная ФГУП ТКП РАН | г.Таруса, ул.Пролетарская, 74 | ж/ф 210000м3, отопление цехов146000м3,столов ая ИКИ 7000м3(400мест), д/с Березка, 7160м3 (160мест), д/сад Сказка 7600м3 160мест, школа№1, 29130м3(1180мест) | газ | ДЕ-16\14ГМ 2шт. по 5Гкал\час, КВ ГМ-20 2шт, по 20 Гкал\час |
| котельная ДТЮ | г.Таруса | д/к 3688м3 120чел | газ | КЧМ-5 2шт |
| котельная ООО Калуга теплоэнерго | г.Таруса | ж/ф 210120м3, баня 2000м3 7318помывок в год,прачечная 2322,1м3 16,5т в год, библиотека 1000м3,школа 8400м3 624мест, больница 25000м3 135мест, административные помещения 12500 м3 | газ | ЭР-17, 4шт по 0,7 Гкал/час, твг-1,5 2шт по 1,5гкал/час |
| ЗАО Тарусская вышивка | г.Таруса | Отопление цехов 11000м3 | газ | нр-17 2шт по 1,5 гкал/час |
| ОАО Молокозавод | г.Таруса | Отопление произв. пом. 8730м3, и на производство | газ | МЗК-7АГ-1 |
| Котельная МУП «Тарусажилдорстройзаказчик» | г. Таруса | ж/ф 23480 м3, баня 2622м3, библиотека детская 1400м3, район библиотеки 1470м3, школа 12883м3-624 мест, больница 19552м3-135 мест, д/сад «Малышок» 1726м3-100 мест, административные помещения 97686м3 | газ | кот. НР-18, 4 шт. по 0,56/0,84 Гкал/ч кот. ТВГ-14,5 №0142 1,126/1,621 Гкал/ч кот. ТВГ-1,5 №4000215055-0,999/1,5 Гкал/ч |

Коммунальные услуги осуществляются двумя организациями: ФГУП Тарусское коммунальное предприятие и МУП «Тарусажилдорлстрой - заказчик».

Централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального сектора (ЖКС) города осуществляется от отопительных и производственных котельных.

# МУП «Тарусажилдорлстрой - заказчик»:

- Источник теплоснабжения:  котельная, расположена по адресу г.Таруса, ул.Комсомольская, 13

- отпуск тепла на нужды:	население - 16%;

федеральный бюджет - 5%;

областной бюджет - 9%;

местный бюджет – 33%;

прочие потребители – 20%

- получение горячий воды:	открытая – от котельной

закрытая – ЦТП ул.Победы

- способ прокладки тепловых сетей:	канал 80%;

безканальная 20%;

- Используемые виды топлива – природный газ.

закрытая – ЦТП ул.Пролетарская

закрытая – ЦТП ул.Горького

| Наименование объекта | Место положения | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел ТВГ-1,5 №5 №0142 | ул.Комсомольская, 13 | 01.09.2003 | 39 |
| Котел ТВГ-1,5 №4000215055 |  | 30.10.1980 | 69 |
| Котел НР-18 №1 №013615 |  | 30.09.1998 | 49 |
| Котел НР-18 №2 №0137 |  | 01.11.1997 | 69 |
| Котел НР-18 №3 №0138 |  | 01.11.1997 | 69 |
| Котел НР-18 №4 №0139 |  | 25.02.1997 | 69 |

# ФГУП Тарусское коммунальное предприятие:

- Источник теплоснабжения: котельная ФГУП «ТКП РАН» по адресу г.Таруса, ул.Пролетарская, 74

- котлы: водогрейные КВГМ-20 – 2 шт., теплопроизводительность – 20 Гкал/ч, износ – 95%;

- котлы паровые ДЕ-16-14ГМ, паропроизводительность – 16 т/ч, износ – 100%

- присоединённая расчётная тепловая нагрузка:

население и коммунально-бытовые предприятия – 17,31 Гкал/ч;

промышленность – 4,06 Гкал/ч.

- система теплоснабжения по способу получения горячей бытовой воды: закрытая, приготовление горячий воды на ЦТП, при помощи водяных подогревателей;

- способ прокладки тепловых сетей:

магистральных – надземная и подземная в лотках, Ду=400-150 мм, L в двухтрубном исчислении = 2009 м;

внутридворовых – подземная в лотках и бесканальная, Ду 100-50 мм, L в двухтрубном исчислении = 4864м.

- Используемые виды топлива – природный газ.

# Проектное положение

Настоящий раздел разработан на основании задания и технико-экономических показателей к нему, рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и материалов заказчика.

Телоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора: существующие, сохраняемые, реконструируемые и нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение).

Климатологические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 2,7 0С.

Средняя температура отопительного периода – минус 2,9 0С.

Продолжительность отопительного периода – 210 суток.

Ожидаемые потребности тепла на расчетный срок нового строительства.

# Ожидаемые потребности тепла на территориях нового строительства

на расчетный срок в г. Тарусе.

| Расчетные сроки | Численность (тыс.ч) | Расход тепла для нового строительства на расчетный срок, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | на отопление Qо год Гкал/год | на вентиляцию Qв год Гкал/год | на горячие водоснабжение Qг год Гкал/год | Общие Qобщ год Гкал/год |
| Современное население (2007г) | 9600 | 91332.12 | 9394.83 | 22049.57 | 122776.5 |
| Первая очередь(2017г) | 10360 | 98562.56 | 10138.58 | 23795,16 | 132496.3 |
| Расчетный срок (2027г) | 11374 | 108209.53 | 11130.91 | 26124.14 | 145464.6 |
| Градостроительный прогноз (2037г) | 12900 | 122727.53 | 12624.30 | 29629.11 | 164980.9 |

Покрытие тепловых потребностей города предусматривается от существующих реконструируемых и от новых источников тепла (котельных), а также от индивидуальных автономных теплогенераторов, работающих на газе.

Дальнейшее повышение качественного уровня теплоснабжения города предполагает поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция существующих котельных, с заменой устаревших котлов на более экономичные (нового поколения с коэффициентом полезного действия (КПД) более 92%), внедрением современных энергосберегающих технологий;

- обеспечение централизованным теплоснабжением районов нового многоэтажного строительства и децентрализованным теплоснабжением (с использованием индивидуальных отопительных систем) – нового малоэтажного (коттеджного) строительства;

На сегодняшней день существуют следующие, необходимые для скорейшего решения, проблемы:

- имеется несанкционированный разбор воды из системы отопления;

- котлы не выдают требуемого количества тепла;

- высокие затраты на производство теплоэнергии;

- для производства горячей воды используются аппараты с повышенным износом;

- новую индивидуальную застройку привести к отказу от поставки теплоэнергетики.

### II.IV.6 Электроснабжение

- Энергоснабжение Тарусского района осуществляется подразделениями ОЭС (Обнинское предприятие электросетей) ОАО «Калугаэнерго», входящего в состав ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

- Источниками электроснабжения города являются подстанции:

•	ПС-110/35/10 кВ «Космос», расположенная в г. Таруса с установленной трансформаторной

мощностью 2 х 16 тыс. кВА, год ввода в эксплуатацию - 1991, максимальная загрузка в 2007 году Т-1 - 30%, Т-2 - 52%.

•	ПС-35/10 кВ «Лопатино», расположенная в п. Лопатино, с установленной трансформаторной

мощностью 2x4 тыс. кВА, год ввода в эксплуатацию 1990, максимальная загрузка Т-1 -15%, Т-2-0.

•	ПС-35/10 кВ «Салтыкове», расположенная в д. Салтыково, с установленной

трансформаторной мощностью 2 х 2,5 тыс. кВА, год ввода в эксплуатацию 1992, максимальная загрузка Т-1 - 25%, Т-2 - 25%.

Характер нагрузки подстанциям:

- коммунально-бытовой - 52%

- сельхоз. потребителям - 36%

- промышленной-12%

3. ВЛ-110-35кВ.

3.1.	Центр электроснабжения Тарусского района - ПС-110/35/10 кВ «Космос» запитана по трем линиям 110 кВ.

ВЛ-110 кВ «ПС Заокская - ПС Космос» находится на балансе и обслуживается подразделениями ОАО «Тулэнерго».

ВЛ-110 кВ «ПС Шипово» - ПС Космос» находится на балансе и обслуживается подразделениями ОАО «Тулэнерго».

ВЛ-110кВ «ПС Протон -ПС Космос» протяженностью 24 км, находится на балансе и обслуживается ОЭС ОАО «Калугаэнерго».

- ВЛ-35 кВ «ПС Космос -ПС Лопатино», протяженностью 10,96 км, провод АС-35.

- ВЛ-35 кВ «ПС Космос - ПС Салтыково 1, 2» протяженностью 10,87 км, провод АС-70.

- ВЛ-35 кВ «ПС Салтыково - ПС Остров» протяженностью 9,28 км, провод АС-70

- ВЛ-35 кВ «ПС Лопатино - ПС Рощинская» протяженностью 10,46 км, провод АС-35.

- ВЛ-35 кВ «ПС Рощинская - ПС Сугоново», находится на балансе и обслуживается подразделениями Калужского предприятия электросетей (КЭС) ОАО «Калугаэнерго»

- ВЛ-35 кВ «ПС Ферзиково - ПС Петрищево», находится на балансе и обслуживается подразделениями Калужского предприятия электросетей (КЭС) ОАО «Калугаэнерго».

Выданы технические условия и заключены договора с ООО «Тарусастройкомлекс» (№ 464 от 26.06.2007 г. на 630 кВт и № 546 от 29.06.2007 г. на 400 кВт), на жилищную застройку в районе «Рябинового сада» в г. Таруса, ООО «Волна» на жилищную застройку (№ 871 и № 872 на 1200 кВт от ПС «Салтыково»), с группой застройщиков (№ 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109  на 630 кВт от ПС «Космос».

Аналогичная картина складывается и по застройке микрорайона «Лесное» в г. Таруса (2,5 мВт от ПС «Космос».

Перспективы развития электроснабжения района.

# По состоянию на 01.11.07  г. схема электроснабжения Тарусского района отвечает

необходимым требованиям по надежности, как в части наличия мощностей в центрах

питания, так и по возможным схемным решениям при отклонениях от нормальных

режимов.

В 2015-2017 гг. планируется реконструкция ВЛ-220 кВ  ПС «Алексин – Ока» и «Шипово – Ока».

# Проектное положение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства в городе на расчетный срок необходимо:

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций.

Также для надежного электроснабжения потребителей города необходима реконструкция существующих и на перспективу новых сетей. Более конкретные мероприятия по развитию сетей 10кВ в городе должны быть определены при разработке схемы развития электрических сетей города, выполняемой специализированной организацией.

# Вывод:

# Показатели численности населения

В качестве наиболее вероятного сценария развития г. Тарусы в настоящей Концепции приняты следующие показатели численности населения по этапам на 1 очередь, расчетный срок и перспективу.

Этапы					                                        Численность населения

Современное население							9600 чел.

Первая очередь								10360 чел.

Расчетный срок								11374 чел.

Перспектива									12900 чел.

# Трудовые ресурсы

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие без привлечения дополнительных кадров извне.

# Уровень жизни населения

Сохранение стабильной динамики повышения доходов населения, сокращения дифференциации между группами будет способствовать продуктивная занятость населения, осуществление комплекса мероприятий в области социальной защиты населения, реализация мер по обеспечению экономического роста.

На расчетный срок и перспективу будет расти число жителей, которые могут себе позволить улучшить жилищные условия за счет собственных средств и с помощью ипотечного кредитования, а так же пользоваться услугами предприятий сферы социального обслуживания более высокого уровня.

# Экономическая база

Развитие промышленности носит стабильный характер.

На перспективу необходимо увеличение доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального обслуживания и туристическом бизнесе, а так же на предприятиях, ориентированных на научно-техническую и инновационную деятельность.

# III. Положения о территориальном планировании

## III.I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития и ключевые условия их достижения – основные позиции общегородской градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития города в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества городской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

●	обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса города;

●	сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия города;

●	повышение эффективности использования городских территорий;

●	обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия городской среды;

●	определение направлений дальнейшего территориального развития города на расчетный срок и резервных территорий на период до 2027 года;

●	развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

●	улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

●	повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур города;

●	формирование производственного комплекса;

●	комплексное благоустройство и озеленение территории.

## III.II. Прогноз социально-экономического развития

### III.II.1 Основные направления социально-экономического развития г. Тарусы на период до 2027 года

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития города. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие, сопоставления сильных и слабых сторон города

Градостроительное развитие Тарусы на период до 2027 года по оптимистическому сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- промышленности, с приоритетным развитием, прежде всего, инновационных видов деятельности, наиболее эффективно использующих потенциал Тарусы;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов («Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»);

- науки и научного обслуживания, подготовки квалифицированных кадров;

- новых информационных и телекоммуникационных технологий;

- коммерческо-деловой сферы;

- туризма и индустрии досуга.

Сохранение многофункционального профиля экономики города является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики города является производство строительных материалов, пищевая отрасль. В перспективе возрастет доля таких направлений, как туризм, торговля, необходимо увеличение доли  высокотехнологичного производства (через внедрение современных технологий на предприятиях).

Развитие объектов науки и научного обслуживания предполагает развитие научно-инновационного конструкторского бюро космического приборостроения Института космических исследований Российской Академии наук (СКБ КП ИКИ РАН) и Тарусским филиалом Института общей физики Российской Академии наук.

Развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля,  информатизация, связь) предполагает модернизация существующих офисных зданий в соответствии с принятыми международными стандартами и развитие необходимой для их обслуживания инфраструктуры.

Учитывая значение города Тарусы как туристского центра Тарусского района с наращиванием потока туристов, проектом предлагается ряд первоочередных мероприятий, усиливающих привлекательность города:

- строительство в Тарусе современных гостиничных комплексов не ниже уровня 4-х звезд,

- развитие и строительство других объектов инфраструктуры туризма.

Формирование и модернизация экономической базы с упором на развитие высокотехнологичных производств обеспечит сравнительно высокие и устойчивые темпы экономического роста.

### III.II.2 Базовые потенциалы социально-экономического развития

### III.II.2.1 Показатели численности населения

Основными источниками формирования численности населения являются, как естественный, так и механический прирост.

На перспективу величина трудовых ресурсов является достаточной для стабильного функционирования и развития экономики города.

Необходимо принятие мер по сокращению оттока населения из города, привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в город (особенно из Калужской области).

Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций в город, созданием сбалансированной системы приложения труда. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вполне вероятны положительные показатели естественного прироста. В то же время меры, направленные на закрепление кадров в городе, особенно молодежи, а также повышение уровня жизни и инвестиционной привлекательности города на расчетный срок обеспечат положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

Численность населения города в соответствии с оптимистическим сценарием настоящим проектом определяется:

| Этапы |  | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| Современное (2007г.) |  | 9600 человек |
| Первая очередь (2017г.) |  | 10360 человек |
| Расчетный срок (2027г.) |  | 11374 человек |
| Градостроительный прогноз (2037г.) |  | 12900 человек |

### III.II.2.2 Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития города. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие без привлечения дополнительных кадров извне.

На перспективу величина трудовых ресурсов является достаточной для стабильного функционирования и развития экономики города.

### III.II.2.3 Экономическая база

Городское поселение «Город Таруса» является центром Тарусского района. Основой хозяйственного комплекса города является обрабатывающее производство, в котором занято около 23% общей численности работающих.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой.

Ведущие отрасли – обработка древесины, производство изделий из дерева, производство строительных материалов, пищевая промышленность.

На перспективу возможно изменение структуры промышленности с увеличением доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального обслуживания, а так же на предприятиях, ориентированных на научно-техническую и инновационную деятельность,

экологический туризма.

Экономическое стимулирование и поддержка развития экологически безопасных производств. Отказ от размещения на территории района экологически опасных производств.

# IV. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий города (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

## IV.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры города

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов городской среды, зон городской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих городского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы города;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей города;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия городской территории;

- основные функциональные подсистемы города, характеризующие относительную средовую однородность и целостность городской ткани: систему территорий природного комплекса, общегородских центров, производственных и жилых территорий.

В Генеральном плане предлагается:

- Формирование новых жилых районов. При этом планировка данных районов предполагает максимальное сохранение лесных массивов как экологический буфер между существующими транспортными магистралями.

- Организация целостной селитебной зоны, посредством жилищного и общественного строительства в единую систему.

- Организовать жилой район усадебной застройки на северной части города площадью 58, 8, 2 и 1 га.

- Организовать жилой район в западной части города, площадью 26 га.

- Организовать жилой район усадебной застройки в юго-восточной части города, площадью 36 га.

- Установление границ городского поселения с включением земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью  89,65 га. Территории под жилищное строительство и рекреационные объекты.

- Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации города, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

## IV.2 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики города является формирование полноценной городской среды – комфортных условий проживания всех групп населения. На достижение этой цели направлен Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», включающий четыре направления:

«Повышение доступности жилья», «Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования», «Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным законодательством». Механизмом реализации Приоритетного национального проекта является федеральная целевая программа «Жилище» и входящие в ее состав подпрограммы.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

(	строительство до конца расчетного срока 107,2 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 30 м2/чел.;

(	сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

(	ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

(	формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

(	реконструкция существующих промышленных предприятий с целью сокращения размеров санитарно-защитных зон, отрицательно влияющих на среду обитания населения;

Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой города и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны.

### IV.2.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

- Существующий сохраняемый жилищный фонд.

К сносу за период намечается 7,3 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда с износом более 70% в настоящее время, в том числе которые к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования. Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

244,5-7,3 = 237,2 тыс. м2, где

Где: 	244,5 тыс. м2 – существующий на начало разработки Генерального плана жилищный фонд;

7,3 тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд

- Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (237,2 тыс. кв. м) и жилищного фонда нового строительства (107,2 тыс. кв.м):

237,2 + 107,2 = 344,4 тыс. м2 общей площади.

В таблице 2 представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации Генерального плана.

Таблица 2

Движение жилищного фонда по реализации Генерального плана

(тыс. м2 общей площади)

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (до 2018 г.) | 244,5 | 2,3 | 242,2 | 53,9 | 296,1 |
| Расчетный срок (2019 до 2028 гг.) | 296,1 | 5,0 | 291,1 | 53,3 | 344,4 |
| Итого: |  | 7,3 |  | 107,2 | 344,4 |

Структура строящегося жилья по типам принята исходя из анализа комплекса факторов:

- социально-экономических – доходов и финансовых возможностей населений, потребности в социальном жилье для малообеспеченных слоев населения;

- территориальных – наличия в городе возможности выделения территорий под застройку, в том числе под коттеджи и дома блокированного типа с приусадебными участками;

- архитектурно-композиционных.

Полноценная городская среда должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилобеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

## IV.3 Планируемый перевод земель

В составе генерального плана устанавливается граница ГП «Г.Таруса». Однако в границу населённого пункта входят земли сельскохозяйственного назначения, которые образуют анклавы, их необходимо перевести в земли населённого пункта.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта

(уточнение границ, ликвидация анклавов)

| Наименование | Собственник | Земли сельхозназначения, га | Целевое назначение (предполагаемое использование), га | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая застройка, га | Рекреационное и культурно-бытовое назначение, га |  |
| площадка №1 | Общая долевая собственность | 89,65 | 21 |  | 2011-2015 |
| площадка №2 | Общая долевая собственность |  |  | 42 | 2012-2018 |
| площадка №3 | Общая долевая собственность |  | 20,34 |  | 2013-2020 |
| площадка №4 | Общая долевая собственность |  |  | 5,76 | 2011-2015 |
| площадка №5 | Общая долевая собственность |  | 0,55 |  | 2011-2013 |
| ИТОГО: |  |  | 41,89 | 47,76 |  |

# Технико-экономическое обоснование земельных участков

| Территория | Площадка № 1 (га) | Площадка № 2 (га) | Площадка № 3 (га) | Площадка № 4 (га) | Площадка № 5 (га) | Всего, га | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки жилых домов | 13,8 | - | 13,62 | - | 0,2 | 27,62 | 30,8 |
| Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания населения | 0,05 | 25,11 | 0,1 | 3,35 | 0,1 | 28,71 | 32,04 |
| Улично-дорожная сеть и автостоянки для временного хранения автотранспорта | 1,7 | 8,56 | 2 | 0,98 | 0,05 | 13,29 | 14,82 |
| Озеленённые территории | 5,45 | 8,33 | 4,62 | 1,43 | 0,2 | 20,03 | 22,34 |
| ИТОГО: | 21,0 | 42 | 20,34 | 5,76 | 0,55 | 89,65 | 100 % |

## IV.4 Мероприятия по градостроительному развитию системы

## культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики города – обеспечения комфортности проживания.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал следующее:

1.	Общегородской центр, который является и историческим центром города, служит концентрацией объектов обслуживания выше, чем на других территориях.

2.	Городские зоны вновь застроенных территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного (микрорайонного и районного) уровня.

3.	В каждой зоне вновь застроенных территорий в той или иной степени должны присутствовать элементы обслуживания общегородского значения.

Главнейшим фактором создания полноценной городской среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам города.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

(	номенклатура и емкость учреждений обслуживания;

(	формирование общественно-деловых зон двух уровней общегородского и местного.

По номенклатуре и емкости учреждений Генеральным планом предполагается:

(	доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

(	учет при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает:

- формирование пространственно развитой полицентрической системы многопрофильных и специализированных центров;

- развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки главных улиц и площадей,

- формирование общественно-деловых центров в транспортных узлах,

- организацию городских рекреационных центров, концентрирующих комплексы объектов по обслуживанию населения (гостиницы, объекты досуга, бытовое обслуживание и торговли).

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий  для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т. д.

На совершенствование социальной инфраструктуры нацелены национальные и региональные программы. Приоритетные национальные проекты «Образование» и «Здоровье». Основу этих программ составляют направления совершенствования работы, использование современных методов, технического оснащения отраслей и совершенствование нормативно-правовой базы.

### IV.4.1 Образование и воспитание

Для развития сферы образования по настоящему Генеральному плану предусматривает:

Общеобразовательные школы

- Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей города, развитие и расширение сети учреждений образования, реконструкцию и модернизацию существующих объектов и строительство новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории города.

- Капитальный ремонт МОУ ТСОШ №2 имени ученого В.З. Власова и МОУ ТСОШ№1 Имени М.Г.Ефремова (необходимо строительство бассейна) и укрепление их материально-технической базы (приобретение оборудования, инструментов и др.). В настоящее время обеспеченность школами по городу в целом составляет 120% нормативному показателю.

- Формирование образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора школьных учреждений различных специализаций.

Детские дошкольные учреждения

- Детскими дошкольными учреждениями – 200 мест к 2017 году (возвращение первоначальной функции зданиям, используемых в настоящее время не по назначению.

- Организация садов (групп) для детей с дефектами в развитии и отклонениями в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ и методик.

- Ремонт детский сад «Малышок», ул. К. Либкнехта, 28 а

- Строительство ДОУ на 230 мест.

### IV.4.2 Здравоохранение

Больница расположенная на территории г. Тарусы является районной, в связи с этим  расчёт необходимо производить с учётом населения всего Тарусского района.

Развитие сферы здравоохранения по настоящему Генеральному плану предусматривает:

- Повышение эффективности системы здравоохранения на основе развития и расширения сети учреждений здравоохранения и повышения качества и количества, предоставляемых ими медицинских услуг, реконструкция и модернизация существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительство новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам, с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории города.

- Размещение амбулаторно-поликлинической сети по территории города в соответствии с принятыми уровнями обслуживания:

- городской уровень (специализированные медицинские услуги, центры, диспансеры);

- районный уровень (жилой район).

- Использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых

- Реконструкции существующего здания (90% износа) или нового строительства.

- Развитие сети учреждений здравоохранения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

### IV.4.3 Учреждения социального обеспечения и защиты

Старение населения, увеличение числа лиц без определенного места жительства, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всё это усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания города.

Основной задачей развития данного направления является обеспечение условий для развития и расширения сети учреждений социальной защиты населения и повышения качества и количества предоставляемых услуг, проведение работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории города.

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение 7) необходимо расширение сети и увеличение емкости учреждений социальной защиты, исходя из расчётной потребности для взрослых 1,3 тыс. мест (5 мест на 1000 жителей) на период до 2015 года и 1,8 тыс. мест (6 мест на 1000 жителей) на период расчетного срока; для детей – 0,1 тыс. мест (3 места на 1000 жителей от 4 до 17 лет) на период до 2015 года с сохранением на перспективу.

### IV.4.4 Учреждения культуры

Главной целью градостроительства  в сфере культуры города является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

В сфере развития сети учреждений культуры на период до 2027года Генеральным планом предусматривается:

- Обеспечение условий для повышения духовного и культурного потенциала города путем развития и расширения сети учреждений культуры и искусства, более широкого использования уникальных памятников культурно-исторического и природного наследия, увеличения объемов реконструкции и модернизации существующих объектов и строительства новых объектов.

- Размещение сети учреждений культуры и искусства по территории города в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: городской, районный и микрорайонный.

- Обеспечение условий для развития учреждений культуры и искусства регионального и городского значения.

- Сформировать на базе исторического ядра города  краеведческие центры, целью которых было бы знакомство туристов и  населения с местными традициями, историей города, воспитание гордости и уважения к своему городу и его истории;

- Для формирования центров обслуживания использовать полифункциональные объекты, сочетающие блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений обслуживания – спорт, торговля и т.д.

### IV.4.5 Учреждения торговли

Торговля – наиболее развитая в городе группа учреждений обслуживания. Обеспеченность населения торговой площадью значительно превышает нормативные значения, несмотря на это в городе продолжается наращивание торговых площадей, которое прекратится с насыщением рынка.

В городе необходимо совершенствовать структуру торгового обслуживания путем:

-	доведения до уровня не меньше нормативного обеспеченность населения торговой площадью во всех районах города;

-	размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

-	перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

-	специализация сети;

-	формирования полифункциональных торговых комплексов и центров совместно с другими видами обслуживания (зрелищные, спортивные, общественное питание, бытовое обслуживание и т.д.);

-	формирования на преобразуемых территориях производственных зон и в городских округах организованных рынков оптово-розничной торговли;

-	установления в микрорайонах отдельных прилавков без (или с низкой) арендной платой для торговли населения сельхозпродуктами собственного производства;

-	резервирования территорий для организации временных ярмарок, сезонных рынков, рынков выходного дня;

-	регулирования объемов встроенной в жилые дома торговли в исторической зоне города.

### IV.4.6 Общественное питание

Обеспеченность населения предприятиями общественного питания довольно высока. В связи с этим  возникла необходимость в изменении структуры общественного питания. Появилась потребность в небольших кафе, предприятиях быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий, элитных ресторанах, ресторанах-клубах и т.д.

В связи с этим, Генеральным планом в сфере общественного питания предлагается следующее:

- довести до нормативного уровня обеспеченность населения предприятиями общественного питания во всех городских зонах;

- увеличить количество мелких предприятий общественного питания – кафе, предприятий быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий различного типа, элитных ресторанов, ресторанов-клубов;

- регулировать объем учреждений общественного питания в исторической зоне города.

### IV.4.7 Предприятия бытового обслуживания

Приоритетными задачами по развитию сферы бытового обслуживания являются:

- развитие и восстановление инфраструктуры бытового обслуживания в районах города, уделяя особое внимание расположению предприятий в зоне пешеходной доступности,

- расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся популярностью у населения,

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам,

- размещение предприятий бытового обслуживания в торговых, торгово-деловых центрах и комплексах.

### IV.4.8 Физическая культура и спорт

Развитие сферы физической культуры и спорта по настоящему Генеральному плану предусматривает:

- Комплексное развитие сети учреждений физкультуры и спорта, в первую очередь, за счет развития массовых видов спорта, в т.ч. социально гарантированного уровня обслуживания населения, приближенных к местам проживания населения, а также спорта высоких достижений на уровне мировых стандартов.

- Размещение сети учреждений физкультуры и спорта по территории города в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: городской, районный и микрорайонный.

- Реконструкция существующих спортивных сооружений.

- Строительство универсального комплекса. Универсальный комплекс предусматривается в районе ул.М.Цветаевой (культурный центра имени С.Т Рихтера);

- Проектируемая рекреационная зона «Тарусская сказка», расположенный на слиянии рр.Ока и Таруса. В проект включает спортивно-оздоровительный центра по СПА-технологии, оказывающей фитнесс-услуги, услуги по оздоровительному отдыху, закрытый бассейн. Строительство спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта. Размещение комплекса предусматривается в рекреационной зоне, «Тарусская сказка», расположенный на слиянии рр.Ока и Таруса.

- Планируется строительство оздоровительного комплекса около санатория ООО «Волна»;

- Строительство бассейна и спортивной площадки около средней школы №1, по ул.Ленина;

- Оборудование спортивной площадки около средней школы №2, по ул.Луначарского;

- Реконструкция спортивных сооружений.

- Оборудование плоскостнымх спортивных сооружений.

- Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

спортивными залами – до 110 кв.м. площади пола к 2027 году

плавательными бассейнами – до 15 кв.м. зеркала воды к 2017 году и с увеличением на 2027 год до 30 кв.м. зеркала воды.

### IV.4.9 Административно-деловые учреждения

Исторически сложившийся городской центр является сосредоточием административных зданий, учреждений органов власти. В границах центра размещаются банки, офисы городских и коммерческих фирм и организаций, офисы складывающихся сегодня многообразных политических и общественных организаций. Традиционно в центре размещаются объекты культуры. Центр является сосредоточием туризма (речной вокзал, гостиницы, музеи, памятники истории и культуры). На территории центра имеется значительный по объему жилой фонд. Функция и значимость городского центра сохраняется и развивается в Генеральном плане. Основной тенденцией является расширение общественных, деловых функций за счет реконструкции существующего фонда, расширения сложившихся условных границ общегородского центра.

Генеральным планом предлагается при размещении административно-деловых учреждений компактность и комплексность обслуживания, учет инновационной направленности экономики города.

С этой целью предлагается:

1.	Формирование инновационных бизнес - зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам.

2.	Переоборудование части расселяемых жилых домов или иных зданий под офисные дома.

3.	Освобождение, зданий бывших детских садов от размещенных в них учреждений.

### IV.4.10 Культурно-бытовое обслуживание

Для определения объемов предприятий культурно-бытового обслуживания на проектный срок произведен ориентировочный расчет на возможное расселяемое население 11374 человека.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания.

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норматив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 363 | 37,42 | 93,56 |
| Общеобразовательные школы | мест | 120 | 1400 | 144,33 | 120,27 |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников | 800 | 82,47 | 140,00 |
| Средние спец. учебные заведения | студент | - | 280 | 28,87 | - |
| Поликлиники, амбулатории | пос/см | 18,6 | 150 | 15,46 | 83,14 |
| Стационары всех типов | коек | 14,4 | 142 | 14,64 | 101,66 |
| Аптеки | объект | 0,7 | 5 | 0,52 | 73,64 |
| Станции скорой помощи | машин | 0,1 | 4 | 0,41 | 412,37 |
| Стадионы | га | 0,7 | 1,7 | 0,18 | 25,04 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. | 70 | 1795 | 185,05 | 264,36 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ.пл. | 80 | 435 | 44,85 | 56,06 |
| Клубы и учреждения клубного типа Музеи | мест | 80 | 336 | 34,64 | 43,30 |
|  | объект | 0,017 | 3 | 0,31 | 1 819,28 |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 68,8 | 7,09 | 177,32 |
|  | читал мест | 2 | 589 | 60,72 | 3 036,08 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 280 | 4462 | 460,00 | 164,29 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 182 | 18,76 | 46,91 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | 9 | 14 | 1,44 | 16,04 |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Бани | мест | 5 | 50 | 5,15 | 103,09 |
| Отделения связи | объект | - | 2 | 0,21 | - |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 0,05 | 1 | 0,10 | 206,19 |
| Гостиницы | мест | 6 | 200 | 20,62 | 343,64 |
| Рынок | м² торговой площади | 30 | - | - | - |

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса формируются системы:

-   дошкольного воспитания;

-   общего среднего образования;

-   среднего специального образования;

-   внешкольного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями всего района до уровня 85% охвата детей.

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских дошкольных учреждений.

3. Возвращение первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению или строительство новых.

4. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Общее среднее образование

В настоящее время создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, начальная, неполная средняя школа, общеобразовательные школы повышенного уровня обучения и т.д.

Генеральным планом предлагается сохранить эту структуру:

Необходимо проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях

Повышению качества образования так же будут способствовать мероприятия программ «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Среднее специальное и высшее образование

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала района, способствуют увеличению численности населения.

Необходимо создание системы профориентации, формирующей заказ на образование, исходя из потребностей, а не в связи с наличием многих «псевдоэлитных» специальностей, которые стали модными, но невостребованными.

Градостроительный нормативные документы не нормирует емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности района, предлагается, при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру района, обеспечивающие сбалансированные потребности экономики района и области, рынков труда в квалифицированных специалистах высшего, среднего и профессионального образования.

Внешкольное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам.

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в области, в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- развитие единой системы здравоохранения в условиях рыночной экономики;

- совершенствование кадровой политики (в том числе закрепление кадров путем предоставления жилья специалистам - медикам, направления по специальному заказу студентов на обучение в высшие учебные заведения здравоохранения);

- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений первичной медицинской помощи (в том числе: приобретение санитарных автомобилей);

- укрепление материально-технической базы Тарусской Центральной районной больницы (ЦРБ) (в том числе проведение ремонта; приобретение медицинского оборудования).

Учреждения социального обеспечения и защиты

Старение населения, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе бытового обслуживания. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Основными направлениями социальной защиты населения являются:

- осуществление мероприятий по социальной защите престарелых и нетрудоспособных граждан;

- обеспечение правильного и своевременного назначения и выплаты пособий, компенсаций, установленных законодательством;

- проведение (совместно с организацией инвалидов) мероприятий по трудоустройству данной категории граждан; проведение мероприятий по организации профессионального обучения и переобучения инвалидов;

- организация работы по охране труда;

- разъяснение законодательства в области социальной защиты;

- предоставление адресных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг;

- организация работы с неблагополучными семьями, формирование базы данных по безнадзорным детям и подросткам;

- реализация мер по адресной социальной поддержке семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- проведение благотворительных акций, посвященных международному Дню защиты детей, Дню семьи, Дню матери;

- создание учреждения социального обслуживания семьи и детей в системе социальной защиты населения;

- поддержка одаренных детей и детских творческих коллективов, организация творческих, экскурсионных поездок детей;

- проведение совместной работы с органами внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних по стабилизации ситуации в неблагополучных семьях;

- организация летнего отдыха и оздоровления детей;

- организация санаторно-курортного лечения определенных категорий граждан.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для сохранения культуры и развития духовной жизни необходимо проведение следующих мероприятий:

- возрождение объектов религиозного культа (православных храмов) как ресурса в организации новых туристских паломнических маршрутов;

- сохранение и благоустройство мест захоронений деятелей науки и культуры;

- проведение в Тарусе фестивалей имени С.Т. Рихтера, постановка на государственную охрану мест, связанных с его именем, создание в г. Тарусе филиала культурного центра Святослава Рихтера;

- дальнейшее развитие музея М.И. Цветаевой – создание мемориального музея-усадьбы семьи Цветаевых;

- проведение археологических исследований как источника дополнительных сведений не только о г. Тарусе, но и всей Калужской области с использованием этого ресурса для организации туристских маршрутов;

- проведение ежегодных съездов художников России «Мусатовская осень» под патронажем Губернатора Калужской области; издание каталога итоговой выставки; создание специального фонда картин, передаваемых участниками съездов в запасники Тарусской картинной галереи с целью дальнейшего их экспонирования как цельного собрания (коллекции);

- взаимодействие с общественными фондами и частными лицами по созданию мемориала, посвященного выдающимся жителям Тарусского района;

- взаимодействие с общественными фондами и частными лицами по созданию памятников М.И. Цветаевой (у дома Тьё и на берегу р. Оки с благоустройством береговой части), Герою России М.Г. Ефремову (на берегу р. Оки с устройством площадки и строительством амфитеатра на береговой части парка), князю Тарусскому (в центре г. Тарусы с благоустройством центральной площади), К.Г. Паустовскому (с благоустройством территории, примыкающей к даче, где жил писатель);

- развитие краеведческого музея с созданием полнопрофильного краеведческого музея (расширение площадей и открытие отделов природы и современной истории Тарусского края);

- укрепление системы безопасности картинной галереи в г. Тарусе, проведение реставрации художественных памятников, формирование электронных ресурсов галереи; осуществление взаимодействия с Калужской епархией Русской Православной Церкви по переносу картинной галереи в новое специально оборудованное здание;

- проведение ремонтно-реставрационных работ памятников истории и архитектуры;

- музеефикация уникального памятника природы «Сад Н.П. Ракицкого»;

- проведение регулярных концертов и спектаклей солистов и лучших творческих коллективов российского и международного уровней из сокровищницы русской и зарубежной классики;

- проведение мастер-классов участниками концертов, педагогами Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и МГУ им. М.В. Ломоносова для участников музыкальных школ Тарусского района и Калужской области;

- реконструкция детской библиотеки им. Н.В. Богданова и создание библиотечного информационно-культурного центра для детей и молодежи;

- поддержание и развитие материально-технической базы сельских библиотек, детской музыкальной и художественной школ, школы дома творчества юных;

- издание краеведческой литературы и путеводителей по Тарусской земле.

### IV.4.11 Ритуальное обслуживание населения

В городе Тарусе расположены 2 кладбища, одно (старое) расположено в центральной части города – закрыто, занимает 6,4 га, второе (новое) расположено с южной части ГП «Г.Таруса» - функционирует, занимает общую площадь 5,9 га., на год разработки проекта занятая площадь составила 2 га. Необходимо  в ближайшие сроки изыскать новый участок  для ритуального обслуживания (возможно на землях соседних СП».

На кладбищах необходимо осуществить следующие виды благоустройства:

ограждение территории, разбивка на сектора, благоустройство и озеленение, строительство основных дорог, организация отвода и сбора поверхностных вод, строительство служебных зданий.

## IV.5 Мероприятия по формированию социальной инфраструктуры

Общегородские центры

Существующий общегородской	 центр в исторической части города. Основные функции – управление, обслуживание, образование, культура, торговля, инфраструктурные объекты.

Специализированные центры и зоны

Санаторного обслуживания – санаторий ООО «Волна», существующая зона размещения баз отдыха, пионерских лагерей и санаториев. Предлагается реконструкция и расширение без значительного увеличения территории.

Спортивная зона – спортивные площадки, недалеко от улицы Королёва, около берёзовой рощи, предлагается оборудование.

Зона научно-технического обслуживания - элемент экономической базы города, включает маркетинго - организационную, научно - экспериментальную опытно - производственную функции. Обеспечивает обслуживание персонала и гостей зоны (гостиницы, бизнес-центр и т. д.). Предполагается как в сохраняемой центральной части города, так и во вновь застраиваемых жилых районах города.

Зоны рекреационного обслуживания:

Берёзовая роща ул.Ленина – сохраняемый полифункциональный парк с зонами тихого отдыха и прогулок, спортивными, культурно-развлекательными, детскими объектами.

## IV.6 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенных пунктов и включают парки, городские сады, скверы, городские леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городских округов и поселений.

Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования.

Развитие городских рекреационных зон предусматривает:

1	Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2.	Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев, долины рр. Оки, Тарусы, руч. Песчаный;

3.	Реконструкцию и ландшафтное обустройство существующего городского парка;

4.	В городских населенных пунктах необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств.

5.	Развитие существующих территорий размещения объектов отдыха и развлечений, туризма, санаторно-курортного лечения и формирование на их основе рекреационных зон.

6.	Формирование новых рекреационных зон в районе р. Оки.

7.	Развитие существующих и размещение новых открытых спортивных сооружений, пляжей, лодочных стоянок и иных подобных объектов во взаимосвязи с системой природных и озелененных территорий и транспортной системой города.

На территории рекреационных зон не допускается:

1	Строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией указанных объектов.

2	На особо охраняемых природных территориях реакционных зон любая деятельность осуществляется согласно статусу территории и режимам особой охраны.

На территории Тарусского района планируется создание туристско-рекреационной зоны. Три объекта располагаются на территории МО ГП «Г.Таруса»:

1. Центр Рихтера – 2 га.

4. Парк развлечений «Тарусская сказка»  – 95 га.

6. Санаторий ООО «Волна»

Все объекты туристической зоны располагаются на территории муниципального района и находятся в частной и муниципальной собственности.

## VI.7 Мероприятия по градостроительному развитию промышленных территорий

Качественное развитие территорий сложившихся промышленных районов предполагает:

- полную или частичную реконструкцию производственных территорий путем обновления, уплотнения их застройки и создания разветвленной транспортно-инженерной и природоохранной инфраструктур, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий;

-	модернизацию производственных объектов, предусматривающую использование безотходных технологий, оборотное и последовательно-поворотное водоснабжение (главным образом для объектов, расположенных в водоохранных зонах), организацию санитарно-защитных зон и их озеленение. Особое значение эти мероприятия имеют для резервных промышленных зон.

# V. Развитие транспортной инфраструктуры

Цели развития транспортной инфраструктуры

- Повышение уровня деловой и туристской привлекательности города.

- Повышение качества внутригородских передвижений, повышение качества городской среды.

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности внутригородских связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

## V.1 Городские улицы и дороги

Уровень развития улично-дорожной сети не соответствует резкому росту парка индивидуального автотранспорта. Данная проблема особенно остро проявляется в центральной части города. При сохранении тенденции к увеличению подвижности населения на индивидуальном транспорте эта проблема будет приобретать большую остроту.

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется двумя обстоятельствами:

- необходимостью реконструкции улично-дорожной сети в существующих районах города: запроектировано отремонтировать 34800м2 автодорог;

предлагается строительство нового соединительного участка автодороги местного значения длинной 1030 метров и шириной проезжей части 7м.. соединяющую автодорогу "Калуга-Роща"и автодорогу "Калуга-Таруса-Серпухов" что позволит уменьшить нагрузку на автодорогу "Калуга-Таруса".

- размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри районов, так и с существующими районами города.

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

-	Необходима организация муниципального автобусного парка для пассажирских перевозок с учетом перспектив развития новых зон города.

-	Требуется выполнение ремонта с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам центральной части города.

-	Организация рациональной схемы дорожного движения, создание разделительных полос, а также формирование пешеходных зон.

-	Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

## V.2 Политика организации движения в центре г. Тарусы

В основе предлагаемой политики организации движения в центре г. Тарусы лежат следующие принципы:

- обеспечение высокого уровня транспортной доступности центра города на индивидуальном и общественном транспорте.

- предупреждение возможной ситуации транспортного коллапса в центре и на подъездах к центру, вызванного резким ростом подвижности населения на индивидуальном транспорте.

- обеспечение высокого уровня надежности и комфортности при передвижениях в центре и на связях с центром как на индивидуальном, так и на общественном транспорте.

- обеспечение высокого качества городской среды путем упорядочения схемы движения и совершенствования системы парковок.

- проектом предлагается следующая структура парковочных мест для временного хранения автотранспорта:

  - платные и бесплатные стоянки на внутриквартальных территориях – 45%;

  - стоянки на проезжей части – 5%.

## V.3 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

В основе политики совершенствования системы парковок лежит отказ от дальнейшего выделения участков для строительства боксовых гаражей и постепенная ликвидация существующих боксовых гаражей.

Проектом предлагается следующая структура мест для постоянного хранения автомобилей:

- в районах усадебной и коттеджной застройки – 100% на участках;

- в районах многоэтажной (два этажа и выше) существующей застройки:

- открытые платные стоянки – 50% мест;

- боксовые гаражи – 20% мест;

- в районах многоэтажной (два этажа и выше) проектируемой застройки:

- открытые платные стоянки – 60% мест;

- боксовые гаражи – 20% мест;

# VI. Развитие инженерной инфраструктуры

## VI.1 Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение города осуществляется за счёт подземных вод Окского горизонта.

Все водозаборы, за исключением водозабора молочного завода объединены в единую городскую систему водоснабжения.

Проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать, как правило, одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать санитарным нормам.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Госкомсанэпиднадзора для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При проектировании водоснабжения должны применяться прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ.

Планируется дальнейшее развитие и использование действующей городской централизованной системы водоснабжения из подземных источников для покрытия хозяйственно-питьевых, противопожарных нужд населения и технологических потребностей предприятий.

Проектом для населённых пунктов, численностью больше 1000 чел принята величина удельного водопотребления 300л/сут./чел (санитарные нормы - этот показатель рекомендован для городских поселений).

Подробное рассмотрение данных мероприятий и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

Расчетные расходы воды представлены в таблице.

| Расчетные сроки | Числен ность (тыс.ч) | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население (2007г) | 9600 | 300 | 2880 | 2880 | 3456 |
| Первая очередь(2017г) | 10360 | 300 | 3108 | 3108 | 3730 |
| Расчетный срок (2027г) | 11374 | 300 | 3412 | 3412 | 4095 |
| Градостроительный прогноз (2037г) | 12900 | 300 | 3870 | 3870 | 4644 |

Для улучшения качественного водоснабжения населения г. Тарусы необходимы следующие мероприятия:

-	необходимо полностью канализировать улицы Володарского, Тургенева и проспект Пушкина, для недопущения ухудшения качества воды в артскважинах № 1, 2;

-	система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватывать всю жилую застройку города, обеспечивать водой промышленные предприятия, полив улиц и пожаротушение.

-	применять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования,

-	обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений,

-	рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

-	реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

## VI.2 Водоотведение

На территории ГП «город Таруса» расположено очистныое сооружение, производительностью: 7000 м3/сут. Существующих проектных мощностей городских очистных сооружений на расчетный срок достаточно.

Система водоотведения в г. Тарусе сохраняется полураздельная. Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации сохраняется существующая. Сточные воды от кварталов жилой и промышленной застройки транспортируются посредством самотечных коллекторов, где главной насосной станцией перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений.

Для доведения качества очищенных стоков до требования нормативной документации необходима прокладка самотёчного и напорного коллекторов, а та же строительство КНС в районе ул.Серпуховское шоссе, для перекачки стоков с северной части города на главную КНС и далее на ОС -7000 м3/сут.

## VI.3 Электроснабжение

Судить о возможном росте электропотребления можно только на основании заявок на технологические присоединения и по выданным техническим условиям, срок действия которых ограничивается двумя годами.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства в городе на расчетный срок необходимо:

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

-реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

Также для надежного электроснабжения потребителей города необходима реконструкция существующих и на перспективу новых сетей, также необходима реконструкция в 2015-2017 гг. ВЛ-220 кВ  ПС «Алексин – Ока» и «Шипово – Ока».

Более конкретные мероприятия по развитию сетей города должны быть определены при разработке схемы развития электрических сетей города, выполняемой специализированной организацией.

## VI.4 Теплоснабжение

Определение расчетных расходов тепла на отопление и вентиляцию по укрупненным показателям допустимо только для вычисления тепловой мощности источника тепла и расчета магистральных и основных разводящих участков тепловых сетей. Все внутриквартальные сети и ответвления от них к зданиям должны, как правило, проектироваться на основе более точных данных по расходу тепла.

При расчете годового расхода тепла на вентиляцию принимаем число часов работы систем вентиляции zв = 16 ч/сутки согласно СП 41-104-2000

Число часов работы системы горячего водоснабжения в году принимаем согласно СП 41-104-200 (350 суток)

На расчётный срок строительства планируется обеспечение территорий нового строительства необходимым количеством тепла.

Ожидаемые потребности тепла на территориях нового строительства

на расчетный срок в г. Таруса.

| Расчетные сроки | Численность (тыс.ч) | Расход тепла для нового строительства на расчетный срок, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | на отопление Qо год Гкал/год | на вентиляцию Qв год Гкал/год | на горячие водоснабжение Qг год Гкал/год | Общие Qобщ год Гкал/год |
| Современное население (2007г) | 9600 | 91332.12 | 9394.83 | 22049.57 | 122776.5 |
| Первая очередь(2017г) | 10360 | 98562.56 | 10138.58 | 23795,16 | 132496.3 |
| Расчетный срок (2027г) | 11374 | 108209.53 | 11130.91 | 26124.14 | 145464.6 |
| Градостроительный прогноз (2037г) | 12900 | 122727.53 | 12624.30 | 29629.11 | 164980.9 |

Анализ современного состояния теплообеспеченности города Тарусы выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

-	реконструкция существующий котельной(ул.Пролетарская, 74) с заменой устаревших котлов на более экономичные (нового поколения с КПД более 92%), внедрением современных энергосберегающих технологий;

-	развитие децентрализованного отопления на территория нового строительства.

Средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации должны обеспечивать работу котельных без постоянного обслуживания персонала.

Подробное рассмотрение данных мероприятий и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

При отсутствии возможности или необходимости строительства котельных можно использовать индивидуальные источники тепла.

Планируемое теплоснабжение промышленности остается от прежних источников. При размещении новых предприятий вопрос их теплоснабжения будет решаться конкретным проектом.

## VI.5 Газоснабжение

Планируемый общий прирост расхода природного газа по городу составит:

| Расчетные сроки | Численность тыс.ч | Расход газа м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Современное население (2007г) | 9600 | 273.97 |
| Первая очередь (2017г) | 10360 | 295.66 |
| Расчетный срок (2027г) | 11374 | 324.60 |
| Градостроительный прогноз (2037г) | 12900 | 368.15 |

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения города необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- планируемая система газоснабжения вновь проектируемой застройки будет осуществляться по газопроводам высокого Р≤1,2 МПа и Р≤0,6 МПа и низкого давления.

- довести фактическую мощность выходного давления газа с ГРП «Таруса» до проектной.

- строительство газопроводов среднего давления;

- строительство газорегуляторных пунктов;

- перевод потребителей сжиженного газа на природный, полная газификация города.

- закольцовка существующих газопроводов среднего давления с целью увеличения надежности газоснабжения.

## VI.6 Связь

Телефонная и телерадиосеть

В целях обеспечения высокого качества и возможности расширения предоставляемых услуг в отрасли связи необходимо проводить техническое перевооружение на цифровое оборудование нового поколения с использованием технологий FTTX, IP TV и др.

Дальнейшее развитие телекоммуникационной транспортной среды предусматривается путём прокладки волоконно-оптических линий связи в скрытых каналах, а также использование современных систем беспроводного доступа.

Для обеспечения возможности прокладки линий связи до потребителя предусматривается организация «коридоров» как до площадок застройки, так и внутри с организацией, в т.ч. кольцевых, структурированных кабельных сетей (СКС).

Телевидение.

Телевизионное вещание в городе осуществляется РТПС, входящей в состав областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), являющимся филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

В городе данной компанией осуществляется вещание 8 телепрограмм.

Наряду с эфирным вещанием в городе планируется развитие кабельного телевидения. Возведение вышки кабельного вещания планируется на территории очистных сооружений (северная граница города).

# VII. Охрана окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим, особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям охраны окружающей среды.

## VII.1 Охрана воздушного бассейна

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов ПДВ на всех предприятиях г. Тарусы, а также сводного тома для всего города.

- разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях города. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения на перекрестках с наиболее интенсивным транспортным движением, а также в районах крупных промышленных предприятий.

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог города (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог).

- в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральной части города для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу горожан.

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

Все мероприятия предусматриваются на первую очередь.

## VII.2 Охрана поверхностных вод

Для улучшения качества воды у потребителей необходимо провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений. По завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

На первую очередь проектом предлагается:

- реконструкция канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей:

- реконструкция изношенных участков сетей канализации:

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями:

- недопущение появления на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также зон санитарной охраны источников водоснабжения всех объектов, нахождение которых на указанных территориях запрещено законодательством и нормативными документами.

- благоустройство и расчистка русел рек:

- приведение прибрежной защитной полосы рр. Ока и Таруса в надлежащее санитарное состояние:

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов поверхностных вод города Тарусы.

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях:

- строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений:

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

## VII.3 Охрана подземных вод

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод Генеральным планом приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах (скважинах, колодцах, родниках) необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

- организация экологического мониторинга в зоне Окского водозабора для г. Калуги и ниже г. Калуги инфинтрационного водозабора «Березовая роща» для г. Тарусы.

## VII.4 Радиационная обстановка

Для снижения радиационных рисков за счет медицинского облучения необходимо разработать и принять региональную программу по снижению доз облучения пациентов, предусматривающую:

- замену устаревшего рентгеновского оборудования на малодозовые и цифровые аппараты, визиографы;

- ограничение доз облучения населения за счет профилактических и диагностических исследований;

- обеспечение индивидуальными дозиметрами всего персонала группы А и группы Б;

- оснащение аппаратов для рентгеноскопических исследований дозиметрами для определения индивидуальных доз облучения пациентов;

- создание аккредитованной лаборатории для контроля параметров медицинских рентгеновских аппаратов;

- оснащение медицинских рентгеновских кабинетов компьютерами с необходимым программным обеспечением для контроля и учета лучевых нагрузок персонала и пациентов, а также ежегодного ведения радиационно-гигиенического паспорта организации;

- обучение по вопросам радиационной безопасности персонала и лиц, ответственных за радиационную безопасность.

## VII.5 Охрана почв

Для сокращения содержания пыли в городе необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

Для оздоровления городских почв осуществить комплекс мероприятий, который включает замену почвенного слоя на особенно загрязненных участках, обработку почв гуматами (производные разложения органических веществ почв), связывающие тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей.

Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

Внедрение инновационных технологий по утилизации промышленных отходов.

Необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует оповестить жителей города и района о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

## VII.6 Отходы производства и потребления и санитарная очистка

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначен для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение промышленных отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование.

- Разработка и внедрение схемы санитарной очистки города от твёрдых бытовых отходов (I очередь).

- Проектом предлагается два варианта решения проблемы с полигоном ТБО:

  - продление срока эксплуатации существующей свалки в юго-западной части города, с частичной ее рекультивацией.

  - разработка и строительство нового полигона ТБО и малотоксичных промышленных отходов III-IV класса опасности.

- Внедрение усовершенствованных методов захоронения не утилизируемой части отходов (уплотнение и брикетирование), что послужит увеличению сроков эксплуатации полигона ТБО.

- Сбор и складирование листового опада на полигоне ТБО.

- Периодичность вывоза ТБО: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5(С) и ежедневно в теплое время года.

- На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Технологические схемы сотрудничающих предприятий подбираются, насколько возможно таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в некоторых случаях может полностью решить проблему промышленных отходов. При строительстве любого нового промышленного предприятия необходимо четко представлять количество и состав образующихся отходов, а также возможные методы утилизации.

## VII.7 Удаление снега

Проектом предлагается несколько вариантов утилизации снега:

- размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод, образующихся при естественном таянии, с последующим сбросом очищенных вод в дренажно-ливневую сеть;

- сброс снега в систему водоотведения хозбытовых сточных вод с принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на канализационных очистных сооружениях;

- подача снега на снеготаялки на природном топливе с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы водоотведения.

Для реализации какого-либо из вариантов необходима разработка соответствующего проекта специализированной организацией, в котором будет выбран оптимальный вариант. Настоящим проектом предлагается строительство данного снегосплавного пункта в районе канализационных очистных сооружений.

## VII.8 Организация санитарно-защитных зон

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех городских образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- ликвидация неорганизованннных источников загрязнения воздуха;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятиями загрязнителями;

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ, п 2.19).

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий)).

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от магистральных нефте- и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ).

## VII.9 Формирование природно-экологического каркаса города

Природно-экологический каркас города включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки, кладбища. Поддержание территориальной связи городских природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами пригородной зоны осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных  экологических коридоров.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории города, и заключаются в следующем:

-	максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

-	обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

-	реабилитация существующих и создание новых крупных городских парков, как площадных элементов экологического каркаса, особенно в районах новой застройки;

-	озеленение санитарно-защитных зон предприятий, зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных магистралей;

-	усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах террас, оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

-	формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами городских лесов и  лесными массивами пригородной зоны.

## VII.10 Особо охраняемые природные территории

В границах ГП «Г. Таруса» находятся следующие особо охраняемые природные территории:

| 1 | «Долина грёз» | Расположен на южной окраине г.Тарусы, на левом берегу ручья Песчаный | ООПТ регионального значения. Категория «памятник природы». Утверждён решением облисполкома от 25.09.91г. №381 |
| --- | --- | --- | --- |

Режимы особой охраны указанных выше территорий ООПТ – заказной, без изъятия земель у землепользователей.

На территории памятников природы запрещается:

-	отвод земель под любые виды пользования;

-	прокладывание через территорию любых коммуникаций;

-	добыча полезных ископаемых, в том числе местных строительных материалов (песка, глины и т.д.);

-	любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории,;

-	все виды рубок леса, кроме рубок ухода и санитарных;

-	подсочка деревьев (сбор березового сока, живицы);

-	загрязнение вод протекающих ручьев и самой поверхности не нормативно очищенными стоками;

-	повреждение форм рельефа;

-	уничтожение и повреждение почвозащитной растительности (весенние или осенние палы);

-	проведение хозяйственных, строительных работ;

-	выпас скота;

-	распашка земель и использование сельскохозяйственных машин для сенокошения;

-	захламление территории и строительство свалок, складирование навоза, отходов;

-	несанкционированный сбор растений, насекомых, яиц птиц и других ресурсов с целью промысла;

-	повреждение и уничтожение древесины растений, гнездования птиц и других ресурсов с целью промысла;

-	проезд и стоянка автотранспорта (кроме существующих дорог), устройство туристических стоянок, разведение костров, использование ядохимикатов и минеральных удобрений.

Дополнительные виды пользования территорией:

-	прогон скота при условии сохранности растительного покрова и травостоя;

-	сбор грибов и ягод;

-	проведение учебных и познавательных экскурсий, рекреационные посещения,

проведение научных исследований.

Меры по улучшению состояния ООПТ

Для сохранения ООПТ необходимо установить информационные аншлаги с описанием режима использования территории.

# VIII. Сохранение и регенерация историко-культурного наследия ГП «Г. Таруса».

Город Таруса имеет статус исторического населённого места в соответствии с:

- Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР № 12 от 19.02.90 г.;

- Постановлением коллегии Госстроя РСФСР № 3 от 28.02.90 г.;

- Постановлением Президиума Центрального совета ВООПИК № 12 (162) от 16.02.90 г.

- Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В настоящее время разработаны и обоснованы предложения по включению исторического центра города Тарусы как достопримечательного места в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с присвоением ему категории объекта культурного наследия регионального значения.

| ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- |
| объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), |
| расположенных на территории ГП "Город Таруса" |
| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка, автор | Местонахождение объекта культурного наследия | Документ о постановке на государственную охрану |
| Объекты культурного наследия федерального значения |
| 1 | Могила Борисова-Мусатова Виктора Эльпидифоровича (1870-1905) |  | г. Таруса, старое кладбище | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 |
| 2 | Дом, в котором в последние годы жил и в 1968 г. умер писатель Паустовский Константин Георгиевич |  | г. Таруса, ул. Пролетарская, 2 | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 |
| 3 | Дача, где в последние годы жил художник-анималист Ватагин Василий Алексеевич |  | г. Таруса, ул. Пролетарская, 35 | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 |
| 4 | Могила Паустовского Константина Георгиевича (1892-1968), писателя |  | г. Таруса, городское кладбище | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1 | Дом Тьё, где бывала поэтесса М. Цветаева | XIX в. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 04.02.1991 № 35 |
| 2 | Дом и сад-дендрарий ученого-агронома Н.П. Ракитского | 1929 г. | г. Таруса, ул. Шмидта, 38 | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 04.02.1991 № 35 |
| 3 | Могила Ватагина Василия Алексеевича, художника-анималиста, 1884-1969 г. |  | г. Таруса, городское кладбище | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 04.02.1991 № 35 |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Церковь Воскресения | перв.пол.XVIIв., 1757г., 1900гг. | г. Таруса, ул. Ефремова, 1 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Бывший соляной амбар | кон.XVIII-нач.XIXвв. | г. Таруса ул. Декабристов (напротив дома № 6) | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Бывший кожевенный склад | XIX в. | г. Таруса, ул. Октябрьская, 14 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Жилой дом | перв.пол.XIXв. | г. Таруса, пр. Пушкина, 1 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Жилой дом | перв.пол.XIXв. | г. Таруса, ул. Ленина, 24 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 6 | Собор Петра и Павла | 1780г. | г. Таруса, пл. Ленина, 1 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 7 | Здание госбанка | нач.ХХв. | г. Таруса, пл. Ленина, 2 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 8 | Гостиный ряд | кон.XIXв. | г. Таруса, пл. Ленина, 6 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 9 | Здание бывшей земской амбулатории | сер.XIXв. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 16 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 10 | Городская усадьба Соловьевых | нач. ХХв. | г. Таруса, ул. К. Маркса, 6 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 11 | Дом Виноградовых | XIXв. | г. Таруса, ул. Каляева, 20 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 12 | Жилой дом | XIXв. | г. Таруса, ул. Ленина, 22 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 13 | Дом Добротворских |  | г. Таруса, ул. Ленина, 29 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 14 | Дом купца Розанова | сер.XIXв. | г. Таруса, ул. Луначарского, 36 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 15 | Здание бывш.гостиницы "Леандр" | кон.XIXв. | г. Таруса, ул. Октябрьская, 4 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 16 | Здание (музыкальная школа) | XIXв. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 6 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 17 | Комплекс домов |  | г. Таруса, ул. Энгельса, 1-11, 13-16 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 18 | Городская усадьба купца Позднякова (гл.дом, флигель, конюшня) | XIXв. | г. Таруса, ул. Энгельса, 4 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 19 | Цветаевский камень |  | на берегу р. Оки | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 1 | Дом, в котором в 1928-1938 гг. жил писатель Касаткин И.М. |  | г. Таруса, пр.Пушкина, 23 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Дом, в котором в 1958 г. жил художник Крымов М.П.,1930г., 1948-1958гг. |  | г. Таруса, пр. К. Либкнехта, 29 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Дом, в котором в 1936-1961гг., жил художник А.В. Григорьев |  | г. Таруса, ул. Ленина, 43 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Дом, в котором в 1916-1967гг., жил художник Журавлев В.В. |  | г. Таруса, ул. Луначарского, 29 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Место дома,в котором родился и провел детство генерал-лейтенант М.Г. Ефремов, 1897-1898гг. |  | г. Таруса, ул. К. Маркса, 3 | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 6 | Памятное место, где находился дом, в котором в 1889-1913гг. Жили искусствовед И.В. Цветаев и поэтесса М.И. Цветаева, в 1905 г. жил художник В.Е. Борисов-Мусатов, в 1913-1925гг. Жил кристаллограф Ю.В. Вульф |  | г. Таруса, территория дома отдыха Серебряный бор | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 7 | Могила профессора, кристаллографа Ю.В. Вульфа, 1925г. |  | г. Таруса, кладбище у Воскресенской горы | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 8 | Могила художницы А.Л. Ржевской, 1934г. |  | г. Таруса, кладбище | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 9 | Могила художника Журавлева, 1967г. |  | г. Таруса, кладбище | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 10 | Братская могила |  | г. Таруса, центр города | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 11 | Индивидуальная могила |  | г. Таруса, городской сад | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 1 | Стоянка |  | г.Таруса, у д/о им.Куйбышева | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Стоянка | 2пол. IIIтыс до н.э. | г.Таруса, поля совхоза «Тарусский», в0,3км от шоссе «Тарусса-Серпухов», лев. берег р.Тарусса | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Городище | сер I тыс н.э., XII-XVIIвв | г.Таруса, поля совхоза «Тарусский», пр. берег р.Тарусса, кладбище | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Городище | I-IIIвв | г.Таруса, ул.Луначарского, западная окраина города в лесу | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Стоянка 1 | палеолит | г. Таруса, 0,1 км от ул. Кирова у подножия Воскресенской горы | АКР № 613. Фролов. 1987. С. 31 |
| 6 | Стоянка 3 | мезолит | г. Таруса, северо-западная окраина города, к северо-северо-западу от ул. Луначарского | АКР № 615.Арх. ИА.: № 10761. Л. 11; № 11820. Л. 17,18 |
| 7 | Стоянка 4 | мезолит | г. Таруса, территория города, 0,2 км к востоку от ул. Ефремова, у подножия Мусатовского косогора | АКР № 616. Фролов. 2001а С. 8,9 |
| 8 | Стоянка 5 | неолит | г. Таруса, территория города, 0,15 к востоку от дома отдыха им. Куйбышева | АКР № 617. Фролов. 2001а С. 8,9 |
| 9 | Стоянка 7 | неолит | г. Таруса, территория города, 0,2 км к северо-северо-востоку от дома № 1 по ул. Декабристов | АКР № 618. Фролов. 2001а С. 8 |
| 10 | Стоянка 8 (М.М. Герасимова) | неолит | г. Таруса, территория города, 0,3-0,4 км к северо-востоку от Петропавловского собора | АКР № 619. Брюсов. 1952. С. 52-57. Грехова и др., 1970. С. 237. Фролов. 2001б. С. 92,93 |
| 11 | Поселение 1 (Таруса 4 ) | эпоха бронзы | г. Таруса, южная окраина города, мыс левого берега р. Песочня (правый приток р. Таруса) | АКР № 620. Фролов 2001а. С 8,9; 2001б. С. 72-78; Арх. ИА: № 10761. Л. 22 |
| 12 | Поселение 2 (Таруса 6 ) | эпоха бронзы | г. Таруса, восточная часть города, подножье Воскресенской горы | АКР № 621. Арх. ИА.: № 10761. Л. 22. |
| 13 | Селище 1 | ранний железный век | г. Таруса, территория города, 0,1 км к востоку от городища 2 | АКР № 624. Арх. ИА.: № 10761. Л. 23 |
| 14 | Селище 2 | IX-X вв., XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | г. Таруса, северо-восточная часть города, территория городского парка | АКР № 625. Арх. ИА.: № 5661. Л. 29,30 |
| 15 | Селище 3 | XIV-XVII вв. | г. Таруса, юго-восточная часть города, район ул. Ефремова и Живова | АКР № 626. Фролов. 1987. С. 32 |
| 16 | Исторический культурный слой | XII-XVIII вв. | г. Таруса, территория города вдоль правового берега р. Таруса, от старого кладбища до устья, ограниченная с юго-запада ул. Р. Люксембург и левобережье р. Оки от устья р. Таруса до Воскресенской горы, ограниченная с западу ул. Советская и Каляева | АКР № 627. ПСРЛ. Т. 23. С. 81. Коптева, Фролова. 1986.С. 28, 29; Фролов. 1981. С. 82, 83. Фролов. 1987. С.31, 32 |
| 17 | Поселение 1 | эпоха бронзы, XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | Тарусский, 0,3 км к юго-юго-западу от центральной усадьбы, левый берег р. Таруса | АКР № 675. Арх. ИА.: №6503. Л. 12, № 10761. Л. 19 |
| 18 | Поселение 2 | эпоха бронзы | Тарусский, 0,4 км к юго-юго-западу от центральной усадьбы, левый берег р. Таруса | АКР № 676. Арх. ИА.: № 10761. Л. 19,20 |
| 19 | Поселение 3 | эпоха бронзы | Тарусский, 1,5 км к юго-западу от центральной усадьбы | АКР № 677. Арх. ИА.: № 10761. Л. 20,21 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Купеческий дом | кон.XIXв. | г. Таруса, пр. Пушкина,13 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 2 | Купеческий дом и склады | кон.XIXв. | г. Таруса, пр. Пушкина,15 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 3 | Купеческий дом | кон.XIXв. | г. Таруса, пр. Пушкина,7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 4 | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | 1903г., нач.ХХв. | г. Таруса, Р. Люксембург, 2-4 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 5 | Дом кожевенного склада купца Позднякова | кон.XIXв. | г. Таруса, ул. Володарского, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 6 | Жилой дом | сер.XIXв. | г. Таруса, ул. Володарского, 2 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 7 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Володарского, 4 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 8 | Купеческий дом | кон.XIXв. | г. Таруса, ул. Декабристов, 10 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 9 | Здание земской больницы | 1910е гг. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 15 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 10 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 27 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 11 | Жилой дом | 1926 г. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 31 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 12 | Жилой дом | 1907 г. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 33 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 13 | Дом, в котором жил поэт Н.А. Заболоцкий | нач.ХХв., 1957-1958гг. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 36 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 14 | Дом врачей земской больницы | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 40 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 15 | Дом Соловьевых | 1912г. | г. Таруса, ул. К. Маркса,10 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 16 | Жилой дом | вт.пол.XIXв. | г. Таруса, ул. Каляева, 15 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 17 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Коммунальная, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 18 | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | 1905г. | г. Таруса, ул. Комсомольская, 19-21 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 19 | Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Таруса, ул. Комсомольская, 29 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 20 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Л. Толстого,5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 21 | Здание земства | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 10 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 22 | Жилой дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Таруса, ул. Ленина, 12 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 23 | Купеческий дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 13 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 24 | Дом Колосковых | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Таруса, ул. Ленина, 21 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 25 | Купеческий дом | 1я пол.XIXв. | г. Таруса, ул. Ленина, 24 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 26 | Здание купеческих контор и магазина | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 27 | Жилой дом | 1910г. | г. Таруса, ул. Ленина, 32 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 28 | Дом Ломакина | около 1910х гг. | г. Таруса, ул. Ленина, 34 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 29 | Здание суда | 1905г. | г. Таруса, ул. Ленина, 4 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 30 | Здание магазина | руб.XIX-ХХвв. | г. Таруса, ул. Ленина, 4а | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 31 | Здание купеческих контор и магазина | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 32 | Здание гостиницы | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 6 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 33 | Здание городской управы | 1913г. | г. Таруса, ул. Ленина, 7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 34 | Здание купеческих контор и магазина | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Ленина, 8 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 35 | Дом купца Позднякова | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Луначарского, 37 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 36 | Здание Дворянского собрания | вт.пол.XIXв. | г. Таруса, ул. Октябрьская,2 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 37 | Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Таруса, ул. Октябрьская,5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 38 | Жилой дом | 1914г. | г. Таруса, ул. Октябрьская,6 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 39 | Жилой дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Таруса, ул. Октябрьская,7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 40 | Здание полицейского управления | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Октябрьская,8 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 41 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Пионерская,1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 42 | Дом Мертехиных | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Пионерская,3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 43 | Жилой дом | нач.1910х гг. | г. Таруса, ул. Пролетарская,14 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 44 | Жилой дом | 1905г. | г. Таруса, ул. Пролетарская,17 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 45 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Пролетарская,28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 46 | Купеческий дом | 1896г. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 10 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 47 | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | XIXв., 1896г. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 12-14 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 48 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 49 | Купеческий дом | 1917г. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 32 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 50 | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | кон.XIXв. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 8 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 51 | Жилой дом | 1909г. | г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 9 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 52 | Дом Изачеков | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Свердлова,3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 53 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Свердлова,7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 54 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Тургенева,3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 55 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Тургенева,7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 56 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул.Тургенева,11 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |

При проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля необходимо соблюдение Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», (статья 34 пп. 1,2; статьи 35; 36; 40).

## Зоны охраны объектов культурного наследия

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

## Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

2. Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются:

в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 настоящего Федерального закона;

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

## Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

## Сохранение объекта культурного наследия

1. Сохранение объекта культурного наследия в целях настоящего Федерального закона - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

2. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), рекомендуемых для проведения историко-культурной экспертизы и оценки историко-культурного значения.

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка, автор | Местонахождение объекта культурного наследия | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Бывший соляной амбар | кон.XVIII-нач.XIXвв. | г. Таруса ул. Декабристов (напротив дома № 6) | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 2 | Бывший кожевенный склад | XIX в. | г. Таруса, ул. Октябрьская, 14 | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 3 | Жилой дом | перв.пол.XIXв. | г. Таруса, пр. Пушкина, 1 | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 4 | Дом, в котором в 1928-1938 гг. жил писатель Касаткин И.М. |  | г. Таруса, пр.Пушкина, 23 | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 5 | Дом, в котором в 1936-1961гг., жил художник А.В. Григорьев |  | г. Таруса, ул. Ленина, 43 | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 6 | Дом, в котором в 1916-1967гг., жил художник Журавлев В.В. |  | г. Таруса, ул. Луначарского, 29 | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Дом кожевенного склада купца Позднякова | кон.XIXв. | г. Таруса, ул. Володарского, 1 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. № 224 |
| 2 | Жилой дом | сер.XIXв. | г. Таруса, ул. Володарского, 2 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. № 224 |
| 3 | Купеческий дом | кон.XIXв. | г. Таруса, ул.Декабристов, 10 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 4 | Здание бывшей земской амбулатории | сер.XIXв. | г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 16 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 5 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Л. Толстого,5 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 6 | Здание городской управы | 1913г. | г. Таруса, ул.Ленина, 7 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 7 | Дом купца Розанова | сер.XIXв. | г. Таруса, ул.Луначарского, 36 | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 8 | Жилой дом | 1905г. | г. Таруса, ул. Пролетарская,17 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 9 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Таруса, ул. Свердлова,7 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |

- В северногй части ГП «Г.Таруса» около р.Ока установлена зона охраны Государственного мемориального историко-художестыенного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова - решением Калужского областного совета народных депутатов от 28.02.1983г. №143. На дату разработки Генерального плана ГП «Г.Таруса» разработан проект по изменению границ музея-заповедника.

В границах исторической части города, включающей район Центра города, генпланом сохраняется историческая планировка города, в первую очередь, мелкий квартальный модуль застройки, природный ландшафт, соотношение между застроенными кварталами и озеленёнными территориями, памятники истории и культуры, а также другие ценные исторические градоформирующие объекты. На территории исторической части города строительство должно осуществляться по индивидуальным проектам. Недопустимо применение типовых проектов.

Размещение многоэтажной застройки в периферийных районах не должно нарушить исторически сложившийся облик города.

Зона Центра при соблюдении требований сохранения объектов культурного наследия необходимо развиваться с увеличением административных функций. Преобразование исторической застройки при этом должно вестись на основе специального проекта планировки с соблюдением регламентов застройки, которые должны быть детально прописаны в «Правилах землепользования и застройки г. Тарусы» при обязательном условии соблюдения требований Федерального закона от

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

По мнению авторов Генплана при застройке в исторической части города необходимо более бережно относится к историко-культурному наследию.

Генпланом сохраняется режим зон охраняемого городского ландшафта и охраняемых исторических зеленых насаждений.

В целях сохранения исторического своеобразия центра города Тарусы предлагается разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения «Город Таруса».

Виды разрешенного землепользования и застройки в исторической части города.

| Виды зон | Режим использования |
| --- | --- |
| 1. Археологическая зона: - зона археологических наблюдений | - строительные работы допускаются по специальному разрешению органов археологического надзора Министерства культуры на основании проведенных археологических изысканий. - памятник археологии подлежит обязательному исследованию и в дальнейшем, в зависимости от его значимости, либо консервации, возможно с последующей музефикацией, либо нейтрализации - по окончании исследования. |
| - охранная зона памятника археологии |  |
| 2. Территория памятников | - на территории памятников исключается строительство новых сооружений, прокладка коммуникаций и устройство автостоянок, не относящихся к памятнику; - на территории могут производиться археологические исследования, воссоздание утраченных частей памятника, восстановление исторической планировки. |
| 3. Охранная зона историко-архитектурных памятников | - сохранение или восстановление функции культового сооружения, обеспечение благоприятных условий образа, вынос из зон гаражей и др. малоценных объектов, наносящих эстетический ущерб памятнику, реставрация памятников и санация средовой застройки. |
| 4.Необходимо учитывать Зоны регулирования застройки: |  |
| 6. Зона композиционного регулирования застройки | - размещение силуэтных акцентов и их высоты не регламентируется; - не рекомендуется размещение протяженных зданий, выстой более 7 этажей; - размещение застройки любой этажности точечного характера; - вынос коммунальных предприятий; - озеленение. |
| 7. Зоны охраны ландшафта | - сохранение природного ландшафта; - обеспечение возможности восприятия с основных точек образа; - запрещение вырубки, кроме санитарной; - запрещение любых земельных и строительных работ без согласования с органами Госнадзора; - запрещение движения автотранспорта; устройство автостоянок на границе охранных зон; - размещение объектов рекреации, спорта и здравоохранения в ограниченных объемах. |
| в том числе зоны городского ландшафта | - сохранение исторически ценного рельефа и водоемов; - расчистка территории от малоценных посадок; - защита береговых территории, укрепление салонов; - запрещение любых земельных и строительных работ без согласования с органами Госнадзора; - вынос сооружений, искажающих ландшафт; - организация рекреационных зон поймах рек без сооружения павильонов, аттракционов и пр. |

# IX. Инженерная подготовке территории

По природным условиям территория города имеет ряд неблагоприятных факторов для освоения под застройку, к ним относятся береговые и овражные склоны с выходами грунтовых вод в виде родников, оползневые явления на склонах.

В качестве первоочередных мероприятий по инженерной подготовке территории предусматриваются следующее:

- Организация поверхностного стока на территории существующей застройки и территориях первоочередного строительства.

- Очистка поверхностного стока с территорий существующей застройки и первоочередной застройки.

- Реконструкция существующих дренажных систем и устройство дренажа на территориях проектируемой первоочередной застройки

- Расчистка русел водотоков и прудов

- Благоустройство береговой полосы рр. Оки и Тарусы.

1. Организация стока поверхностных вод с территории города обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке территории и устройству водосточной сети.

2. Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и пойм рек и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

3. Благоустройство оврагов и береговых склонов на территории города намечается из следующих  мероприятий:

- устройство системы открытых и закрытых водотоков по бровке и дну оврагов для приема и отвода как поверхностных, так и подземных вод;

- каптажа родников и дренирование мест выхода грунтовых вод;

- уполаживание разрушенных склонов;

- засыпка отвершков оврагов;

- закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

- прекращение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

Вышеназванные мероприятия в значительной степени будут способствовать ограничению оползневых явлений на склонах.

# X. Варианты решения задач территориального планирования (концепция генплана)

## X.I Сценарии и модели территориального, функционального и планировочного развития города

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории. Позволяет понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов городской среды, зон городской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих городского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы города;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную, обособленность функционирования отдельных частей города;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия городской территории;

- основные функциональные подсистемы города, характеризующие относительную средовую однородность и целостность городской ткани: систему территорий природного комплекса, общегородских центров, производственных и жилых территорий.

Предлагается два сценария развития:

Первый сценарий предусматривает:

Первый вариант предусматривает развитие в существующей границе МО ГП «Г.Таруса» с увеличением границ населённого пункта исключая участки ГЛФ из проектируемой границы. Запроектировано освоение четырёх участков под индивидуальную жилую застройку и одного участка под многоэтажную застройку.

Предлагается реконструкции жилой застройки в исторической части города, которая практически совпадает с зоной делового, общественного и коммерческого назначения, а также сохранение объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Второй сценарий предлагает:

Второй вариант предусматривает увеличение границ МО ГП «Г. Таруса» в северном (под жилую застройку) и западном (под промышленную застройку) направлении и увеличение ГП «Г.Таруса» исключая участки ГЛФ. Запроектировано освоение четырёх участков под индивидуальную жилую застройку и одного участка под многоэтажную застройку.

Предлагается реконструкции жилой застройки в исторической части города, которая практически совпадает с зоной делового, общественного и коммерческого назначения, а также сохранение объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Развитие города и освоение территорий осуществляется в границе МО ГП «Г.Таруса», в других направлениях развитие усложнено рядом ограничений: землями лесного фонда, инженерно-геологическими условиями и т.д.

В обоих вариантах концепции предусматривается развитие жилой застройки и реконструкция исторической части города.

Оба сценария позволяют создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации города, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам.

Во II томе «Положения территориального планирования» будут представлены более детально проектные решения Генерального плана города Тарусы.

Таким образом, в составе работ по Обоснованию проекта Генерального плана г. Тарусы определены стратегические направления социально-экономического и градостроительного развития, выбран сценарий функционально-планировочной организации, позволяющий преобразовать сложившуюся функционально-планировочной структуру города и обеспечить его пространственную целостность, функциональную достаточность, эстетическую выразительность и многообразие городской среды.

# Список используемой литературы:

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

- Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Земельный кодекc РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

- Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области»,

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(с изменениями на 10 апреля 2008 года).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение

- ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

- ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000.

- Нормы проектирования объектов пожарной охраны, 01.01.1995 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005 г.

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы»

- Программа дорожного строительства, Таруса, 2007 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2007 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2008 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99

# Footnotes

5№ 1327	- Постановление Совета Министров РСФСФ от 30.08.60 г. №1327

№6 624	- Постановление Совета Министров РСФСФ от 04.12.74 г. №624

№ 735	- решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»